Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации опор для обеспечения детей-инвалидов в 2018 году

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара

Опоры - вспомогательное техническое средство, предназначено для позиционной терапии детей в процессе комплексной реабилитации, для обучения навыкам вертикального положения ребенка, для отработки правильного стериотипа рецепроктного движения, для создания правильного семмитричного положения ребенка и удерживания равновесия в положении сидя.

Требования к качеству и безопасности товара

Опоры должны соответствовать следующим стандартам:

Межгосударственным стандартам: ГОСТ Р ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность. Методы in virto», ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования и раздражающего и сенсибилизирующего действия» и Национальным стандартам: ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».                       Конструкция опор и ходунков должна обеспечивать удобство пользования ими и свободу действий пользователя, плавность перемещения и отсутствие дребезжания ходунка в процессе эксплуатации, а также ремонтопригодность, включая взаимозаменяемость отдельных деталей, при необходимости их замены, без применения специальных инструментов и приспособлений.

Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов    внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.                                                                                                                                                                                       Максимальная ширина опоры, предназначенного для жилых помещений - не более 650 мм, что позволяет свободно проходить в дверной проем.

Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, шаг регулирования высоты опор складных должен быть не более 50 мм. Устройство регулирования высоты не должны иметь свободного хода при нагрузках.                                                                                                                                                    Регулировать высоту опоры пользователь должен без применения специальных инструментов. Наличие регистрационного удостоверения на технические средства при поставке обязательно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Обязательной сертификации не требуется, наличие сертификата определяется поставщиком.

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Требование к результатам работ

Получение реабилитационного эффекта от использования технического средства реабилитации по назначению, выраженное в снижении (устранений) ограничений жизнедеятельности инвалидов.

Требования к упаковке, отгрузке

На каждое изделие должны быть нанесены: товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.                                                                                                                                                                          Упаковка   технических средств   реабилитации   должна   обеспечивать защиту технических средств реабилитации от повреждений, порчи (изнашивания), или  загрязнения  во время   хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна   обеспечивать   защиту от  воздействия  механических  и  климатических факторов  во  время  транспортирования  и  хранения  технических  средств  реабилитации,  а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к сроку предоставления гарантии качества опор

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Место поставки товара

Российская Федерация, по месту жительства инвалидов.

Обеспечение должно осуществляться на территории Хабаровского края до места проживания инвалидов:

| № п/п | Районы доставки | Предполагаемое количество поставки изделий шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск,Хабаровский район,г. Бикин с Бикинским районом, Нанайский район | 25 |
| 2 | Амурский район | 15 |
| 3 | г. Комсомольск-на-Амуре с Комсомольским районом | 20 |
| 4 | Советско-Гаванский район | 10 |
| 5 | Николаевский район | 10 |
|  | Всего | 80 |

Сроки поставки: по 01.10.2018 года должно быть поставлено 100% объема товара.

Срок действия контракта: 31.10.2018 г.

| Наименование технического средства реабилитации | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| Опора для ползания | Опора помогает отработать правильный стереотип движения, используется для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогает обучить ребёнка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Для комфортного положения и снижения тонуса используется мягкий упор под грудь. Высота и угол наклона платформы регулируется с помощью маховичковых винтов в зависимости от роста ребёнка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. Крепление сшито из кожгалантерейной ткани. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Изделие окрашено мебельным лаком. Предусмотрено 3 размера. 1-ый размер: Длина 60 см, ширина 57 см, высота 29 см, ширина ложа 38 см. Угол наклона крепления меняется от 0 до 30 градусов. Высота крепления над полом без нагрузки меняется от 19 до 25 см, под нагрузкой меняется от 15 до 21 см (включительно). 2-ой размер: Длина 59 см, ширина 59 см, высота 28 см, ширина ложа 42 см. Угол наклона крепления меняется от 0 до 30 градусов. Высота крепления над полом без нагрузки меняется от 22 до 29,5 см, под нагрузкой меняется от 19 до 26,5 см (включительно). 3-ий размер: Длина 59 см, ширина 59 см, высота 31,5 см, ширина ложа 49 см. Угол наклона крепления меняется от 0 до 30 градусов. Высота крепления над полом без нагрузки меняется от 24 до 33 см, под нагрузкой меняется от 21 до 30 см (включительно). В комплект опоры входит: - эксплуатационная документация, - гарантийный талон | 24 |
| Опора для сидения с дополнительными функциями | Опора для сидения с анатомической спинкой помогает тормозить рефлекс переразгибания, расслабляет спастические мышцы, устраняет контрактуры, позволяет корректировать патологические позы, создает комфортное положение. Дополнительная функция – положение лежа и положение сидя с прямыми ножками. Имеет съёмный столик, подножку, регулируемую до горизонтального положения и фиксаторы стоп. Опора снабжена съемным подголовником, регулируемым по высоте и съемным жилетом для поддержки и фиксации туловища. Угол наклона спинки изменяется от 90 градусов до горизонтального. В комплект входит набор креплений для фиксации торса. Опора легко трансформируется из опоры для сидения в опору для положения лежа. Ножки, съемные подлокотники, регулируются по высоте. Мягкие элементы из поролона, обтянуты искусственной кожей. Опора на колесиках задняя пара колес имеет тормоза. Предусмотрено 5 размеров. 1-ый размер: Ширина сидения – 23см. Глубина сидения – 22см. Высота спинки – 49см. Регулировка длины упора для ног 18-24см. 2-ой размер: Ширина сидения –28 см. Глубина сидения – 25 см. Высота спинки – 45 см. 3-ий размер: Ширина сидения – 35см. Глубина сидения – 30см. Высота спинки – 53 см. 4-ый размер: Ширина сидения – 40 см. Глубина сидения – 33 см. Высота спинки – 69 см. 5-ый размер: Ширина сидения – 46 см. Глубина сидения – 36см. Высота спинки – 84 см. В комплект опоры входит: - эксплуатационная документация, - гарантийный талон | 5 |
| Опора для сидения | Опора для сидения имеет сиденье на колёсиках с тормозами, помогает тормозить рефлекс переразгибания, расслаблять спастические мышцы за счёт регулируемого угла наклона спинки и регулируемого угла наклона и высоты подножки. Создаёт правильное, симметричное положение за счёт изменяемых по высоте ножек и подлокотников, абдуктора. Опора снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте. Опора имеет мягкий подголовник. Угол между сидением и подножкой меняется от 90° до 135°. Угол наклона спинки меняется от 0° до 30° от вертикали. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты искусственной кожей. Предусмотрено 5 размеров. 1-ый размер: Ширина сидения 23см. Глубина сидения 21,5 см. Высота спинки 39,5 см. 2-ой размер: Ширина сидения 27см. Глубина сидения 26 см. Высота спинки 46 см. 3-ий размер: Ширина сидения 32см. Глубина сидения 28 см. Высота спинки 56 см. 4-ый размер: Ширина сидения 36см. Глубина сидения 34 см. Высота спинки 61,5 см. 5-ый размер: Ширина сидения 40см. Глубина сидения 37 см. Высота спинки 68,5 см. В комплект опоры входит: - эксплуатационная документация, - гарантийный талон | 10 |
| Опора для сидения | Предназначено для позиционной терапии детей (лечение положением) в процессе комплексной реабилитации. Для устранения перекреста ног и для пассивной растяжки абдукционных мышц служит абдуктор, расположенный в передней части сидения. Грудная часть тела фиксируется креплением «Уздечка», а тазобедренная - набедренным креплением. К сидению прилагается прикрепляемый складной столик с полукруглой выемкой. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты искусственный кожей. Предусмотрено 3 размера. 1-ый размер: Высота спинки 45,5 см. Ширина центральной спинки 17,5 см. Ширина сидения 36 см. Глубина сидения 22 см. 2-ой размер: Высота центральной спинки 58,5 см. Ширина центральной спинки 19 см. Ширина сидения 39 см. Глубина сидения 29,5 см. 3-ий размер: Высота центральной спинки 64,5 см. Ширина центральной спинки 21,5 см. Ширина сидения 46 см. Глубина сидения 32 см. В комплект опоры входит: - эксплуатационная документация, - гарантийный талон, мягкие элементы должны быть из поролона, обтянуты искусственной кожей. Опора может быть выполнена из дерева или комбинированная из дерева и металла. Высота столика над подножкой должна меняться от 50 см до 105 см. В комплект опоры должно входить: - опора - эксплуатационная документация - гарантийный талон | 3 |
| Опора для сидения | Опора для сидения с прямой спинкой до плеча помогает создать правильное, симметричное положение ребенка и удерживать равновесие в положении сидя, с помощью регулируемых по высоте ножек и подлокотников, тазобедренного крепления, в виде одиночного ремня, установленного под углом 45° и грудного регулируемого крепления "жилетик". Сидение имеет регулируемый съемный абдуктор. Опора снабжена столиком, который крепится на подлокотники. В комплект входит стол-парта, регулируемая по высоте и углу наклона столешницы. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты искусственной кожей. Изделие окрашено мебельным лаком. Предусмотрено 5 размеров. 1-ый размер: Ширина сидения 23 см. Глубина сидения 21,5 см. Высота спинки 28 см. 2-ой размер: Ширина сидения 27 см. Глубина сидения 26 см. Высота спинки 32 см. 3-ий размер: Ширина сидения 32 см. Глубина сидения 30 см. Высота спинки 37 см. 4-ый размер: Ширина сидения 36 см. Глубина сидения 34 см. Высота спинки 42 см. 5-ый размер: Ширина сидения 40 см. Глубина сидения 38 см. Высота спинки 46 см. В комплект опоры входит: - эксплуатационная документация, - гарантийный талон | 3 |
| Опора для сидения | Сидение с ортопедической укладкой используется для постепенного выведения ребенка из положения лежа в положение сидя. Постепенное увеличение угла наклона спинки позволяет, не форсируя события, плавно, с минимальными ощущениями дискомфорта, переводить ребенка в полулежащее положение. Создаёт правильное, симметричное положение за счёт комплексного нагрудного крепления «Уздечка» и абдуктора. Угол наклона спинки изменяется от 0 до 45 градусов (включительно), угол наклона сидения изменяется от 0 до 30 градусов (включительно). Мягкие подушки на поролоне, обтянуты искусственной кожей. Предусмотрено 3 размера. 1-ый размер: Ширина сидения 20 см. Высота спинки 40 см. Глубина сидения 21 см. 2-ой размер: Ширина сидения 27 см. Высота спинки 50 см. Глубина сидения 24 см. 3-ий размер: Ширина сидения 30,5 см. Высота спинки 64 см. Глубина сидения 27 см. В комплект опоры входит: - эксплуатационная документация, - гарантийный талон | 1 |
| Опора для сидения | Опора для сидения с изменяемым углом наклона подножки и прямой спинкой до плеча необходима для пациентов с рекурвацией колена, что расслабляет мышцы и снижает спастику. Для устранения перекреста ног и для пассивной растяжки абдукционных мышц служит регулируемый и съемный абдуктор, предусмотрена фиксация стоп. Тазобедренная часть тела фиксируется набедренным креплением, а грудная - регулируемым креплением "жилетик". К сидению прилагается столик, прикрепляемый на липучках к подлокотникам. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты искусственной кожей. Предусмотрено 5 размеров. 1-ый размер: Ширина сидения 23 см. Глубина сидения 21,5 см. Высота спинки 28 см. 2-ой размер: Ширина сидения 27см. Глубина сидения 26 см. Высота спинки 32 см. 3-ий размер: Ширина сидения 32 см. Глубина сидения 30 см. Высота спинки 37 см. 4-ый размер: Ширина сидения 36 см. Глубина сидения 34 см. Высота спинки 42 см. 5-ый размер: Ширина сидения 40 см. Глубина сидения 38 см. Высота спинки 46 см. В комплект опоры входит: - эксплуатационная документация, - гарантийный талон | 10 |
| Опора для сидения и стояния | Опора для сидения и стояния – помогает создать правильное симметричное положение ребенка и удерживать равновесие с помощью набедренного и нагрудного креплений, абдуктора и регулируемых по высоте ножек (подножки) и подлокотников. Опора имеет столик для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. В комплект входит лестница-стойка с перекладинами для удержания равновесия. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты искусственной кожей. Изделие окрашено мебельным лаком. Первые два размера имеют крючки для крепления сидения к лестнице. Предусмотрено 5 размеров. 1-ый размер: Ширина сидения 23 см. Глубина сидения 21,5 см. Высота спинки 28 см. Высота лестницы 90 см. 2-ой размер: Ширина сиденья 27см. Глубина сиденья 26см. Высота спинки 30см. Высота лестницы 90 см. 3-ий размер: Ширина сиденья 32см. Глубина сиденья 30см. Высота спинки 37см. Высота лестницы 90 см. 4-ый размер: Ширина сиденья 36см. Глубина сиденья 34см. Высота спинки 42см. Высота лестницы 110 см. 5-ый размер: Ширина сидения 40 см. Глубина сидения 38 см. Высота спинки 46 см. Высота лестницы 110 см. В комплект опоры входит: - эксплуатационная документация, - гарантийный талон | 1 |
| Опора для положения лежа | Специальная опора с крепежными ремнями, абдукционными модулями и наклонной подушкой является позиционной опорой в курсе реабилитации. Лежать в опоре надо на боку для сведения рук к центральной оси. Угол наклона спинки регулируется, при этом сила тяжести помогает скорректировать положение ребенка. В комплект входит 3 мягких модуля и ремни. Мягкие подушки на поролоне, обтянутые искусственной кожей. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Предусмотрено 3 размера. 1-ый размер: Ширина сидения – 32 см; Длина сидения – 85 см, Ширина спинки – 30 см, Высота сидения над полом - 26 см. 2-ой размер: Ширина сидения – 38 см; Длина сидения – 115 см, Ширина спинки – 36 см, Высота сидения над полом - 26 см. 3-ий размер: Ширина сидения – 46 см; Длина сидения – 150 см, Ширина спинки – 40 см, Высота сидения над полом - 26 см. 1-ый размер: Длина опоры – 88 см. Ширина опоры –53,5 см. Ширина спинки – 30 см. 2-ой размер: Длина опоры –118 см. Ширина опоры – 60 см. Ширина спинки – 36 см 3-ий размер: Длина опоры –153 см. Ширина опоры – 76,5 см. Ширина спинки – 40 см. В комплект опоры входит: - эксплуатационная документация, - гарантийный талон | 3 |
| Опора для стояния | Опора для стояния - служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка. Изделие имеет регулируемый по высоте столик с креплением грудного отдела, крепления для стоп, колен, тазобедренного отдела. Крепления для стоп (сандалии) ставятся в нужное положение. Крепления колен регулируются как по ширине (по расстоянию между коленами), так и по высоте, тазобедренное крепления - по высоте. Опора имеет колеса, задняя пара колес - с тормозами. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты искусственной кожей. Изделие окрашено мебельным лаком. Предусмотрено 4 размера: 1-ый размер: Высота столика над подножкой изменяется от 50 до 60 см (включительно). 2-ой размер: Высота столика над подножкой изменяется от 60 до 75 см (включительно). 3-ий размер: Высота столика над подножкой изменяется от 75 до 90 см (включительно). 4-ый размер: Высота столика над подножкой изменяется от 90 до 105 см (включительно). В комплект опоры входит: - эксплуатационная документация, - гарантийный талон | 8 |
| Опора для стояния | Опора для стояния с изменяемым углом наклона от горизонтального до вертикального положения предназначена для постепенной адаптации пациентов, находящихся в положении лежа на спине, в положение стоя. Предусмотрена функция независимого разведения ног, угол разведения - 30 градусов для каждой ноги. Опора устанавливается на 4-ех колёсиках, два из которых с тормозами. Имеются разно уровневые (регулируемые) подставки для стоп, с изменяемым углом наклона; регулируемые по высоте крепления тазобедренного и грудного отделов, голеней, абдуктор, регулируемый по высоте и ширине подголовник. В комплект входит регулируемая по высоте столешница. Мягкие элементы на поролоне, обтянуты искусственной кожей. Изделие окрашено мебельным лаком. Предусмотрено 3 размера: 0-ой размер: для детей ростом до 90 см; 1-ый размер: для детей ростом до 125 см; 2-ой размер: для детей ростом до 150 см. В комплект опоры входит: - эксплуатационная документация - гарантийный талон | 12 |
|  | Итого | 80 |