Техническое задание

Оказание в 2018 году услуг по обеспечению слуховыми аппаратами инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество – 535 штук.

1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики услуг): Обеспечение техническими  средствами реабилитации - слуховыми аппаратами является комплексным реабилитационным мероприятием и включает в себя:

- подбор слухового аппарата согласно медицинским показаниям (по позициям №№ 4-6),

- индивидуальную настройку слухового аппарата,

-инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию слуховым аппаратом,

- выдача слухового аппарата Получателю.

Слуховые аппараты соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3,4), ГОСТ Р 51407-99, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011. Технические характеристики к слуховым аппаратам приводятся в соответствии с ГОСТ Р МЭК 6011-7-2013 и указаны в технических требованиях. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312. Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Общие технические условия). Транспортирование слуховых аппаратов проводится по группе 5 ГОСТ 15150-69 раздел 10 пункт 8.1. – крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40º С, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами.

Условия хранения слуховых аппаратов в упаковке изготовителя – по группе 1 ГОСТ 15150-69 раздел 10 пункт 8.2. Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. Потребительская тара с упакованными слуховыми аппаратами перевязана шпагатом по ГОСТ 17308-88 или оклеена бумажной лентой по ГОСТ 18510-87,  ГОСТ 23436-83 или клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251-87.

2. Показатели, позволяющие определить соответствие услуг требованиям заказчика:

| № п/п | Содержание | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховые аппараты аналоговые заушные средней мощности | Слуховые аппараты аналоговые заушные средней мощности. Слуховые аппараты аналоговые заушные средней мощности имеют: 1. Регулировку ТНЧ и АРУ. 2. Телефонную катушку. 3. Элемент питания – 2 шт. 4. 3 стандартных вкладыша. | Слуховые аппараты аналоговые заушные средней мощности должны иметь: 1. Диапазон частот – не более 0,2 и не менее 4,5 кГц. 2. Максимальный ВУЗД 90 – от 110 до 127 дБ. 3. Максимальное усиление – от 50 Дб и выше. Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (Четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Срок предоставления гарантии качества Товара должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки Получателю. | 70 |
| 2 | Слуховые аппараты аналоговые заушные мощные | Слуховые аппараты аналоговые заушные мощные. Слуховые аппараты аналоговые заушные мощные имеют: 1. Регулятор усиления. 2. Регулировку ТНЧ, ВУЗД. 3. Переключатель М-Т. 4. Элемент питания – 2 шт. 5. 3 стандартных вкладыша. | Слуховые аппараты аналоговые заушные мощные должны иметь: 1. Диапазон частот – не более 0,2 и не менее 4,5 кГц. 2. Максимальный ВУЗД 90 - от 130 до 140 дБ. 3. Максимальное усиление – от 68 Дб и выше. Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (Четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Срок предоставления гарантии качества Товара должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки Получателю. | 110 |
| 3 | Слуховые аппараты аналоговые заушные сверхмощные | Слуховые аппараты аналоговые заушные сверхмощные. Слуховые аппараты аналоговые заушные сверхмощные имеют: 1. Регулировку ТНЧ, ТВЧ. 2. Пикклипирование. 3. Телефонную катушку. 4. Элемент питания - 1 шт. 5. 3 стандартных вкладыша. | Слуховые аппараты аналоговые заушные сверхмощные должны иметь: 1. Диапазон частот – не более 0,2 и не менее 4,5 кГц. 2. Максимальный ВУЗД 90 - не менее 135 дБ. 3. Максимальное усиление – не менее 78Дб. Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (Четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Срок предоставления гарантии качества Товара должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки Получателю. | 65 |
| 4 | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности. Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности имеют: 1. Систему динамического подавления обратной связи. 2. Систему адаптивного шумоподавления. 3. Адаптивную направленность. 4. Направленный микрофон. 5. Систему подавления шумов микрофона (тихих шумов). 6. Аудиовход. 7.Элемент питания — 1 шт. 8. Тиннитус-маскер. 9. 3 стандартных вкладыша. | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности должны иметь: 1. Диапазон частот не более 0,1 и не менее 7,5 кГц. 2. Количество каналов цифровой обработки звука – не менее 4. 3. Количество программ прослушивания - не менее 4. 4. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 120 дБ. 3. 5. Максимальное усиление – от 55 дБ. и выше Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (Четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Срок предоставления гарантии качества Товара должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки Получателю. | 30 |
| 5 | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные. Слуховые аппараты цифровые заушные мощные имеют: 1. Систему динамического подавления обратной связи. 2. Систему адаптивного шумопонижения. 3. Автоматическую адаптивную направленность. 4. Направленный микрофон. 5. Систему подавления шумов микрофона (тихих шумов). 6. Аудиовход. 7. Тиннитус-маскер. 8. Элемент питания - 1 шт. 9. 3 стандартных вкладыша. | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные должны иметь: 1. Диапазон частот - не более 0,1 и не менее 6,5 кГц. 2 Количество каналов цифровой обработки звука - не менее 8. 3. Количество программ прослушивания - не менее 4. 4. Максимальный ВУЗД 90 - от 130 до 140 дБ. 5. Максимальное усиление - от 65 дБ и выше. Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (Четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Срок предоставления гарантии качества Товара должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки Получателю. | 150 |
| 6 | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные. Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные имеют: 1. Аудиовход. 2. Программируемые параметры: - общее усиление, - регулировка ВУЗД в каждом канале, - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков, - значение компрессии в каждом канале, - двойная система подавления обратной связи (включая динамическое подавление обратной связи без снижения усиления), 3. Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ. 4. Элемент питания - 2 шт. 5. 3 стандартных вкладыша. | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь: 1. Диапазон частот - не более 0,1 и не менее 4,5 кГц. 2. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 140 дБ. 3. Максимальное усиление – от 82 дБ и выше. 4. Количество каналов цифровой обработки звука – не менее 8. 5. Количество программ прослушивания - не менее 3. Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (Четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Срок предоставления гарантии качества Товара должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки Получателю. | 100 |
| 7 | Слуховые аппараты карманные мощные | Слуховые аппараты карманные мощные. Слуховые аппараты карманные мощные должны иметь: - Элемент питания – 2 шт. - 3 стандартных вкладыша. - Диапазон регулятора громкости | Слуховые аппараты карманные мощные должны иметь: 1. Диапазон частот – не более 0,2 и не менее 3,0 кГц. 2. Максимальный ВУЗД 90 – от 130 до 140 дБ. 3. Максимальное усиление – от 65 Дб и выше. Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (Четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Срок предоставления гарантии качества Товара должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки Получателю. | 5 |
| 8 | Слуховые аппараты карманные супермощные | Слуховые аппараты карманные супермощные. Слуховые аппараты карманные супермощные имеют: 1. Регулировку ТНЧ, АРУ. 2. Элемент питания – 2 шт. 3. 3 стандартных вкладыша. 4. Диапазон регулятора громкости. | Слуховые аппараты карманные супермощные должны иметь: 1. Диапазон частот – не более 0,1 и не менее 3,5 кГц. 2. Количество каналов цифровой обработки звука - не менее 2. 3. Количество программ прослушивания - не менее 2. 4. Глубина регулировки АРУ – не менее 20 дБ. 5. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 130 дБ. 6. Максимальное усиление – от 80 Дб и выше. Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (Четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Срок предоставления гарантии качества Товара должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки Получателю. | 5 |

Место оказания услуги: Российская Федерация, Пермский край. Оказание услуг по позициям №№4-6 осуществляется в специализированных помещениях, расположенных на территории Пермского края (не менее 2 помещений, находящихся на территории Пермского края и г. Перми); по позициям №1-3, 7,8 - до места проживания инвалидов (Получателей).

Срок оказания услуг - в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Списков Получателей, но не ранее подписания Сторонами Акта проверки на соответствие предлагаемого к обеспечению Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта.

В течение 7-ми (Семи) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта, Исполнитель обязан предоставить на территорию г. Перми по одному экземпляру Товара по каждой позиции, указанной в Техническом задании Государственного контракта.

Наличие лицензии у участника закупки (исполнителя) или соисполнителя  на работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии на территории Пермского края является обязательным условием (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291  "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково").

Срок действия государственного контракта – 31.10.2018 года.