Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации – бандажами

| № п/п | Наименование | Описание | Кол-во штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бандаж на коленный сустав (наколеник) | Бандаж ортопедический на коленный сустав, фиксирующий разъёмный, стабилизирует коленный сустав в период воспалительного заболевания, при травме, после оперативного лечения, ограничивает патологические движения и разгружает коленный сустав. Степень фиксации и стабилизации коленного сустава определяется медицинскими показаниями. Фиксирующие и стабилизирующие свойства зависят от плотности прилегания наколенника к телу (эластичный материал и соответствие индивидуальным размерам), длины наколенника от верхней трети голени до нижней трети бедра и наличия армирующих деталей (боковые ребра жесткости с шарниром или без шарниров). Бандаж имеет разъемную конструкцию. Материал эластичный, длина наколенника от верхней трети голени до нижней трети бедра, с надпателлярным отверстием, с двумя боковыми ребрами жесткости с шарнирами. Дополнительное усиление позволяет надежно фиксировать бандаж на голени и бедре, предотвращая сползание изделия при ходьбе. Изготовлен по индивидуальным обмерам. Назначение: лечебно-профилактическое. | 150 |
| 2 | Бандаж на коленный сустав (наколеник) | Бандаж ортопедический на коленный сустав, фиксирующий неразъёмный с кольцом, стабилизирует коленный сустав в период воспалительного заболевания, при травме, после оперативного лечения, при артрозе коленного сустава, артрите и остеоартрите, ограничивает патологические движения и разгружает коленный сустав. Степень фиксации и стабилизации коленного сустава определяется медицинскими показаниями. Фиксирующие и стабилизирующие свойства зависят от плотности прилегания наколенника к телу (эластичный материал и соответствие индивидуальным размерам), длины наколенника от верхней трети голени до нижней трети бедра и наличия армирующих деталей (боковые ребра жесткости). Наличие надпателлярного отверстия с валиком, съемного кольца дополнительно стабилизируют коленную чашечку при ходьбе. Гибкие боковые ребра жесткости позволяют надежно фиксировать бандаж на голени и бедре, предотвращая сползание изделия при ходьбе. Изготовлен по индивидуальным обмерам. Назначение: лечебно-профилактическое. | 50 |
| 3 | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность. Изготовлен из эластичного полотна с одним большим пальцем или пятью укороченными пальцами, фиксируется на теле лентой эластичной. Бандаж ортопедический на руку назначается женщинам при лимфостазе, изготавливается по индивидуальным обмерам. Назначение: лечебно-профилактическое | 150 |
| 4 | Бандаж на шейный отдел | Бандаж на шейный отдел обеспечивает умеренную фиксацию шейного отдела позвоночника в физиологически правильном положении, ограничивает сгибание, разгибание и вращение шеи, изготовлен из мягкого материала, обтянутого трикотажным чехлом, с застёжкой назначается при остеохондрозе, спондилоартрозе шейного отдела позвоночника, при нестабильности шейного отдела позвоночника. Изготовлен по обмерам. Назначение: лечебно-профилактическое | 15 |
| 5 | Бандаж ортопедический грыжевой паховый односторонний | Бандаж грыжевой (паховый) односторонний. Предназначен для предотвращения выпячивания паховой и пахово-мошоночной грыжи. Состоит из эластичных поясов, соединённых между собой, и пелота, воздействующего на грыжевое выпячивание. Пелот фиксируется на поясе. Фиксация бандажа на теле пациента осуществляется с помощью застёжки. Регулируется по размеру поясного ремня. Изготавливается по индивидуальным размерам. Назначение: лечебно-профилактическое. | 1 |
| 6 | Бандаж ортопедический грыжевой паховый двусторонний | Бандаж грыжевой (паховый) двусторонний. Предназначен для предотвращения выпячивания паховой и пахово-мошоночной грыжи. Состоит из эластичных поясов, соединённых между собой, и пелотов, воздействующих на грыжевое выпячивание. Пелоты фиксируются на поясе. Фиксация бандажа на теле пациента осуществляется с помощью застёжки. Регулируется по размеру поясного ремня. Изготавливается по индивидуальным размерам. Назначение: лечебно-профилактическое. | 1 |
| 7 | Бандаж ортопедический фиксирующий | Бандаж ортопедический фиксирующий предназначен для фиксации в физиологически правильном положении органов брюшной полости и забрюшинного пространства, поддержания передней брюшной стенки при наличии грыжевого дефекта. Изготовлен из хлопчатобумажной ткани с передним поясом-подхватом, пристёгивающимся по бокам. Показан при опущении внутренних органов, а также при нефроптозе, блуждающей почке, при вентральных грыжах, диастазе прямых мышц живота, угрозе формирования послеоперационных грыж передней брюшной стенки, послеродовой гипотонии мышц передней брюшной стенки. Изготовлен по индивидуальным обмерам. Назначение: лечебно-профилактическое. | 50 |
| 8 | Бандаж ортопедический на голеностопный сустав | Бандаж ортопедический на голеностопный сустав разъёмный изготовлен из эластичных материалов, фиксируется на голеностопе креплением с застёжкой или на шнуровке. Усилен съемными ребрами жесткости. Показан к применению при повреждении связок голеностопного сустава, травмах лодыжек, хронической нестабильности голеностопного сустава, вялых параличах стопы, изготовлен по индивидуальным обмерам. Назначение: лечебно-профилактическое. | 20 |
| Итого | 437 |

Требования к качеству работ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов бандажами должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Требования к техническим характеристикам

Бандажи (Ортезы) классифицированы и отвечают безопасности в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999 – 2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Бандажи (Ортезы) по общим техническим требованиям должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Выполнение работ должно быть направлено на изготовление технических устройств для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Бандажи должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Бандажы должны изготавливаться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 98-86 «Изделия лечебно-бандажные. Общие технические условия» и ГОСТ 31509-2012 «Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний», технических описаний и образцов-эталонов, утвержденных в установленном порядке.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов бандажами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов бандажами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Временная противокоррозионная защита бандажей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на ортезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Упаковка, хранение и транспортирование изделий лечебно-бандажных должны производиться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 98-86 «Изделия лечебно-бандажные. Общие технические условия».

Требования к сроку предоставления гарантий качества

Гарантийный срок на изделие устанавливается 40 дней со дня передачи результата работ Получателю.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 215н:

- Бандаж ортопедический грыжевой паховый односторонний; Бандаж ортопедический грыжевой паховый двусторонний; Бандаж ортопедический на голеностопный сустав; Бандаж ортопедический на коленный сустав; Бандаж ортопедический на коленный сустав наколенник; Бандаж на шейный отдел – не менее 1 года;

- Бандаж ортопедический фиксирующий; Бандаж абдомиальный; Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы – не менее 6 месяцев.

Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области. При невозможности Получателя либо его представителя (в случае получения результата работ) самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.

Сроки выполнения работ – Срок выполнения работ – работы (в отношении каждого конкретного Получателя) должны быть выполнены в срок не более 15 календарных дней с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком. Срок действия настоящего контракта устанавливается с момента подписания обеими сторонами до 31 октября 2018 года.