Техническое задание

для проведения торгов на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов в 2018 году.

Требования к качеству работ

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007. «Протезы конечностей и ортезы наружные требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»а также соответствовать Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования» и требованиям Государственного стандарта Российской Федерации

Протезы нижних конечностей должны собираться из узлов, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний» с учетом предельной массы тела и активности Получателей. Протезы нижних конечностей должны быть прочными и выдерживать нагрузку при его применении Получателями способом, назначенным Исполнителем и установленным в инструкции по применению по ГОСТ Р ИСО 22523 «Протезы конечностей и ортезы наружные требования и методы испытаний».

Приемные гильзы и элементы крепления протезов нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний».Не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протеза должны быть устойчивыми  к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи).

Металлические детали должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Приемная гильза протеза нижней конечности должна быть индивидуального изготовления (по слепку с культи или по модели, изготовленной с помощью электронной версии) или максимальной готовности (металлические или из композиционных материалов). Гильзы максимальной готовности должны быть изготовлены по образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. Внутренняя форма приемной гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывать чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее.

Косметические элементы могут состоять из облицовки (наполнителя) и оболочки (покрытия). Внешние обводы облицовки должны имитировать внешний вид сохранившейся конечности при односторонней ампутации, при двусторонней ампутации их определяют по антропометрическим данным человека. Оболочки и покрытия протезов нижних конечностей должны имитировать цвет кожного покрова человека.

Постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза;

Лечебно-тренировочный протез нижней конечности назначается после ампутации нижней конечности в целях формирования культи и адаптации инвалида к протезу и приобретения навыков ходьбы.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения Получателей должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита протеза нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические», а именно:

- Протезы голени и бедра модульного типа - не менее 12 месяцев;

- Протезы голени и бедра немодульного типа – не менее 7 месяцев;

-Протез голени и бедра  лечебно-тренировочные –не менее 7 месяцев.

В течение этого срока исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Проезд инвалидов,  в том числе с сопровождающими лицами  к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия оплачивается предприятием-изготовителем.

Исполнитель должен предоставить декларацию о соответствии, либо сертификат соответствия (в случае, если на выполняемые работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" предусмотрено оформление указанных документов) до приемки результатов выполненных работ.

Место, условия и сроки выполнения работ

Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения контракта и по 15.08.2018 года. Направление действительно по 01.08.2018г.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту изготовления изделия по индивидуальным заказам получателей.

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено контрактом, исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Оплата будет произведена по мере поступления средств из Федерального бюджета по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком счета, реестра выполненных работ, расходных накладных, отрывных талонов к Направлениям.

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий инвалиду и другие расходы по исполнению государственного контракта.

Протезы нижних конечностей в количестве 200 изделий.

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделия* | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-во изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая или из листового поролона. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. Материалом индивидуальной постоянной гильзы -литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза изготавливается из вспененных материалов. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или эластичного бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Коленный шарнир с замком или без замка с зависимым регулированием фаз сгибания и разгибания. Тип протеза: любой, по назначению. | Материал формообразующей части косметической облицовки - | Полиуретан или листовой поролон. | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 50 |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки - | Чулки ортопедические перлоновые или силоновые |  |  |
|  |  | Пробная гильза | Наличие |  |  |
|  |  | Материалом индивидуальной постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза из вспененных материалов. | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление - | с использованием кожаных полуфабрикатов или эластичного бандажа |  |  |
|  |  | Коленный шарнир- | с замком или без замка |  |  |
| Протез бедра лечебно-тренировочный | Приёмная гильза индивидуальная должна изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный модуль с замком или без замка. Крепление при помощи кожаных полуфабрикатов. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях. Тип протеза - лечебно-тренировочный. | Материал индивидуальной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол. | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 6 |
|  |  | Коленный модуль- | с замком или без замка. |  |  |
|  |  | Крепление при помощи кожаных полуфабрикатов. | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях | Наличие |  |  |
| Протез бедра лечебно-тренировочный | Приемная гильза унифицированная (без пробных гильз). Гильза бедра полиамидная максимальной готовности. Коленный модуль с замком или без замка. Крепление осуществляется за счет кожаных полуфабрикатов. Стопа шарнирная. Тип протеза – лечебно-тренировочны. | Приемная гильза унифицированная | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 22 |
|  |  | Пробная гильза - | отсутствие. |  |  |
|  |  | Гильза бедра полиамидная максимальной готовности | Наличие |  |  |
|  |  | Коленный модуль- | с замком или без замка |  |  |
|  |  | Крепление осуществляться за счет кожаных полуфабрикатов | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа шарнирная | Наличие |  |  |
| Протез бедра модульный | Формообразующая часть косметической облицовки мягкая полиуретановая (листовой поролон) или без косметической облицовки. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза унифицированная (без пробных гильз), максимальной готовности, полиамидная. Наличие чашки для приемной гильзы. Крепление протеза поясное. Стопа шарнирная. Коленный модуль с замком или без замка. Тип протеза – любой по назначению. | Формообразующая части косметической облицовки - | мягкая полиуретановая (листовой поролон) или без косметической облицовки | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 3 |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки – | чулки ортопедические перлоновые или силоновые. |  |  |
|  |  | Приёмная гильза унифицированная, максимальной готовности, полиамидная | Наличие |  |  |
|  |  | Пробная гильза | Отсутствие |  |  |
|  |  | Чашка для приемной гильзы | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление протеза поясное | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа шарнирная | Наличие |  |  |
|  |  | Коленный модуль- | с замком или без замка |  |  |
| Протез бедра модульный | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая или из листового поролона. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза изготовлена из вспененных материалов. Крепление с использованием эластичного бандажа или кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Коленный шарнир на длинную культю с замком или без замка с зависимым регулированием фаз сгибания и разгибания. Тип протеза: любой, по назначению. | Формообразующая часть косметической облицовки- | модульная мягкая полиуретановая или из листового поролона | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 2 |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки- | чулки перлоновые или силоновые. |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Наличие |  |  |
|  |  | Пробная гильза | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза из вспененных материалов | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление протеза на инвалиде- | с использованием эластичного бандажа или кожаных полуфабрикатов |  |  |
|  |  | Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости | Наличие |  |  |
|  |  | Коленный шарнир на длинную культю - | с замком или без замка с зависимым регулированием фаз сгибания и разгибания |  |  |
| Протез бедра немодульный | Формообразующая часть косметической облицовки мягкая полиуретановая (листовой поролон) или без косметической облицовки. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза унифицированная (без пробных гильз). Материал унифицированной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол. Крепление протеза поясное. Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Коленный шарнир должен быть с замком или без замка. Тип протеза: любой, по назначению. | Формообразующая часть косметической облицовки – | мягкая полиуретановая (листовой поролон) или без косметической облицовки | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 1 |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки - | чулки ортопедические перлоновые или силоновые |  |  |
|  |  | Приемная гильза унифицированная | Наличие |  |  |
|  |  | Материал унифицированной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол. | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление протеза поясное | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная | Наличие |  |  |
|  |  | Коленный шарнир должен быть с замком или без замка | Наличие |  |  |
| Протез бедра немодульный | Формообразующая часть косметической облицовки мягкая полиуретановая (листовой поролон) или без косметической облицовки. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза унифицированная (без пробных гильз). Материал индивидуальной приемной гильзы – кожа. Крепление протеза поясное. Стопа шарнирная полиуретановая. Коленный шарнир с замком или без замка. Тип протеза: любой, по назначению. | Формообразующая часть косметической облицовки – | мягкая полиуретановая (листовой поролон) или без косметической облицовки | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 1 |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки- | чулки ортопедические перлоновые или силоновые |  |  |
|  |  | Приемная гильза унифицированная | Наличие |  |  |
|  |  | Пробная гильза | Отсутствие |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной приемной гильзы – кожа | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление протеза поясное | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа шарнирная полиуретановая | Наличие |  |  |
|  |  | Коленный шарнир- | с замком или без замка |  |  |
| Протез бедра немодульный | Формообразующая часть косметической облицовки из листового поролона. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза унифицированная (без пробных гильз) или индивидуальная постоянная. Материал унифицированной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа шарнирная полиуретановая. Коленный узел-автомат. Тип протеза: любой, по назначению. | Формообразующая часть косметической облицовки из листового поролона | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 1 |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки- | чулки ортопедические перлоновые или силоновые |  |  |
|  |  | Приёмная гильза унифицированная или индивидуальная постоянная. | Наличие |  |  |
|  |  | Пробная гильза | Отсутствие |  |  |
|  |  | Материал унифицированной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа шарнирная полиуретановая | Наличие |  |  |
|  |  | Коленный узел-автомат | Наличие |  |  |
| Протез бедра немодульный | Формообразующая часть косметической облицовки - листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза унифицированная (без пробных гильз) на основе полиамидных смол. Крепление протеза при помощи кожаных полуфабрикатов. Без стопы. Тип протеза: любой по назначению. | Формообразующая часть косметической облицовки - листовой поролон | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 1 |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки- | чулки ортопедические перлоновые или силоновые. |  |  |
|  |  | Приёмная гильза унифицированная на основе полиамидных смол. | Наличие |  |  |
|  |  | Пробная гильза | Отсутствие |  |  |
|  |  | Крепление протеза при помощи кожаных полуфабрикатов | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа | Отсутствие |  |  |
| Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии шинно-кожаный. Без косметической облицовки и оболочки. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы кожа. Без вкладной гильзы. Метод крепления протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа шарнирная полиуретановая с щиколодкой на культю. Тип протеза любой, по назначению. | Протез голени немодульный шинно-кожаный | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 18 |
|  |  | Косметическая облицовка и оболочка | Отсутствие |  |  |
|  |  | Приемная гильза индивидуальная | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза | Отсутствие |  |  |
|  |  | Крепления протеза с использованием кожаных полуфабрикатов | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа шарнирная полиуретановая с щиколодкой на культю | Наличие |  |  |
| Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или из листового поролона. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием эластичного наколенника и кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа подвижная в вертикальной плоскости. Тип протеза: любой, по назначению. | Протез голени модульный без силиконового чехла. | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 45 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки - | модульная мягкая полиуретановая или из листового поролона. |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки- | чулки ортопедические перлоновые или силоновые. |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная | Наличие |  |  |
|  |  | Одна пробная гильза | Наличие |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза из вспененных материалов. | Наличие |  |  |
|  |  | Элементы крепление протеза- | эластичный наколенник и кожаные полуфабрикаты |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа подвижная в вертикальной плоскости. | Наличие |  |  |
| Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или из листового поролона. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием эластичного наколенника. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа подвижная в вертикальной плоскости. Тип протеза: любой, по назначению. | Силиконовый чехол | Отсутствие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 1 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки – | модульная мягкая полиуретановая или из листового поролона. |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки- | чулки ортопедические перлоновые или силоновые |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная | Наличие |  |  |
|  |  | Одна пробная гильза | Наличие |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза из вспененных материалов | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление протеза с использованием эластичного наколенника. | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа подвижная в вертикальной плоскости. |  |  |  |
| Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Силиконовые чехлы имеют функцию вертикального и горизонтального растяжения с толщиной стенки 6 мм. Крепление с использованием замка. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа подвижная в вертикальной плоскости. Тип протеза: любой, по назначению | Силиконовый чехол | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 12 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки- | модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки - | чулки ортопедические перлоновые или силоновые |  |  |
|  |  | Приемная гильза индивидуальная | Наличие |  |  |
|  |  | Одна пробная гильза | Наличие |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Силиконовые чехлы имеют функцию вертикального и горизонтального растяжения с толщиной стенки 6 мм. | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка. | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа подвижная в вертикальной плоскости. | Наличие |  |  |
| Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии без силиконового чехла на длинную культю. Формообразующая часть косметической облицовки– листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки– чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов, крепление с использованием эластичного наколенника. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа углепластиковая, на длинную культю, должна обеспечивать высокую опороспособность. Тип протеза: любой, по назначению. | Протез голени без силиконового чехла модульный на длинную культю | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 6 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки– | листовой поролон |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки– | чулки ортопедические перлоновые или силоновые |  |  |
|  |  | Приемная гильза индивидуальная | Наличие |  |  |
|  |  | Одна пробная гильза | Наличие |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза из вспененных материалов | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление с использованием эластчного наколенника | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа углепластиковая, на длинную культю, обеспечивает высокую опороспособность | Наличие |  |  |
| Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии без силиконового чехла Формообразующая часть косметической облицовки – листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов, крепление осуществляется с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях . Тип протеза: любой, по назначению. | Cиликоновый чехол | Отсутствие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 1 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки – листовой поролон. | Наличие |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки – | чулки ортопедические перлоновые или силоновые |  |  |
|  |  | Приемная гильза индивидуальная | Наличие |  |  |
|  |  | Одна пробная гильза | Наличие |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза из вспененных материалов | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление осуществляется с использованием кожаных полуфабрикатов. | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях | Наличие |  |  |
| Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии, без косметической облицовки, гильза индивидуальная изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Гильза голени изготавливается из бинтов фирмы «ОТТО-БОКК». Комплект полуфабрикатов ПУ1. Крепление осуществляется с использованием кожаных полуфбрикатов, стопа шарнирная полиуретановая, монолитная, тип протеза– лечебно-тренировочный. | Косметическая облицовка | Отсутствие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 10 |
|  |  | Гильза голени изготавливается из бинтов фирмы «ОТТО-БОКК» | Наличие |  |  |
|  |  | Комплект полуфабрикатов ПУ1 | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление осуществляется с использованием кожаных полуфбрикатов | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа шарнирная полиуретановая монолитная | Наличие |  |  |
| Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени лечебно-тренировочный на длинную культю. Гильза индивидуальная изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Гильза голени изготовлена из бинтов полимерных. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление осуществляется с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа углепластиковая, на длинную культю, обеспечивает высокую опороспособность. Назначение протеза – лечебно-тренировочный. | Гильза голени изготовлена из бинтов полимерных | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 3 |
|  |  | Вкладная гильза из вспененных материалов | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление осуществляется с использованием кожаных полуфабрикатов | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа углепластиковая, на длинную культю, обеспечивает высокую опороспособность | Наличие |  |  |
| Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии шинно-кожаный (культя по Пирогову) без косметической облицовки. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: кожа. Без вкладной гильзы. Крепление протеза осуществляется с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа шарнирная полиуретановая. Тип протеза по назначению: любой. | Протез голени немодульный шинно-кожаный (культя по Пирогову) | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 2 |
|  |  | Косметическая облицовка | Отсутствие |  |  |
|  |  | Материал приемной гильзы: кожа | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза | Отсутствие |  |  |
|  |  | Крепление протеза осуществляется с использованием кожаных полуфабрикатов | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа шарнирная полиуретановая | Наличие |  |  |
| Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии с эластичной облицовкой. Формообразующая часть косметической облицовки из листового поролона. Покрытие облицовки из чулок силоновых ортопедических. Приемная гильза унифицированная или индивидуальная. Материал приемной индивидуальной постоянной гильзы - кожа. Без вкладной гильзы. Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов и бандажа. Стопа шарнирная полиуретановая. Тип протеза любой, по назначению. | Эластичная облицовка | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 2 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки из листового паролона | Наличие |  |  |
|  |  | . Покрытие облицовки из чулок силоновых ортопедических | Наличие |  |  |
|  |  | Приемная гильза- | унифицированная или индивидуальная. |  |  |
|  |  | Материал приемной индивидуальной постоянной гильзы - кожа. | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза | Отсутствие |  |  |
|  |  | Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов и бандажа. | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа шарнирная полиуретановая. | Наличие |  |  |
| Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии на согнутое колено с эластичной облицовкой. Формообразующая часть косметической облицовки из листового поролона. Косметическое покрытие облицовки - чулки силоновые ортопедические. Материал приемной гильзы кожа. Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа шарнирная полиуретановая. Тип протеза любой, по назначению. | Эластичная облицовка | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 2 |
|  |  | Материал формообразующей части косметической облицовки- листовой поролон | Наличие |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки - чулки силоновые ортопедические | Наличие |  |  |
|  |  | Материал приемной гильзы кожа | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа шарнирная полиуретановая. | Наличие |  |  |
| Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии без эластичной облицовки. Приемная гильза унифицированная. Материал унифицированной постоянной гильзы - дерево. Без вкладной гильзы. Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов и бандажа. Стопа шарнирная полиуретановая. Тип протеза любой, по назначению. | Эластичная облицовка | Отсутствие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 1 |
|  |  | Приемная гильза унифицированная | Наличие |  |  |
|  |  | Материал унифицированной постоянной гильзы - дерево. | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза | Отсутствие |  |  |
|  |  | Крепление протеза- | с использованием кожаных полуфабрикатов и бандажа |  |  |
|  |  | Стопа шарнирная полиуретановая. | Наличие |  |  |
| Протез стопы | Протез стопы немодульный без косметической облицовки. Приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида) без пробных гильз, материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелиевого, крепление осуществляется лентой «велкро» через поворотную петлю, носок по Шопару: монолитный полиуретановый. Тип протеза, любой, по назначению. | Косметическая облицовка | Отсутствие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 10 |
|  |  | Приемная гильза индивидуальная | Наличие |  |  |
|  |  | Пробная гильза | Отсутствие |  |  |
|  |  | Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза | Отсутствие |  |  |
|  |  | Чехол полимерный гелиевый | Отсутствие |  |  |
|  |  | Крепление осуществляется лентой «велкро» через поворотную петлю | Наличие |  |  |
|  |  | Носок по Шопару- монолитный полиуретановый | Наличие |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 200 |

* Протезы нижних конечностей индивидуального назначения. Объект закупки приведен соответствие с терминологией Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 №214н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-Р», действующего на момент размещения заказа, а также с учетом применения условного обозначения в индивидуальных программах реабилитации  инвалидов,индивидуальных программах  реабилитации и абилитации инвалидов

Зам.начальника ОСП                                                                                                                  С.В.Сахилтарова

Специалист ОСП                                                                                                                         Н.А.Хамнуева