Техническое задание

на выполнение работ году по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов в 2018 году.

Предмет закупки: выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов в 2018 году.

Способ определения: электронный аукцион.

Источник финансирования: средства федерального бюджета, выделенные Фонду социального страхования Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Начальная (максимальная)  цена контракта: согласно плану-графику  1200132,57 рублей.

Объём выполнения работ по изготовлению ПНК:  – 3  изделия.

Технические характеристики:

| Наименование Изделия | Функциональные и технические характеристики Изделия* | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-во Изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Протез при вычленении бедра модульный | Протез должен быть изготовлен по индивидуальному технологическому процессу. Пробная гильза должна быть изготовлена по слепку из термопласта. Постоянная приемная гильза должна быть изготовлена по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Механический тазобедренный шарнир должен быть с бесступенчатой регулировкой фазы сгибания и разгибания. Коленный модуль должен быть моноцентрический с регулировкой механизма управления фазой переноса. Стопа подростковая должна обеспечивать удобную опору на пятку, легкий перекат и улучшенную передачу накопленной энергии. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку должны соответствовать весу инвалида. Косметическая облицовка должна быть модульная из пенополиуретана. Крепление должно осуществляться корсетом по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. | Материал пробной гильзы-термопласт | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 1 |
|  |  | Материал постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Механический тазобедренный шарнир | С бесступенчатой регулировкой фазы сгибания и разгибания. |  |  |
|  |  | Коленный модуль | с регулировкой механизма управления фазой переноса |  |  |
|  |  | Материал косметической облицовки - пенополиуретан | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление корсетом | Наличие |  |  |
| Протез голени модульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени для высокого уровня двигательной активности, постоянный. Пробная приемная гильза должна быть индивидуальная по слепку из листового прозрачного сополимера полиэтилена, постоянная гильза из акриловых смол холодного отверждения. Крепление должно осуществляться за счет замка. Чехол силиконовый для культи с выраженной костной поверхностью, с наружным нейлоновым покрытием. Стопа высокого уровня двигательной активности, углепластиковая, должна обеспечивать естественную походку, физиологический перекат за счет расщепленных переднего отдела стопы и пятки. Несущие модули согласно весу пациента. Косметическая оболочка - полиуретан. Косметическое покрытие - чулки ортопедические. | Материал пробной приемной гильзы- листовой прозрачный сополимер полиэтилен | Наличие |  | 1 |
|  |  | Материал постоянной гильза - акриловые смолы холодного отверждения | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление за счет замка | Наличие |  |  |
|  |  | Силиконовый чехол, с наружным нейлоновым покрытием | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа высокого уровня двигательной активности, углепластиковая | Наличие |  |  |
|  |  | Косметическая оболочка - полиуретан | Наличие |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие - чулки ортопедические | Наличие |  |  |
| Протез голени модульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии | Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – чулки перлоновые или силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза должна быть из вспененных материалов. Крепление протеза на инвалиде с использованием наколенника эластичного, регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Стопа с высоким уровнем энергосбережения, с углепластиковой пружиной при повышенных нагрузках, с расщепленным носком. | Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая. | Наличие |  | 1 |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки – чулки перлоновые или силоновые. | Наличие |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза из вспененных материалов | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление протеза на инвалиде с использованием наколенника эластичного | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа с высоким уровнем энергосбережения | Наличие |  |  |
|  |  | Углепластиковая пружина | Наличие |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3 |

*Протез нижней конечности индивидуального изготовления. Объект закупки приведен в соответствие с терминологией Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 №214н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-Р», действующего на момент размещения заказа, а также с учетом применения условного обозначения в индивидуальных программах реабилитации  инвалидов, индивидуальных программах  реабилитации и абилитации инвалидов. Протез нижней конечности индивидуального изготовления по заказу Получателя в соответствии с заключением медико-технической комиссии.

Место выполнения работ: Российская Федерация по месту изготовления изделий по индивидуальным заказам Получателей.

Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения контракта и по 15.06.2018.

Срок действия Направления с момента подписания настоящего контракта и действует до 06.06.2018.

Требования к гарантии качества ПНК.

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические», а именно:

- Протез бедра модульный - не менее 12 месяцев.

-Протез голени модульный – не менее 12 месяцев.

В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Проезд инвалидов и сопровождающими их лицами  к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия оплачивается Исполнителем.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителей при его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить декларации о соответствии, либо сертификаты соответствия (в случае, если на выполняемые работы в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено оформление указанных документов).

Условия выполнения работ ПНК:

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007. «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»а также соответствовать Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования» и требованиям Государственного стандарта Российской Федерации.

Протезы нижних  конечностей должны собираться из узлов, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний» с учетом предельной массы тела и активности Получателя. Протез нижней конечности должен быть прочным и выдерживать нагрузку при его применении Получателем способом, назначенным Исполнителем и установленным в инструкции по применению по ГОСТ Р ИСО 22523 «Протезы конечностей и ортезы наружные.Требования и методы испытаний».

Приемные гильзы и элементы крепления протезов нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний». Не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протезов должны быть устойчивыми  к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи).

Металлические детали должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Приемные гильзы протезов нижних конечностей должны быть индивидуального изготовления (по слепку с культи или по модели изготовленной с помощью электронной версии) или максимальной готовности (металлические или из композиционных материалов). Гильзы максимальной готовности должны быть изготовлены по образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. Внутренняя форма приемной гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывать чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее.

Косметические элементы могут состоять из облицовки (наполнителя) и оболочки (покрытия). Внешние обводы облицовки должны имитировать внешний вид сохранившейся конечности при односторонней ампутации, при двусторонней ампутации их определяют по антропометрическим данным человека. Оболочки и покрытия протезов нижних конечностей должны имитировать цвет кожного покрова человека.

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения Получателей должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования.

Наличие у Исполнителя стационара для размещения инвалидов и сопровождающих  лица.

Зам.начальника ОСП                                                                                        С.В.Сахилтарова

Специалист ОСП                                                                                                    С.С.Кузнецова