ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Поставка технических средств реабилитации – слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов в 2018 году.

- Описание объекта  закупки (Характеристика закупаемых товаров), количество поставляемого товара:

| Наименование изделий | Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства Товара | Кол-во товара, штук | Цена за единицу товара, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный воздушного звукопроведения сверхмощный. (Справочно: 1). Наименование по ГОСТ Р 51024-2012: Слуховой аппарат воздушного звукопроведения. 2). Наименование по Приказу Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 214н: Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 17-01). | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 138 дБ, Максимальное акустическое усиление: не менее 76дБ, Диапазон частот: не менее 130 - 4700 ГЦ . Предусмотрены следующие настройки: - регулятор громкости - наличие, - кнопка переключения программ, - аудиовход - наличие, - регулировка ТНЧ – наличие, - регулировка ВУЗД - наличие. | 8 | 4 411,20 | 35 289,60 |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный воздушного звукопроведения мощный. (Справочно: 1). Наименование по ГОСТ Р 51024-2012: Слуховой аппарат воздушного звукопроведения. 2). Наименование по Приказу Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 214н: Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 17-02). | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 134 дБ. Максимальное акустическое усиление: не менее 68 дБ. Диапазон частот: не менее 200 – 4800 ГЦ. Предусмотрены следующие настройки: - регулятор усиления – наличие, - регулировка ТНЧ – наличие, - регулировка АРУ – наличие, - переключатель М-Т – наличие. | 50 | 3 662,47 | 183 123,50 |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный воздушного звукопроведения средней мощности. (Справочно: 1). Наименование по ГОСТ Р 51024-2012: Слуховой аппарат воздушного звукопроведения. 2). Наименование по Приказу Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 214н: Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 17-03). | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 125 дБ. Максимальное акустическое усиление: не менее 52 дБ. Диапазон частот: не менее 1600 – 4600 ГЦ. Предусмотрены следующие настройки: - аналоговый регулятор громкости – наличие, - регулировка ТНЧ – наличие, - регулировка АРУ – наличие. | 165 | 2 545,37 | 419 986,05 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный воздушного звукопроведения сверхмощный. (Справочно: 1). Наименование по ГОСТ Р 51024-2012: Слуховой аппарат воздушного звукопроведения. 2). Наименование по Приказу Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 214н: Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 17-05). | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 139 дБ. Максимальное акустическое усиление: не менее 79 дБ. Диапазон частот: не менее 100 – 4900 ГЦ. Количество каналов цифровой обработки звука: не менее 4. Количество программ прослушивания: не менее 3. | 105 | 7 509,07 | 788 452,35 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный воздушного звукопроведения мощный. (Справочно: 1). Наименование по ГОСТ Р 51024-2012: Слуховой аппарат воздушного звукопроведения. 2). Наименование по Приказу Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 214н: Слуховой аппарат цифровой заушный мощный. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 17-06). | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 133 дБ. Максимальное акустическое усиление: не менее 65 дБ. Диапазон частот: не менее 100 – 6030 ГЦ. Предусмотрены следующие настройки: - подавление обратной связи, - регулятор в области низких частот, - регулятор в области высоких частот, - кнопка переключения программ, - система шумоподавления. | 110 | 2 830,88 | 311 396,80 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный воздушного звукопроведения средней мощности. (Справочно: 1). Наименование по ГОСТ Р 51024-2012: Слуховой аппарат воздушного звукопроведения. 2). Наименование по Приказу Минтруда РФ от 24 мая 2013 года № 214н: Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности. Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 17-07). | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 126 дБ. Максимальное акустическое усиление: не менее 54 дБ. Диапазон частот: не менее 340 – 5960 ГЦ. Предусмотрены следующие настройки: - подавление обратной связи, - регулятор тембра в области низких частот, - регулятор тембра в области высоких частот, - кнопка переключения программ, - система шумоподавления. Количество программ прослушивания: не менее 2. | 330 | 3 826,42 | 1 262 718,60 |
| ИТОГО |  | 768 |  | 3 000 966,90 |

Место поставки товара: Российская Федерация, Забайкальский край, до места жительства Инвалида  или по согласованию с Инвалидом  Товар выдается по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком.

Срок поставки товара: С момента заключения Государственного Контракта по 30.10.2018 года.