Приложение №1

Технические требования

на поставку инвалидам технических средств реабилитации –

костылей, опор, ходунков, поручней (электронный аукцион)

Костыли

Наименование товара

Костыли – вспомогательное техническое средство, предназначенное для создания дополнительной опорной функции туловища пользователя во время стояния или ходьбы при полном поражении одной из его конечностей.

Костыли представлены в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Требования к качеству товара.

Костыли должны быть исправны в процессе эксплуатации при воздействии различной температуры и соответствовать ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010. «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые»

Материалы из которых изготавливаются костыли, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития, а так же не содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали изделия при его нормальной  эксплуатации.

Рукоятка костыля должна быть изготовлена из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью.

Металлические части костылей должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов.

Требования к безопасности товара.

Костыли должны быть оборудованы устройствами регулирования высоты и против скольжения.

Подлокотник не должен натирать и деформировать верхнюю конечность.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка костылей должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения костылей.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  костылей

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 2 лет. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта при обеспечении инвалидов костылями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Опора в кровать

Наименование товара

Опоры - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Опоры представлены в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Требования к качеству товара.

Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Требования к безопасности товара.

Рукоятки (ручки) опор должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму обеспечивающую прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате).

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Упаковка опор должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения опор.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества опор

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 2 лет. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта при обеспечении инвалидов костылями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Поручни (перила) для самоднимания

Наименование товара

Опорные стационарные устройства (поручни одиночные и парные, настенные) - вспомогательное техническое устройство, предназначенное для опоры и поддержки людей в процессе их перемещения (в кровати, при ходьбе и т.д.).

Классификация средств перемещения (переноса) вспомогательных представлена в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

В зависимости от целей использования, поручни бывают разного типа.

Вертикальные поручни используются для того, чтобы пациент мог сесть из положения лежа и наоборот. Такие поручни прикрепляют на стене около кровати или к кровати.

Горизонтальные поручни используются, чтобы пациент мог оттолкнуться или подтянуться, встать из положения сидя. Горизонтальные поручни используют в туалетной или ванной комнатах, в коридорах, комнате.

Наклонные поручни облегчают пациенту перемещение из различных положений. В зависимости от целей использования, поручни бывают разного типа.

При пользовании поручнями пациент должен рационально использовать свои силы. Поручни устанавливают на высоте, при которой руки и тело пациента находятся в положении, наиболее удобном для подтягивания и отталкивания. При этом следует учитывать физическое состояние пациента, его способность сохранять равновесие.

Поручни можно укреплять на ванной - для облегчения перемещения, на стене ванной комнаты - для поддержки при приеме ванны или душа, на стене туалетной комнаты - для облегчения усаживания на унитаз, в спальне около кровати, шкафа, в коридоре, на кухне.

Требования к качеству товара.

Металлические части поручней должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения», ГОСТ 9.301-86 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования», ГОСТ 9.302-88 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля».

Требования к безопасности товара.

Поручни должны обеспечивать надежность закрепления, и, должны иметь большой запас прочности для предотвращения их деформации.

Поручни должны крепиться к стене на расстоянии не менее 60 мм до 80 мм от ее поверхности.

Высота крепления поручней от пола должна быть не менее 75 до 85 см.

Крепление поручней должны выдерживать нагрузку подъема не менее 700 Н*.

Требования к маркировке, упаковке и комплектности товара.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Упаковка опорных стационарных устройств должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения опорных стационарных устройств.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества поручней

Гарантийный срок эксплуатации изделий должен быть не менее 12 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов опорными стационарными устройствами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Ходунки

Наименование товара

Ходунки - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Ходунки представлены в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Требования к качеству товара

Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Ходунки должны соответствовать:

- ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки»;

- ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках».

Требования к безопасности товара

Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму обеспечивающую прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате).

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак (при наличии), установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Упаковка ходунков должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения ходунков.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества ходунков

Ходунки должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 24.05.2013г №215н.

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев. В течение этого периода Поставщик обязан осуществить ремонт или замену товара бесплатно. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

На каждое изделие должен быть установлен срок службы. Срок службы изделий указывается при подаче заявки. Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013 № 215н.

Необходимо наличие регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

| Наименование изделия | Кол-во | Описание функциональных и технических характеристик | Цена, руб. | Кол-во, шт | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Костыли с опорой под локоть с УПС | Шт. | Костыли с опорой под локоть предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей имеющих травмы и заболевания нижних конечностей. Стойка костыля должна быть изготовлена из труб алюминиевого сплава диаметром не менее 20 и 18 мм соответственно. В качестве защитного покрытия должно использоваться цветное анодирование либо применяется метод порошкового напыления. Подлокотник должен быть из пластмассы. Костыль должен быть оснащен резиновым, или изготовленным из пластиката, наконечником. Костыли должны иметь механизм регулировки по высоте. Костыли должны быть оснащены устройством против скольжения (УПС) оригинальной конструкции. Вес одного костыля: не более 0,6 кг. Костыли должны выдерживать нагрузку не менее чем 90 кг. | 574,00 | 320 | 183 680,00 |
| Костыли с опорой на предплечье с УПС | Шт. | Костыли с опорой на предплечье предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей имеющих травмы и заболевания нижних конечностей. Стойка костыля должна быть изготовлена из труб алюминиевого сплава диаметром не менее 20 и 18 мм соответственно. В качестве защитного покрытия должен использоваться метод порошкового напыления. Подлокотник должен быть изготовлен из пластмассы. Костыль должен быть оснащен резиновым наконечником. Костыли должны иметь механизм регулировки по высоте. Костыли должны быть оснащены устройством против скольжения (УПС) оригинальной конструкции. Вес одного костыля: не более 0,7 кг. Костыли должны выдерживать нагрузку не менее чем 90 кг. | 548,00 | 60 | 32 880,00 |
| Костыли подмышечные с УПС | Шт. | Костыли с подмышечной опорой предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей имеющих травмы и заболевания нижних конечностей. Стойки и ножки костылей должны быть изготовлены из стального проката, подмышечник и ручка из дерева или пластмассы. В качестве защитного покрытия должно использоваться порошковое напыление. Костыль должен быть оснащен резиновым наконечником. Костыли должны иметь механизм регулировки по высоте. Костыли должны быть оснащены устройством против скольжения (УПС) оригинальной конструкции. Вес одного костыля: не более 1,5 кг. Костыли должны выдерживать нагрузку не менее чем 90 кг. | 491,00 | 800 | 392 800,00 |
| Костыли подмышечные без УПС | Шт. | Костыли с подмышечной опорой предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей имеющих травмы и заболевания нижних конечностей. Стойки и ножки костылей должны быть изготовлены из стального проката, подмышечник и ручка из дерева или пластмассы. В качестве защитного покрытия должно использоваться порошковое напыление. Костыль должен быть оснащен резиновым наконечником. Костыли должны иметь механизм регулировки по высоте. Вес одного костыля: не более 1,5 кг. Костыли должны выдерживать нагрузку не менее чем 90 кг. | 484,00 | 60 | 29 040,00 |
| Опора в кровать металлическая | Шт. | Опора в кровать металлическая универсальная (дуга напольная прикроватная) предназначена для облегчения самостоятельного перемещения и изменения положения пациента на кровати, а также обеспечивает опору при подъёме с кровати (должна применяться в качестве аналога рамы (дуги) Балканского). Опора должна быть изготовлена из стальной трубы диаметра не менее 30мм. Труба должна быть защищена полимерным покрытием, созданным с помощью порошкового напыления. Опора должна иметь регулируемую по высоте и углу поворота штангу с подвесным поручнем, представляющим из себя металлический треугольник, прикреплённый с помощью ремня к штанге. Конструкция должна быть переносной, напольной, разборной, состоять из трёх элементов: горизонтальная и вертикальная части основания, штанга с поручнем (рукояткой). Регулировка опоры по высоте и углу поворота и длины ремня поручня должна осуществляется бесступенчато. Вес опоры: не более 10кг Грузоподъемность не менее 90 кг. | 4 897,00 | 20 | 97 940,00 |
| Ходунки шагающие | Шт. | Ходунки предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей имеющих травмы и заболевания нижних конечностей. Должны быть изготовлены из алюминиевого профиля не менее 20 мм. и защищены полимерным покрытием, созданным с помощью порошкового напыления. Ходунок должен регулироваться по высоте Ходунок должен оснащаться резиновым, или изготовленным из пластиката, наконечником. Вес ходунка: не более 3 кг. Грузоподъемность не менее 100 кг. Ширина ходунка: не более 600 мм | 2 290,00 | 270 | 618 300,00 |
| Ходунки на колесах | Шт. | Ходунки предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей имеющих травмы и заболевания нижних конечностей. Должны быть изготовлены из алюминиевого профиля не менее 20 мм. и защищены полимерным покрытием, созданным с помощью порошкового напыления. Задние опоры ходунка должны быть оснащены резиновыми наконечники с внутренним диаметром не менее 25 мм, передние опоры должны быть оснащены колёсиками (диаметр колёс не менее 90 мм.) Шаг перестановки ножки - не менее 20мм. Вес ходунка: не более 4 кг. Грузоподъемность не менее 100 кг. Ширина ходунка: не более 600 мм | 2 818,00 | 160 | 450 880,00 |
| Ходунки с опорой на предплечье | Шт. | Ходунок – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и с двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела. Ходунки с опорой на предплечье обеспечивают надежную опору при передвижении людей с нарушением двигательных функций. Ходунки должны легко складываться. Ходунки должны быть с U-образной подлокотной опорой регулируемой по высоте. Конструкция должна быть снабжена съемным сидением для отдыха. Модель должна быть оборудована четырьмя колесами с тормозами. Впереди ходунка должна иметься дополнительная опора с крючком для личных вещей. 4 колесные опоры не должны оставлять следов на полу Ширина ходунка – не более 700 мм, Грузоподъемность не менее 90 кг. Вес ходунка – не более 12 кг. | 6 720,00 | 20 | 134 400,00 |
| Ходунки с подмышечной опорой | Шт. | Должны быть изготовлены из алюминиевого профиля не менее 23 мм. и защищены полимерным покрытием, созданным с помощью порошкового напыления. Расстояние между подмышечными стойками должно регулироваться бесступенчато и поворачиваться относительно стойки на не менее чем 360 градусов включительно. Подмышечные опоры должны быть оснащены мягкими чехлами на подмышечники, изготовленными из высококачественной виниловой кожи, и иметь наполнение из холлофайбера. Ходунок должен быть оснащен резиновым, или изготовленным из пластиката, наконечником, с внутренним диаметром не менее 25 мм. Грузоподъемность не менее 100 кг. Вес ходунка – не более 5 кг. Ширина ходунка: не более 600 мм | 4 143,00 | 10 | 41 430,00 |
| Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Шт. | Поручни служат для удобства передвижения по дому, а так же в туалете и ванной. Диаметр фланцев не менее 80мм, с не менее чем тремя крепежными отверстиями под шурупы диаметром не более 5 мм в каждом из них. Угол изгиба 90 градусов. Должны быть защищены полимерным покрытием, созданным с помощью порошкового напыления. | 821,00 | 40 | 32 840,00 |
| Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | Шт. | Поручни служат для удобства передвижения по дому, а так же в туалете и ванной. Диаметр фланцев не менее 80мм, с не менее чем тремя крепежными отверстиями под шурупы диаметром не более 5 мм в каждом из них. Поручни должны иметь 3 размера (от 400 до 600 мм включительно). Должны быть защищены полимерным покрытием, созданным с помощью порошкового напыления. | 564,00 | 450 | 253 800,00 |
| Итого | 2210 | 2267990,00 |

Инструкция по заполнению первой части заявки

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона должна быть составлена на русском языке, в  соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд».

Первая часть заявки заполняется в соответствии частью 3 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» и положениями настоящей инструкции.

Участник закупки в первой части представляет информацию о конкретных показателях товара (материала, значениях, параметрах, характеристиках), используемого при выполнении работ соответствующих значениям установленным документацией об аукционе в электронной форме (раздел Технического задания аукционной документации: «Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам работ по обеспечению инвалидов изделиями»).

Для того чтобы снизить вероятность отклонения заявок по формальным признакам, участникам аукциона при заполнении заявки следует избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование и заполнять все документы в соответствии с требованиями настоящей инструкции, которые должны предоставляться  в составе заявки.

Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «должно», «не должно». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», то есть должны быть конкретными.

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Разделе «Техническое задание», описание объекта закупки.

Если в описании объекта закупки указан верхний и (или) нижний предел показателя и сопровождается при этом соответственно словами «не менее», «не более», то участник закупки должен предложить товар с точно таким же значением, либо значением «превышающем» заданный в описании объекта закупки показатель, но без сопровождения словами «не менее», «не более».