Наименование и описание объекта закупки

Предмет контракта: выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ортопедической обувью в количестве 357 полупар в 2018 году.

Ортопедическая обувь должна соответствовать коду по Общероссийскому классификатору ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД2 32.50.22.151 (с изм.).

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, п/пары |
| --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная для взрослых при укорочении конечности (изготовление по обмерам и слепкам) | Сапожки женские на укорочение от 3 см до 6 см | 2 |
|  | Ботинки женские утепленные на укорочение от 3 см до 6 см | 2 |
|  | Туфли женские на укорочение от 3 см до 6 см (на низком каблуке) | 4 |
|  | Ботинки мужские на укорочение от 3 см до 6 см | 1 |
|  | Ботинки мужские утепленные на укорочение от 3 см до 6 см | 12 |
|  | Полуботинки мужские на укорочение от 3 см до 6 см | 11 |
| Ортопедическая обувь сложная при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плосковальгусной деформации стопы (изготовление по обмерам и слепкам) | Ботинки женские утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 2 |
|  | Ботинки женские с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 1 |
|  | Ботинки мужские с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 6 |
|  | Ботинки мужские утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой | 6 |
|  | Туфли женские с высоким узким жестким задником (на низком каблуке) | 1 |
| Ортопедическая обувь сложная для взрослых при ампутационных дефектах стоп (изготовление по обмерам и слепкам) | Ботинки после ампутации по Шопару | 1 |
|  | Ботинки утепленные после ампутации по Шопару | 1 |
|  | Сапожок вкладной после ампутации голени по Пирогову в обувь нормальную | 1 |
| Ортопедическая обувь сложная для взрослых при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, варикозном расширении вен голени и стопы (изготовление по обмерам и слепкам) | Полуботинки мужские на слоновую стопу | 1 |
|  | Ботинки мужские утепленные на слоновую стопу | 3 |
|  | Ботинки мужские на слоновую стопу | 2 |
|  | Полуботинки при выраженных степенях диабетической патологии стоп | 27 |
|  | Ботинки утепленные при выраженных степенях диабетической патологии стоп | 27 |
| Ортопедическая обувь для взрослых на ортопедические аппараты и протезы (изготовление из полуфабрикатов максимальной готовности) | Ботинки женские утепленные обыкновенные и на протез | 2 |
|  | Ботинки женские обыкновенные и на протез | 1 |
|  | Ботинки мужские обыкновенные и на протез | 2 |
|  | Ботинки мужские утепленные обыкновенные и на протез | 11 |
|  | Полуботинки мужские обыкновенные и на протез | 101 |
|  | Полусапоги мужские обыкновенные и на протез | 84 |
|  | Туфли женские обыкновенные и на протез | 23 |
|  | Сапоги женские обыкновенные и на протез | 22 |
| Итого |  | 357 |

Наименование работ

Обувь ортопедическая предназначена для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Ортопедическая обувь должна соответствовать ГОСТ Р ИСО 9999-2014, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 54407-2011.

Требования к качеству выполнения работ

Ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Требования к техническим характеристикам

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Сложная ортопедическая обувь должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001.

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям  (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла по ГОСТ 25644-96 в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ортопедической обувью должна осуществляться при наличии регистрационных удостоверений (сертификатов соответствия).

Требования к функциональным характеристикам

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с застрахованными лицами, пострадавшими вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

-  достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование ортопедической обуви должны производиться в соответствии с  Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если  у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет:

- на кожаной подошве – 40 дней;

- на кожаной подошве с накладкой – 50 дней;

- на подошве из кожеподобной резины – 60 дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – 70 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Требования к месту, условиям и срокам выполнения работ

Выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления Изделия.

Получателям предоставляется право выбора способа получения Изделия: по месту жительства Получателя или по месту нахождения пунктов выдачи на территории г. Кургана и Курганской области.

Срок выполнения работ и выдача готового Изделия: по 24.12.2018 г.

Форма, сроки и порядок оплаты

При выполнении Исполнителем работ с января по ноябрь месяц включительно расчет производится после предоставления Заказчику Акта приема-передачи Изделия, Реестра Получателей, счета (счета – фактуры для плательщиков НДС), оформленных надлежащим образом, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ Заказчиком.

При выполнении Исполнителем работ в декабре месяце расчет производится после предоставления Заказчику Акта приема-передачи Изделия, Реестра Получателей, счета (счета – фактуры для плательщиков НДС), оформленных надлежащим образом, в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ Заказчиком, но не позднее                  28.12.2018 года.