| № п/п | Наименование (без указания товарного знака) | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | Цена 2017г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) |  |  |  |
| 1 | Протез кисти рабочий | Протез кисти рабочий в т.ч. при вычленении и частичном вычленении кисти. Взрослый. Приемная гильза из литьевого слоистого пластика на предплечье и кисть. Ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком. Крепление индивидуальное. Комплект рабочих насадок. | Соответствует |  | Шт. | 3 | 58558,00 |
| 2 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический, комбинированный; взрослый, детский (до 10 лет); система управления отсутствует, управление сохранившейся рукой или противоупором; кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой; узел локоть-предплечье отсутствует; дополнительное РСУ отсутствует, функция ротации реализована в составе модуля кисти, ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком диаметром 10 мм, ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, имеющих адаптер М12х1,5; приспособления отсутствуют, комплект рабочих насадок; оболочка косметическая отсутствует, оболочка косметическая ПВХ/пластизоль без покрытия; гильза индивидуальная одинарная, гильза индивидуальная составная, гильза геометрическая копия, сохранившейся руки, гильза отсутствует; материал гильзы: литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, листовой термопластичный пластик, модуль при вычленении плеча отсутствует; Крепление индивидуальное, специальное, подгоночное. | Соответствует |  | Шт. | 5 | 78638,00 |
| 3 | Протез плеча косметический | Протез плеча косметический. Отсутствует система управления, дополнительное РСУ и приспособление, косметическая оболочка. Кисть косметическая силиконовая Локоть-предплечье, активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча. Гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол (акриловая смола). Крепление индивидуальное. | Соответствует |  | Шт. | 3 | 124401,00 |
| 4 | Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий. Система управления: сохранившейся рукой или противоупором. Ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком диаметром 10мм. Комплекты рабочих насадок. Гильза индивидуальная Тип крепления: подгоночное. | Соответствует |  | Шт. | 2 | 86438,00 |