Техническое задание

на проведение аукциона на поставку кресло-колясок прогулочных для больных ДЦП для обеспечения детей-инвалидов в 2018 году

Срок поставки Товара: с момента заключения Контракта передать Товар, соответствующий техническому заданию контракта непосредственно Получателю на основании направления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения направленных по электронной почте списков Получателей от Заказчика. Последняя выдача Товара Получателям в рамках государственного контракта должна быть осуществлена не позднее 30.09.2018 года включительно.

Действие контракта: с момента заключения по 30.10.2018 года. С 31.10.2018г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

Место, условия и сроки (периоды) поставки кресел-колясок прогулочных для больных ДЦП до конкретного получателя, составленные с учетом заявлений инвалидов, определяются Заказчиком (исполнительным органом Фонда).

Источник финансирования – средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Обеспечение   исполнения   контракта: Размер обеспечения исполнения контракта составляет 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

Поставка  кресел-колясок прогулочных для больных ДЦП должна осуществляется по месту жительства Получателя на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на выбор Получателя: по месту жительства Получателя или до специально оборудованного для маломобильных групп населения пункта выдачи, находящегося в одном с получателем населенном пункте.

Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:

- предоставление гарантии Производителя вместе с Товаром, срок действия гарантии не менее 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара;

- предоставление гарантии Поставщика вместе с Товаром, срок действия гарантии не менее 12 месяцев, но не менее срока действия гарантии производителя;

- Обязательное наличие гарантийных талонов при выдаче кресел-колясок прогулочных для больных ДЦП, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации.

Кресло-коляски прогулочные для больных ДЦП в количестве 50 (Пятьдесят) штук на сумму 1541666,50 (Один миллион пятьсот сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть)  рублей 50 коп.

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | кресло-коляски прогулочные для больных ДЦП | Материал изготовления | Сталь |  | Шт. | 50 |
|  |  | Рама | Складная, без применения специальных инструментов |  |  |  |
|  |  | Сидение | выполнено из ткани с водоотталкивающей пропиткой |  |  |  |
|  |  | Спинка | выполнена из ткани с водоотталкивающей пропиткой |  |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона спинки |  | Не менее 30 º |  |  |
|  |  | Подножки | съемные, регулируемые по углу подъема до горизонтального положения, оснащены ремнями для фиксации стоп, с регулировкой длины |  |  |  |
|  |  | Длина подножки |  | не менее 28 см – не более 45 см |  |  |
|  |  | Стояночные тормоза | наличие |  |  |  |
|  |  | Съемный абдуктор | наличие |  |  |  |
|  |  | Боковые ограничители сидения | наличие |  |  |  |
|  |  | Мягкий подголовник | съемный, регулируемый по высоте |  |  |  |
|  |  | Тип крепления ремней безопасности |  | четырехточечный или пятиточечный |  |  |
|  |  | Съемная фронтальная защита (передний поручень) | Наличие |  |  |  |
|  |  | Капюшон | Наличие |  |  |  |
|  |  | Ширина кресло-коляски в рабочем состоянии, см |  | не более 73 см |  |  |
|  |  | Высота кресло-коляски (вместе с ручками для толкания), см |  | Не более 121 |  |  |
|  |  | Высота спинки, см |  | Не менее 50 - не более 84 |  |  |
|  |  | Ширина сидения, см |  | не менее 32 – не более 39 см |  |  |
|  |  | Длина кресло-коляски, см |  | не более 145 |  |  |
|  |  | Диаметр передних колес, см |  | Не более 18,5 |  |  |
|  |  | Диаметр задних колес, см |  | Не более 30 |  |  |
|  |  | Вес кресло-коляски, кг |  | не более 30 |  |  |
|  |  | Грузоподъемность, кг |  | не менее 60 |  |  |

Кресло-коляски должны соответствовать ГОСТ Р 50444-92 (Разд.3,4), ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97.

# Footnotes

1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться.

2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается.

3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.