III. Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки:

Предмет контракта: Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей в 2018 году 
для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида (ТСР) Изделий* | Наименование работ | Требования к техническим характеристикам изготавливаемых изделий ** | Объем работ (количество изготовлен-ных изделий), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-06 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья косметического | Протез предплечья косметический должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: косметический. Кисть: косметическая из поливинилхлорида или силикона или пластизоля. Оболочка косметическая: без оболочки Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: отсутствует или адаптер в запястье для присоединения кистей косметических. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Локтевой модуль: отсутствует. Тип крепления: крепление захватом надмыщелков локтевого сустава или индивидуальное. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических оболочек устанавливают в ТУ на протез конкретного вида***. | 20 |
| 2 | 8-07 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья активного | Протез предплечья активный должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: активный. Система управления: механическая (тяговая). Кисть: с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации. Оболочка косметическая: из поливинилхлорида или из пластизоля. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: адаптер запястья или функция ротации реализована в составе модуля кисти. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Локтевой модуль: отсутствует. Тип крепления: подгоночное или индивидуальное. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических оболочек устанавливают в ТУ на протез конкретного вида***. | 10 |
| 3 | 8-08 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья рабочего | Протез предплечья рабочий должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: рабочий. Система управления: сохранившейся рукой или противоупором. Кисть: отсутствует. Оболочка косметическая: отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок. Комплект рабочих насадок до 5 штук. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Локтевой модуль: отсутствует. Тип крепления: гильзой на плечо, присоединяемой к приемной гильзе или индивидуальное. Комплектность должна соответствовать п.2.7.1 Республиканского стандарта РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования». | 16 |
|  |  | ИТОГО: |  | 46 |

* Приказ от 24.05.2013г. №214н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р. Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.05.2013 г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

** употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что участник размещения заказа обязан обеспечить возможность изготовления протеза с использованием всех составляющих и материалов протеза, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

***указывается на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт (число шерстяных, хлопчатобумажных чехлов на культю Пользователя, а также косметических оболочек).

Требования к результатам работ, к  качеству  и  безопасности  работ,

технические  и  функциональные характеристики работ,

маркировке, упаковке и транспортированию

Требования к результатам работ

Протез верхней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую (имеющую врожденные дефекты) верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Протезирование конечностей заключается в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Работы по изготовлению протезов верхних конечностей для обеспечения инвалидов предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации, а также инструкции по применению (памятка по обращению с изделием).

Работы по обеспечению Получателей протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателя частично восстановлена опорно-двигательная функция и (или) устранены косметические дефекты верхних конечностей с помощью протеза.

Протез верхней конечности должен быть классифицирован в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 06 18.

Требования к качеству и безопасности

Изготовленные протезы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования»» (за исключением позиции 3 таблицы технического задания), ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» узлы протезов верхних конечностей и протезы верхних конечностей включены в единый перечень продукции, для подтверждения соответствия которой необходимо наличие декларации соответствия.

Узлы, элементы, материалы, используемые при изготовлении протезов верхних конечностей, должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

# Материал приемных гильз протезов, контактирующие с телом Получателя, должен соответствовать требованиям биологической безопасности, обеспечивать установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов, не должен деформироваться в процессе эксплуатации протеза.

Технические характеристики механических протезов предплечья определяются в зависимости от типоразмера применяемых узлов по ГОСТ Р 52114-2009  «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытания».

Требования  к техническим  и  функциональным характеристикам

Внешний вид и форма протезов соответствует внешнему виду и форме здоровой конечности. Протезы кисти косметические имеют антропометрическое сходство с соответствующими сегментами конечности Получателя. Средства регулировки или управления элементов, или узлов протезов легкодоступны и эргономически удобны для пользователя.

Движения в подвижных соединениях протеза плавные и без заеданий. Внешние обводы протезов не вызывают нарушений целостности и повышенного износа формообразующей и косметической оболочек, а также одежды пользователей и других лиц.

Приемная гильза и элементы крепления протеза надежно удерживают протез на культе Пользователя и не вызывают потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений.

На поверхности металлических и пластмассовых деталей нет трещин, забоин, вмятин, расслоения материала, заусенцев и острых кромок.

Протез должен быть прочным и выдерживать нагрузки, возникающие при его применении пользователем, способом, назначенным изготовителем для такого протеза и установленным в инструкции по применению (памятка по обращению с изделием).

Протезы должны быть устойчивы к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота). Протезы должны быть приспособлены (доступны) для чистки (от пыли и/или загрязненных материалов), дезинфекции и санитарно-гигиенической обработки и должны выдерживать дезинфекцию и чистку простыми доступными чистящими материалами и дезинфицирующими средствами без повреждений протеза. Методы очистки и дезинфекции, соответствующие чистящие материалы и дезинфицирующие средства должны быть описаны в инструкции по применению (памятка по обращению с изделием).

В комплект протезов верхних конечностей, в соответствии с ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» должны входить (за исключением позиции 3 таблицы технического задания):

- протез;

- инструкция по применению (памятка по обращению с изделием).

В комплект протезов верхних конечностей (только для позиции 3 таблицы технического задания), в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования» должна входить «Памятка по пользованию».

Требования  к  маркировке,  упаковке  и  транспортированию  изготовленных  изделий

С соблюдением требований ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.13.2 «Маркировка») каждый протез должен иметь этикетку, на которой должны быть указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический(ие) документ(ы), а также условия и/или уровни нагрузки, применяемые при испытаниях.

В инструкции по применению должны быть указаны допустимые максимальные параметры нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, установленные для приложению к протезу пользователем.

В инструкции по применению изготовитель должен установить средства, с помощью которых поверхности протезного устройства  могут быть очищены или продезинфицированы.

Согласно п.5.2 «Упаковка» Республиканского стандарта РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования» упаковку протезов проводят при их выдаче. Изделия упаковывают в оберточную бумагу и завязывают шпагатом.

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (износа) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Транспортирование изделий должно проводиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Изделия должны быть защищены от ударов и попадания влаги.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполненных работ

Подрядчик гарантирует, что работы будут выполнены с надлежащим качеством, не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок на изготовленный протез исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ и должен составлять не менее 7 (семи) месяцев. Подрядчик должен проводить гарантийное обслуживание (осуществлять ремонт) за счет собственных средств в период гарантийного срока эксплуатации. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ).

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

•	восстановлении изделия не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней;

•	изготовлении нового изделия не может превышать 30 (тридцать) рабочих дней.

Протезы и узлы протезов должны быть ремонтопригодными в течении срока службы. В случае выхода изделия из строя, в период гарантийного срока, по причине изготовления изделия ненадлежащего качества Подрядчик несет расходы по восстановлению изделия, либо изготавливает новое аналогичное, а так же несет расходы Получателя на проезд к месту выполнения работ и обратно.

Если протез выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Подрядчиком.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При передаче Получателю готового изделия Поставщик обязан обеспечить консультационную помощь по правильному пользованию изделием и предоставить инструкцию по применению протеза.

Сроки  выполнения  работ: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Датой окончания выполнения работ является дата подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Подрядчик несет все риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Получателем.

Заказчик не несет ответственности за задержку приемки Получателем результата выполненной работы.

Место выполнения работ: Российская Федерация

Место заказа, снятия слепков, примерки, получения протеза верхних конечностей:

Челябинская область, г. Челябинск __________________________

(указывается конкретный адрес)*

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.

*заполняется на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт.

Размер обеспечения исполнения контракта: 10 (десять) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Оплата по контракту осуществляется Заказчиком ежемесячно в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета не более чем в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов: счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС)*, Акта сдачи - приемки выполненных работ, Реестра выдачи результата выполненных работ (представляется также в электронном виде), отрывного талона к Направлению, копий документов, подтверждающих полномочия представителя Получателя (при необходимости) и подписания Заказчиком Акта выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

*указывается на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт

Источник финансирования: средства Федерального бюджета Российской Федерации, в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии денежных средств, полученных по межбюджетным трансфертам на данный вид расходов и соответствующую целевую статью.

Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта:

ных цен (анализа рынка), приоритетный на основании закона. Источником информации о ценах на работы послужили сведения из реестра государственных контрактов, исполненных без применения штрафных санкций.

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

,

где:, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); - количество значений, используемых в расчете; - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером , скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. В данном случае корректировка цены проводится на 10%, поскольку для расчета использованы контракты, заключенные по результатам аукционов.