Предмет контракта: Поставка в 2018 году технических средств реабилитации — опор для инвалидов,  проживающих на территории Челябинской области.

| № | Номер вида ТСР | Наименование вида Товара | Требования к функциональным и техническим характеристикам товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-37 | Опора в кровать веревочная | Опора в кровать веревочная предназначена для поднимания пользователя, из положения «лежа», в положение «сидя» посредством поочередного перехватывания горизонтальных реек, изготовленных из твердых материалов (металла или дерева или пластмассы) и закрепленных в веревочный каркас, который крепится к потолку над кроватью или на спинке кровати. Веревочная опора должна быть многоступенчатой, иметь не менее 5 перекладин. Общая длина изделия в рабочем состоянии – не менее 150 см. | 30 |
| 2 | 6-38 | Опора в кровать металлическая | Опора в кровать металлическая предназначена для для облегчения самостоятельного перемещения и изменения положения тела пациента на кровати, а также обеспечения подъема с кровати. Опора должна иметь металлическую конструкцию (типа дуга прикроватная), с регулируемыми по высоте штангой и подвесным поручнем; возможность фиксирования опоры в любом положении. Габариты рамы опоры: ширина — не более 715 мм., высота — не менее 1650 мм., длина основания не более 1350 мм. | 10 |
| 3 | 6-39 | Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания для детей-инвалидов предназначена для отрабатывания навыков ползания у детей с различными патологиями, в том числе ДЦП, в домашних условиях. Опора должна представлять собой конструкцию на самоориентирующихся колесах, на которой должны закрепляться вертикальные регулируемые стойки с комплектом креплений для корпуса ребенка. Высота и угол наклона опоры должны быть регулируемыми. Подбор изделия должен осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. | 20 |
| 4 | 6-40 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения для детей-инвалидов предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми, обучения правильному сидению больных детей с патологиями различной степени тяжести, в том числе ДЦП. Рама опоры должна быть так и на металлической колесной основе со стояночными тормозами. Спинка и сиденье опоры должны быть мягкими. В конструкции опоры должны быть предусмотрены следующие регулировки: высоты и наклона подножки; положения стоп с фиксированием; высоты сиденья от пола, ширины и глубины сиденья; положения межбедренного клина (абдуктора); высоты, ширины и угла наклона спинки в диапазоне от 900 до 1800 с фиксацией угла наклона; подлокотников и съемной столешницы (для занятий и приема пищи), закрепленной на них; высоты и ширины подголовника (фиксатора головы); Подбор изделия осуществляется индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. | 75 |
| 5 | 6-41 | Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания для детей-инвалидов должна с крепежными ремнями, абдукционными модулями для фиксации ребенка в лежачем положении предназначена для детей-инвалидов с тяжелой стадией ДЦП, и является средством подготовки ребенка к обучению переворачиваться самостоятельно в разные стороны. Опора должна быть выполнена в форме диванчика, имеющего боковины, мягкие сидение и спинку с регулируемым углом наклона, мягкие модули различной формы для корректировки позы ребенка. Опора должна иметь крепежные ремни для фиксации ребенка в лежачем положении. Подбор изделия осуществляется индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. | 25 |
| 6 | 6-42 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка. Опора для стояния предназначена для позиционной терапии детей в процессе комплексной реабилитации. Опора должна быть установлена на платформе, к которой прикреплено основание. Основание должно быть оснащено колесами с тормозами. Опора должна иметь: крепление для стоп, которые должны регулироваться в продольном и поперечном направлениях независимо друг от друга; регулируемые по высоте и ширине крепления для голеней, грудного и тазобедренного отдела; регулируемый по высоте съемный абдуктор; столик, закрепленный на вертикальных стойках, высота которого должна регулироваться. Подбор изделия осуществляется индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. | 50 |
| ИТОГО: |  | 210 |

*Приказ от 24.05.2013г. №214н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р. Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.05.2013 г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества Товара.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) свободным от прав третьих лиц.

Поставщик обеспечивает Получателей гарантийным талоном и информирует их об условиях проведения гарантийного обслуживания Товара, предоставляет гарантию на передаваемый Товар за счет собственных средств в период гарантийного обслуживания Товара.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатков в Товаре, Поставщиком должны быть обеспечены замена изделия на Товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

При обнаружении недостатков изделия принять от Получателя некачественный Товар в течение гарантийного срока и заменить его в течение 5 рабочих дней с даты получения обращения Получателя на аналогичный Товар надлежащего качества. Замена должна производиться Поставщиком за счет собственных средств по месту жительства Получателя. При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок гарантии на весь товар – не менее 1 года со дня передачи Товара Получателю и оформления Акта сдачи - приемки Товара Получателем.

Текущее обслуживание Товара производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Если Товар выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Поставщиком, в соответствии с действующим законодательством.

Требования к безопасности, упаковке, маркировке Товара

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Опоры должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части опор, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Опоры должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены.

Металлические части должны быть изготовлены  из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Доступные для пользователя кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов.

Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.

На каждую опору наносят маркировку:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и обозначение типа (вида модели) изделия;

- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя, при необходимости;

- год изготовления изделия (или две последние цифры);

- обозначение стандартов или технических условий на изделие:

- другие данные, в зависимости от требований к изделию.

Место нанесения маркировки на изделии или на табличке, прикрепленной к нему, в соответствии с конструкторской документацией на изделие.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Качество Товара должно подтверждаться декларацией о соответствии  по Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Место поставки Товара –Челябинск, Челябинская область.

Конкретное место и способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- по месту жительства Получателей (на условиях DDР),

- по месту нахождения пунктов выдачи,

- ином месте, указанном Получателем.

Срок и условия поставки товара:

I этап – не позднее 29 июня 2018 года поставить не менее 50% общего объема товара;

II этап – не позднее 31 августа 2018 года поставить 100% общего объема Товара.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки.

Поставщик должен при передаче опоры распаковать ее, привести опору в товарный вид, убедиться, что она соответствует антропометрическим показателям Получателя.

При передаче Товара Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

Срок и условия оплаты поставляемого товара

Поставщик передает Заказчику документы для оплаты после окончания каждого этапа поставки товара не более чем в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем окончания соответствующего этапа поставки.

Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета не более чем в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных счетов, счетов-фактур (для плательщиков НДС) и отчетных документов: Акта сдачи - приемки Товара Получателем, Реестра выдачи Товара, отрывного талона к Направлению, копии документа, подтверждающего полномочия представителя Получателя, если Товар выдан представителю, и подписания Заказчиком Акта поставки Товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

Источник финансирования:  средства Федерального бюджета Российской Федерации, в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии денежных средств, полученных по межбюджетным трансфертам на данный вид расходов и соответствующую целевую статью.