Техническое задание

к проведению электронного аукциона на выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий- протезов нижних конечностей для обеспечения ими в 2018 году инвалидов

| Наименование | Описание функциональных и технических характеристик Изделия | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая или из листового поролона (в зависимости от индивидуальной конструкции протеза). Косметическое покрытие облицовки должно представлять собой чулки ортопедические перлоновые (силоновые). Приёмная гильза должна быть индивидуальная. Должно быть две сменные гильзы. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол (при необходимости гильза должна усиливатсья углетканью (карбоном)) или листовой термопластичный пластик, или карбон (тип и материал гильзы должен определяться индивидуально для каждого пациента в зависимости от его индивидуальных особенностей и медицинских показаний). По медицинским показаниям, основываясь на индивидуальных особенностях пациента, гильза должна изготавливаться по скелетированной технологии. Для некоторых пациентов по медицинским показаниям в культеприемник должна изготавливаться вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза должно быть поясное, с использованием бандажа или кожаных полуфабрикатов без шин или вакуумное (метод крепления протеза зависит от индивидуальных особенностей пациента). Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, должны быть алюминиевыми, стальными или титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы для пациентов 1-2 уровня активности может быть следующих моделей: -стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука; -стопа с повышенной упругостью в носочной или пяточной частях; -стопа с многоосевым шарниром, подвижным в сагиттальной и фронтальной плоскостях и демпфирующими прокладками под носок и под пятку; -стопа шарнирная полиуретановая монолитная в комплекте с модульной щиколоткой, -стопа облегченная для пожилых, - или любая другая стопа для пациентов 1-2 уровня активности. Модель применяемого в протезировании модуля стопы должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Коленный модуль механического принципа действия может быть следующих моделей: -моноцентрический с замком; -моноцентрический с тормозным механизмом, -моноцентрический с фиксатором и толкателем, -полицентрический со встроенным толкателем, -полицентрический с независимым механическим -регулированием фаз сгибания-разгибания, -полицентрический с зависимым механическим -регулированием фаз сгибания-разгибания , - или любой другой коленный модуль механического принципа действия. Модель применяемого в протезировании коленного модуля должна обуславливаться индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Должно допускаться применение поворотного и (или) торсионного РСУ. Тип протеза должен быть постоянный Должен быть с четырьмя чехлами на культю. | 10 | 104 902,67 | 1 049 026,70 |
| Протез голени немодульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени немодульного типа, в том числе при недоразвитии шинно-кожаный. Без косметической облицовки и оболочки. Приемная гильза должна быть индивидуальная кожаная изготовленная по индивидуальному гипсовому слепку или обмерам культи инвалида. | 10 | 40 500,00 | 405 000,00 |

Количество -   20 шт.

Начальная (максимальная) цена –  1 454 026 рублей 70 копеек.

Требования к качеству работ

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы по обеспечению инвалида протезами нижних  конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателями по месту жительства  Получателя, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалида протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Упаковка  протеза нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и  ТУ  на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические», а именно:

- на протезы нижних конечностей - не менее 12 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Место, условия и сроки выполнения работ

- Выполнить работы согласно условиям контракта и передать результаты работ  непосредственно Получателю.

Срок выполнения работ – 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Реестра Получателей или при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

Срок действия настоящего Государственного контракта

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания                             и действует по 05.12.2018.

Источник финансирования

Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, передаваемых из средств Федерального бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 1% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта и составляет:

- 14 540 (четырнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей 27 копеек.

Размер обеспечения исполнения Государственного контракта

Размер обеспечения исполнения Государственного контракта установить в размере 30% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта:

– 436 208 (четыреста тридцать шесть тысяч двести восемь) рублей 01 копейка.

Адрес электронной почты: zakupki@ro31.fss.ru.