Техническое задание

Поставка тростей опорных для обеспечения инвалидов в 2018 году

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения. Изготавливаются из высокопрочного материала. Регулировка трости по высоте не менее 69 см и не более 100 см. Нагрузка на изделие не менее 100 кг | 2600 |
| Трость, опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость, опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения. Изготавливаются из высокопрочного материала. Наличие анатомической нескользящей ручки. Регулировка трости по высоте не менее 69 см и не более 100 см. Нагрузка на изделие не менее 100 кг. | 140 |
| Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения. Изготавливаются из высокопрочного материала. Регулировка трости по высоте не менее 70 см и не более 100 см. Нагрузка на изделие не менее 100 кг. | 240 |
| Трость 4-х опорная без устройства противоскольжения | Трости 4-х опорные. Изготавливаются из высокопрочного материала. Регулировка трости по высоте не менее 60 см и не более 100 см. Нагрузка на изделие не менее 100 кг, без устройства противоскольжения | 10 |
| Трость 4-х опорная с устройством противоскольжения | Трости 4-х опорные. Изготавливаются из высокопрочного материала. Регулировка трости по высоте не менее 60 см и не более 100 см. Нагрузка на изделие не менее 100 кг, с устройством противоскольжения | 40 |
| ВСЕГО |  | 3030 |

Трости опорные должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 52285-2004.

Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении.

Сроки предоставления гарантии качества должны соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 24 месяцев с момента передачи товара получателю. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 10 (десять) рабочих дней. Ремонт должен осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Необходимо наличие регистрационных удостоверений, а также действующих сертификатов соответствия (выданных до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо деклараций о соответствии (выданных после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

Срок поставки изделий получателям в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения поставщиком от заказчика реестра получателей, но не позднее 15.09.2018.

Место поставки товара: поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в приделах Воронежской области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в приделах Воронежской области).