Техническое задание для проведения электронного аукциона

«Выполнение работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей»

| Наименование изделия | Описание технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез бедра модульный для пациентов высокого уровня активности (с внешним источником энергии). Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие – чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное пленочное. Приемная гильза индивидуальная (две пробные гильзы). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Коленный модуль с самопрограммирующейся интеллектуальной электронной системой управления, обеспечивающей устойчивость и режим автоматической настройкой темпа ходьбы. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Изделия. Протез должен соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», и (или) ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний». | 4 |