Выполнение работ по обеспечению инвалидов бандажами.

Требования к качеству работ

Бандажи - изделия для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполнение работ по обеспечению инвалидов бандажами включает индивидуальный подбор бандажей инвалидам по обмерам, в случае невозможности подбора индивидуальное изготовление.

Выполнение работ по обеспечению инвалидов бандажами должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обусловливающих нарушения кровообращения.

| № п/п | Наименования изделия | Функциональные и технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность, предназначен для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы, фиксирующий, из эластичных материалов. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 480 |
|  | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация- трусы, бандаж-трусы, бандаж- пантолоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Бандаж ортопедический, поддерживающий или фиксирующий, предназначен для фиксации и поддержки в области живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости. Должен быть изготовлен из хлопчатобумажных или1 эластичных тканей. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 84 |
|  | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний поясе - должен быть изготовлен из пахового пилота на эластичном поясе, фиксирующий. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 12 |
|  | Бандаж на локтевой сустав | Бандаж на локтевой сустав, фиксирующий должен быть изготовлен из эластичных материалов. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 2 |
|  | Бандаж на шейный отдел позвоночника | Бандаж на шейный отдел позвоночника предназначен для частичной разгрузки и ограничения движений в шейном отделе позвоночника в процессе восстановительного лечения. Бандаж на шейный отдел позвоночника, мягкий. Должен быть изготовлен из мягких вспененных материалов. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 16 |
|  | Бандаж на верхнюю конечность - "косынка" | Бандаж на верхнюю конечность (косынка), фиксирующий должен быть изготовлен из эластичных материалов. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 1 |
|  | Бандаж на тазобедренный сустав | Бандаж на тазобедренный сустав, фиксирующий, должен быть изготовлен из эластичных материалов. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 4 |
|  | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав (наколенник), фиксирующий должен быть изготовлен из эластичных материалов. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 180 |
|  | Бандаж на голеностопный сустав | Бандаж на голеностопный сустав, фиксирующий должен быть изготовлен из эластичных материалов. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 8 |
|  | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность должен быть изготовлен из безопасных материалов, должен быть удобен в использовании. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 12 |

Требования к техническим характеристикам

Работы по обеспечению инвалидов бандажами (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия классифицированы в соответствии с требованиями   Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания», ГОСТ Р 31509-2012 «Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытания».

Требования к безопасности работ

Материалы, применяемые для изготовления бандажей должны быть разрешены к применению и соответствует требованиям действующих стандартов и технических условий.

Дополнительные условия

На бандажи не индивидуального изготовления должны быть в наличии регистрационные удостоверения, действующие сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в сил постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

Выполнение работ по индивидуальному изготовлению бандажей осуществляется в соответствии с декларациями о соответствии.

# Footnotes

В отношении данного показателя Заказчиком установлено значение, которое не изменяется  и, соответственно, подлежит указанию участниками закупки в своих заявках без изменений.