Поставка инвалидам чехлов из полимерного материала (силиконовых) на культи нижних конечностей

| Наименование товара | Описание товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Полимерный чехол на культю голени - вкладной элемент для крепления протеза голени должен обладать высокой эластичностью, улучшать адгезию между культей голени и чехлом точно повторять формы голени, обладать высокой комфортностью и безопасностью. Чехол изготовлен из полимерного материала (силикона), подбирается индивидуально для каждого инвалида. | шт. | 20 |
| Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Полимерный чехол на культю бедра – вкладной элемент для крепления протеза бедра должен обладать высокой эластичностью, улучшать адгезию между культей бедра и чехлом, точно повторять форму культи бедра, обладать высокой комфортностью и безопасностью. Чехол изготовлен из полимерного материала (силикона), подбирается индивидуально для каждого инвалида. | шт. | 20 |
| Обязательные требования |
| Материалы контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению, должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Чехлы для культей нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация», «ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». |

Дополнительные условия

Необходимо наличие действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо деклараций о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).