УТВЕРЖДАЮ

Заместитель управляющего

ГУ-УРО ФСС РФ

______________Т.А. Деревянкина

« ____» _______________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к аукциону в электронной форме на выполнение работ в 2018 году по обеспечению пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ортопедической обувью

1. Настоящий аукцион проводится с целью определения исполнителя на выполнение работ в 2018 году по обеспечению пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ортопедической обувью (далее - Работы) в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006г. №286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2. Объект закупки: выполнение работ в 2018 году по обеспечению пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - Получателей) ортопедической обувью, а именно:

| Наименование | Технические характеристики изделия | Кол-во, полупар |
| --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Изготовление обуви ортопедической должно быть по обмерам с подгонкой колодки и слепкам. Сложная ортопедическая обувь должна быть изготовлена в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями, включающими несколько компонентов из нижеперечисленного перечня: а) специальные жесткие детали: - союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок; - удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой). б) специальные мягкие детали: - боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка. в) специальные металлические детали: - пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные. г) межстелечные слои: - выкладка сводов (наружного и внутреннего), выкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след. Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов. д) специальные детали низа: - каблук и подошва особой формы. | 100 |
| Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая должна быть изготовлена по обмерам с подгонкой колодки и слепкам. Сложная ортопедическая обувь на утеплённой подкладке должна быть изготовлена в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями включающими несколько компонентов из нижеперечисленного перечня: а) специальные жесткие детали: - союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок; - удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой). б) специальные мягкие детали: - боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка. в) специальные металлические детали: - пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные. г) межстелечные слои: - выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след. Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов. д) специальные детали низа: - каблук и подошва особой формы. | 100 |
| Вкладной башмачок | Вкладной башмачок при недоразвитии стопы с особо выраженной деформацией, должен быть изготовлен по индивидуальному гипсовому слепку. Корсет башмачка должен быть из кожаных полуфабрикатов, стелька опорная заблокована по гипсовому слепку и должна состоять из нескольких коррегирующих слоев. Передний отдел стопы: искусственный. Заготовка верха из кожи хромового дубления, длина следа и крепление башмачка по желанию получателя. Тип изделия – постоянное. | 2 |
| Обувь на протез | Обувь ортопедическая на протез изготавливается для людей с ограничениями жизнедеятельности всех половозрастных групп, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь на протезы при односторонней ампутации должна изготавливаться в зависимости от состояния сохранившейся конечности. Обувь при двусторонней ампутации нижних конечностей должна изготавливаться в зависимости от конструкции и размера искусственной стопы. Обувь должна быть изготовлена по медицинским показаниям. Обувь на протез не должна иметь межстелечных слоев. Обувь должна изготавливаться по сезону: летняя, зимняя, весенне-осенняя, круглосезонная, по обмеркам с подгонкой колодок или по слепку. Обувь должна изготавливаться на низком каблуке., женская обувь - на низком, среднем и на высоком каблуке. Обувь не должна нарушать биомеханические показатели ходьбы на протезе, свободно надеваться и плотно закрепляться на искусственной стопе протеза при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек (по желанию получателя). Высота обуви в паре должна быть одинаковая. | 160 |
| Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утеплённой подкладки назначается при деформации или дефекте стопы - с целью восстановления или компенсации статико-динамической функции стопы; при отсутствии деформации стопы – для профилактики развития статических деформаций стопы. Обувь должна обеспечивать: - достаточность опороспособности конечности; - удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий; - фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации; - компенсацию укорочения конечности. Обувь должна быть изготовлена по заказам согласно назначению врача, ручным или полумеханическим методом производства. Изготовление ортопедической обуви при односторонней ампутации должно производиться по обмерам с подгонкой колодок или по слепку. | 1 |
| Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утеплённой подкладке назначается при деформации или дефекте стопы - с целью восстановления или компенсации статико-динамической функции стопы; при отсутствии деформации стопы – для профилактики развития статических деформаций стопы. Обувь должна обеспечивать: - достаточность опороспособности конечности; - удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий; - фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации; - компенсацию укорочения конечности. Обувь должна быть изготовлена по заказам согласно назначению врача, ручным или полумеханическим методом производства. Изготовление ортопедической обуви при односторонней ампутации должно производиться по обмерам с подгонкой колодок или по слепку, параметры должны быть увеличены на утепление. | 1 |
|  | ИТОГО: | 364 |

3. Место выполнения работ: Ульяновская область.

4. Условия выполнения работ: по направлению Заказчика, включая выполнение работ на дому по заявке Получателя.

5. Срок выполнения работ: с момента подписания Контракта по 19.12.2018г.

6. Начальная (максимальная) цена Контракта (Прил. №1) – 2013497,02 руб.	Обоснование цены Контракта:

Для установления максимальной цены Контракта использованы сведения о стоимости аналогичных протезно-ортопедических изделий трех организаций.

Руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, п.3.2. Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567, максимальная цена определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка):

| Наименование | поставщик 1 ответ на запрос от 10.11.2017 №01-15/7308-19566 | поставщик 2 ответ на запрос от 10.11.2017 №01-15/7308-19567 | поставщик 3 ответ на запрос от 10.11.2017 №01-15/7308-19564 | Среднее значение, руб. | Кол-во, полупар | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | 6112,05 | 6350,42 | 6277,08 | 6246,52 | 100 | 624652,00 |
| Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | 6225,23 | 6455,56 | 6374,64 | 6351,81 | 100 | 635181,00 |
| Вкладной башмачок | 5167,31 | 5343 | 5263,67 | 5257,99 | 2 | 10515,98 |
| Обувь на протез | 4472,73 | 4638,22 | 4602,44 | 4571,13 | 160 | 731380,80 |
| Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки | 5728,35 | 5951,76 | 5865,83 | 5848,65 | 1 | 5848,65 |
| Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке | 5791,18 | 6017,04 | 5947,54 | 5918,59 | 1 | 5918,59 |
| ИТОГО: | 364 | 2013497,02 |

7. Условия оплаты:

Оплата за выполненные Работы производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере стоимости выполненных Работ в течении 10 (десяти) банковских дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов: Реестра выполненных работ с приложенными Актом сдачи-приемки работ, счета за соответствующий период, счет-фактуры (если данный вид деятельности Исполнителя облагается НДС), Акта выполненных работ и отрывного талона к Направлению.

В цену выполненных работ включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателя Работам, содержащихся в программе реабилитации, доставке результата Работ Получателю, а также с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Цена остается фиксированной на протяжении всего срока действия Контракта и не подлежит изменению, за исключением случая, а именно - цена может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

В случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов, или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов, Стороны вправе, по соглашению сторон, изменить с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цену Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены за единицу работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

8. Объем выполняемых работ — 364 полупары (1 полупару считать за 1 шт.).

9. Объем финансирования и источник финансирования:

Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выделенных региональному отделению на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на 2018 год в пределах лимитов бюджетных обязательств.

10. Требования к качеству работ:

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и гибкость обуви - ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия».

Обувь ортопедическая на протезы по функциональной классификации может быть в виде ботинок, сапог, туфель.

Метод крепления: с помощью шнуровки, боковых резинок, молнии и т.п.

Обувь устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота).

Обувь повседневная устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, морозостойкие в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла по ГОСТ 25644-96 «Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования» в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

Проведение работ по обеспечению пострадавших протезно-ортопедическими изделиями должно осуществляться при наличии на протезно-ортопедические изделия действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или сертификатов соответствия (выданных до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982), либо декларации о соответствии (выданной после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

11. Требования к техническим характеристикам работ:

Выполняемые работы по обеспечению Получателей, ортопедической обувью должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

При необходимости отправки ортопедической обуви к месту нахождения Получателя, упаковка, хранение и транспортирование ортопедической обуви производятся в соответствии с ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка ортопедической обуви обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

12. Требования к результатам работ:

Результат работ должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью ортопедической обуви.

Ортопедическая обувь – это обувь, имеющая специальную форму и конструкцию, предназначенная для получателей с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации.

Обувь ортопедическая на протезы не должна препятствовать нормальному функционированию стопы сохранившейся конечности, нарушать биомеханических показателей стопы на протезе, должна свободно надеваться и быть плотно закреплена на ноге, искусственной стопе протеза.

Работы по обеспечению Получателей ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у Получателя частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, устранены косметические дефекты, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателя ортопедической обувью должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Максимальное время ожидания Получателей в очереди при приеме, примерке и выдачи изделия не превышает 30 минут.

13. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

Исполнитель должен гарантировать, что результаты работ, выполненных в соответствии с условиями Контракта, будут являться новыми, надлежащего качества и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявятся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации. Данная гарантия должна быть действительна со дня подписания Акта сдачи-приемки работ и выдачи готового изделия в эксплуатацию.

Гарантийный срок должен быть:

  - ортопедическая обувь и обувь на протезы и аппараты всех видов на кожаной подошве, ортопедическая обувь с шинами, вкладные башмачки — не менее 40 дней;

  - ортопедическая обувь на кожаной подошве с резиновой накладкой (вместе) — не менее 50 дней;

  - мужская и женская обувь ортопедическая на протезы и ортопедические аппараты на резиновой подошве — не менее 70 дней

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия за счет собственных средств. Замена или ремонт изделия должна быть произведена в течение 15 рабочих дней с даты обращения Получателя.

Получатель должен быть обеспечен гарантийным талоном и информирован об условии проведения гарантийного обслуживания.

Текущее обслуживание результата работ должно производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если результат работ выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования должен определить Исполнитель.

Гарантия на выполненные работы должна быть предоставлена за счет средств Исполнителя в период гарантийного срока эксплуатации. Гарантия качества результата работ должна распространяться на все составляющие результата работ. К гарантиям качества результатов работ должны применяться правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответственность по претензиям Получателей за качество результата работ должна лежать на Исполнителе.

Выдача изготовленного протеза должна осуществляться непосредственно пострадавшему, либо лицу, представляющему интересы пострадавшего, при наличии надлежащим образом оформленных документов.

14. Обеспечение исполнения Контракта

14.1. Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 604 049,11 руб. (Шестьсот четыре тысячи сорок девять руб. 11 коп.).

Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Исполнителем в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. В случае принятия решения о передаче Заказчику в залог денежных средств, денежные средства должны быть перечислены до момента подписания Контракта на следующий счет Заказчика:

ИНН 7325019720, КПП 732501001

р/с 40302810373087000002

Отделение Ульяновск г. Ульяновск

УФК по Ульяновской области

(ГУ-Ульяновское РО Фонда социального страхования Российской Федерации,

л/с 05684999970), БИК 047308001, ОКТМО 73701000001.

Заказчик вправе требовать от гаранта, выдавшего обеспечение, выплатить денежную сумму, указанную выше в настоящем Контракте, или удержать перечисленный Исполнителем залог в случае невыполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту.

Денежные средств возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в письменном требовании. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии:

Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной Контрактом;

безотзывная банковская гарантия должна содержать:

1. указание на Контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны Контракта;

2. название предмета Контракта;

3. номер и дату протокола, являющегося основанием заключения Контракта;

4. срок действия банковской гарантии, т.е. срок, в течении которого Заказчик имеет право выставить требование к банку о выплате денежных средств по гарантии;

5. согласие банка о выплате денежных средств в течении 5 (пяти) рабочих дней после поступления от Заказчика требования о выплате по гарантии в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по Контракту.

В случае если по каким-либо причинам предоставленное обеспечение исполнения обязательств перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств, Исполнитель обязуется в течении 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере.

14.2. Если в ходе проведения аукциона начальная (максимальная) цена Контракта, не превышающая 15 миллионов рублей, снижена на 25% и более, то Исполнитель должен предоставить по выбору либо повышенное обеспечение исполнения Контракта (в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п.10.1. Контракта), либо информацию, подтверждающую его добросовестность, в соответствии с ч.ч. 2,3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

Начальник отдела

страхования профессиональных рисков                ________________            Т.П. Илюхина

Дата составления ______________ 2018г.

Согласовано:

Главный бухгалтер                                                   ________________             Е.А. Вдовина

| Начальник правового отдела |  | И.И. Кольник |
| --- | --- | --- |

Консультант-руководитель группы

организации размещения заказов

для государственных нужд                                     ________________        С.А. Великанова

Согласовано по объему средств финансирования

и источнику финансирования:

Начальник планово-экономического отдела         ________________  А.А. Абдульмянова