Приложение №1

Технические требования

на поставку инвалидам технических средств реабилитации –

кресел-колясок c ручным приводом комнатных, прогулочных  (для инвалидов и детей-инвалидов) (электронный аукцион)

Наименование товара, работ, услуг

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Классификация кресел-колясок различных модификаций представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология".

Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при обеспечении Получателей товарами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Кресло-коляска должна иметь установленный производителем гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с момента передачи ее Получателю.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации кресло-коляски не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (входящих в состав кресла-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес не менее 12 месяцев.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

В целях обеспечения возможности использования кресла-коляски в течение его срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделия.

Основные технические характеристики, комплектация и дополнительные опции для кресла-коляски приведены в таблице.

Требования к соответствию кресел-колясок стандартам

Не должно быть обнаружено какой-либо остаточной деформации, которая может ухудшить эксплуатационные свойства кресла-коляски и его составных частей.

Кресло-коляска должно стоять устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки).

Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку.

Кресло-коляска должно соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов, а также:

-ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

-ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

-ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

-ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры»;

-ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005, ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 10542-1-2015.

Металлические части кресел-колясок должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.302-88, ГОСТ 9.303-84.

Требования к маркировке, комплектации, упаковке

На каждом кресле-коляске должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

В комплект кресла-коляски должны входить:

-эксплуатационная документация;

-инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка кресел-колясок, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

На изделие должен быть установлен срок пользования. Срок пользования не должен быть менее сроков пользования, установленных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 мая 2013г. №215Н.

Необходимо наличие регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и деклараций о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982.

В заявке рекомендуется указать модель поставляемого изделия и производителя.

| №п/п | Наименование изделия | Технические и функциональные характеристики | Цена за ед., руб. | К-во, шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимая в движение мускульной силой пользователя или сопровождающим лицом в условиях помещений. Конструкция и основные технические характеристики. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из металла (указать в заявке). Кресло-коляска должна иметь антикоррозийное покрытие и иметь складную конструкцию без применения инструментов. Оснащение и комплектация должны быть: - сиденье и спинка - из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала; - спинка коляски складная по горизонтальной оси; - подлокотники откидные с фиксацией, регулируемые по высоте; - передние колеса самоориентирующиеся с цельнолитыми шинами; - задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами, с приводом от обода колеса; - задние колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией; - рычаги стояночного тормоза слева и справа; -рычаги дистанционного тормоза (тормоза для управления сопровождающим лицом), - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - ремни-упоры для икроножных мышц; - ножные упоры для управления сопровождающим лицом; - опоры противоопрокидывания; - подушка на сидение, толщиной не менее 3 см. Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от 400 мм до 505 мм (не менее 6 типоразмеров по заявке Заказчика); Глубина сиденья, не менее 400 мм Высота спинки, не менее 400 мм Вес кресло-коляски не более 18,5 кг Грузоподъемность - не менее 120 кг; В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос при комплектации колес пневматическими шинами; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 13 896,00 | 290 | 4 029 840,00 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимая в движение мускульной силой пользователя или сопровождающим лицом на дорогах с твердым покрытием. Конструкция и основные технические характеристики. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из металла (указать в заявке). Кресло-коляска должна иметь антикоррозийное покрытие и иметь складную конструкцию без применения инструментов. Оснащение и комплектация должны быть: - сиденье и спинка - из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала; - подлокотники откидные, регулируемые по высоте; - передние колеса самоориентирующиеся с цельнолитыми шинами; - задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами, с приводом от обода колеса; - задние колеса быстросъемные; - рычаги стояночного тормоза слева и справа; - рычаги дистанционного тормоза (тормоза для управления сопровождающим лицом), - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - ремни-упоры для икроножных мышц; - опоры противоопрокидывания; - подушка на сидение, толщиной не менее 3 см. Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от 400 мм до 505 мм (не менее 6 типоразмеров по заявке Заказчика); Глубина сиденья, не менее 400 мм Высота спинки, не менее 400 мм Вес кресло-коляски не более 18,5 кг Грузоподъемность - не менее 120 кг; В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос при комплектации колес пневматическими шинами; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 14 169,00 | 90 | 1 275 210,00 |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимая в движение мускульной силой пользователя или сопровождающим лицом на дорогах с твердым покрытием. Конструкция и основные технические характеристики. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из металла (указать в заявке). Кресло-коляска должна иметь антикоррозийное покрытие и иметь складную конструкцию без применения инструментов. Технические характеристики: Рама кресла-коляски – складная по вертикальной оси. Ширина сидения в диапазоне от 400 до 505 мм включительно (не менее 4 типоразмеров по заявке Заказчика) Вес кресло-коляски не более 24 кг. Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) - не менее 120 кг. Оснащение и комплектация должны быть: - подлокотники съемные с кнопочной фиксацией; - сидение с ремнями для складывания; - передние колеса с цельнолитыми шинами; - задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами; - съемное устройство противоопрокидывания с колесной опорой; - ремни-упоры под икроножные мышцы; - съемный подголовник-спинка со съемной подушкой; - ножной упор для управления сопровождающим лицом; - хозяйственный отсек; - подножки съемные, откидные. Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможности регулировки: - спинка - по углу наклона не менее чем до 90 град включительно; - подножки – по длине голени и по углу наклона; - подушка подголовника - по высоте. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос при комплектации колес пневматическими шинами; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 14 532,00 | 9 | 130 788,00 |
| 4 | Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимая в движение мускульной силой пользователя или сопровождающим лицом на дорогах с твердым покрытием. Конструкция и основные технические характеристики. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из металла (указать в заявке). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из водоотталкивающего материала. Рама кресла-коляски должна быть складной по вертикальной оси. С приводом на задние колеса. «Г» - образная рукоятка при вращении должна обеспечивать поворот рулевых колес. Оснащение и комплектация должны быть: - подножки съемные; -съемные ремни – упоры под икры ног; - стояночные тормоза; - передние колеса с цельнолитыми шинами; - задние колеса с пневматическими шинами; - приводные рычаги съемные; - подлокотники мягкие, съемные; Должна быть предусмотрена возможность переустановки поворотного рычага справа налево. Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможности регулировки: - подножки – по длине голени; - приводные рычаги с плавной регулировкой по высоте. Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от 380 мм до 500 мм (не менее 6 типоразмеров по заявке Заказчика). Масса – не более 27 кг. Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг В комплект поставки должно входить: - паспорт на русском языке; - набор инструментов; - комплект запасных камер; - насос с комплектом для ремонта шин; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 14 731,00 | 9 | 132 579,00 |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимая в движение мускульной силой пользователя или сопровождающим лицом на дорогах с твердым покрытием. Конструкция и основные технические характеристики должны быть: Рама кресла-коляски должна быть выполнена из металла (указать в заявке). Кресло-коляска должна иметь антикоррозийное покрытие и иметь складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможности регулировки: - съемных откидных подлокотников – по высоте с применением инструмента; - съемных, откидных подножек – по длине голени плавно; - положения задних колес – по вертикали и горизонтали; - положения передних колес – по вертикали. Оснащение и комплектация должны быть: - регулируемые стояночные тормоза; - передние колеса с цельнолитыми шинами; - задние колеса с пневматическими шинами, с приводом от обода колеса, быстросъемные кнопочной фиксации; -мягкие накладки передней части подлокотников; - ножные упоры для управления сопровождающим лицом; - ремни-упоры для стоп; - опоры противоопрокидывания, Технические характеристики: Ширина сидения - от 500 мм до 610 мм включительно, (не менее 5 типоразмеров по заявке Заказчика). Глубина сидения - не более 450 мм; Высота сидения – не более 520 мм; Высота спинки – не более 420 мм; Вес кресло-коляски не более 27 кг; Грузоподъёмность — не менее 150 кг; В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос при комплектации колес пневматическими шинами; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 15 077,00 | 12 | 180 924,00 |
| ИТОГО | 410 | 5749341,00 |