Приложение №1

к приказу РО №__________от __________2017г.

Техническое задание

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2017году.

1.  Способ определения поставщика: Открытый аукцион в электронной форме.

  - Предмет государственного контракта: Поставка технических средств реабилитации инвалидам  в 2017 году.

Кресло-коляска с электроприводом прогулочная.

Количество:  20 изделий. Начальная максимальная цена:  1 705 735 рублей 62 копейки.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресла-коляски с электроприводом прогулочные, предназначенные для самостоятельного передвижения в помещениях и уличных условиях инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата Основные технические характеристики: - габаритные размеры: - ширина – 580-685 мм; - длина – до 1100 мм; - высота – до1000 мм. - масса кресла-коляски (с аккумуляторами) не более 55 кг. - грузоподъемность не менее 125 кг. - глубина сидения до 400 мм. - ширина сидения до400-500 мм; - диаметр задних колес– до 540 мм, - диаметр передних колес – до 200 мм. - пневматические шины. Ходовые характеристики должны соответствовать следующим параметрам: Максимальная скорость – 7 км/ч; Запас хода – 35 км. Минимальный радиус разворота 580 мм. Аккумуляторные батареи – 24В/17÷25А.Ч. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее одного года с момента ввода в эксплуатацию. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей. Должно соответствовать ГОСТу Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности», ГОСТу Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТу Р 7176-2-2005 «Кресла-коляски. Часть 2. Определение динамической устойчивости кресел-колясок с электроприводом», ГОСТу Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТу Р ИСО7176-16-2015 «Кресла-коляски. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела. ГОСТу Р ИСО 7176-15-2007 «Кресло-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации». Необходимым условием при выдачи таких изделий пользователям является обязательного включение в инструкцию по использованию (по эксплуатации) и технике безопасности изделия раздела с предупреждениями, о возможности воспламенения использованного в конструкции материала и соответствующих запретах при пользовании изделиями (курения и пр. воздействий, которые могут привести к возгоранию материалов конструкции). Обязательно представление сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений | 94 763,09 | 18 | 1 705 735,62 |

3. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

4. Начальная (максимальная) цена контракта:  1 705 735 рублей 62 копейки.

5. Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.

6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места жительства Получателя, до специального пункта выдачи   и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Территория г. Якутска; после уведомления Заказчика о поставке Товара и получения списка получателей – Республика Саха (Якутия) до Получателей (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию г. Якутска - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в направлении,  в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение следующего срока:

- в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «31» августа 2018г.  поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки;

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), за исключением Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «31» августа 2018г. поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки.

Список получателей в разрезе районов РС(Я) указан в приложении №3. Данный список может быть скорректирован по мере поступления заявок на обеспечение ТСР.

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком, подписанного Сторонами, реестра выдачи товаров (приложение №3), Актов приема-передачи Изделий (приложение №2), отрывного талона к направлению, счета на оплату, а также Акта поставки товара (приложение № 5).

9. Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

10. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Начальник ОСП				                                                    Т.П. Рубанова