Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению в 2018 году протезов нижних конечностей (протезов голени) для обеспечения пострадавших от несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний

| № п/п | Наименование | Описание в соответствии с функциональной классификацией (смысловое) | Требование о соответствии действующему ГОСТу | Гарантийный срок | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протез голени модульный | Конструктивные особенности изделия: Постоянная приемная гильза изготавливается по гипсовому позитиву (слепку); или с изготовлением примерочной гильзы по гипсовому позитиву (слепку); или по абформеру (копии приемной гильзы прежнего изделия). Материал постоянной приемной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Материал примерочной гильзы: гипсовые бинты; слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Постоянная приемная гильза изделия может включать дополнительные смягчающие элементы: вкладная гильза из вспененных материалов (педилин, нора и т.д.); вкладной кожаный чехол. Крепление на культе пациента: поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; бандажное с использованием кожаных полуфабрикатов; манжетка на бедро, связанная с приемной гильзой шинами; наколенник; уздечка с использованием кожаных полуфабрикатов; чехол на культю голени из полимерного материала (в том числе силиконовый) и вакуумный клапан; чехол на культю голени из полимерного материала (в том числе силиконовый) и замковое устройство. Дополнительное крепление: поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; бандажное с использованием кожаных полуфабрикатов. Облицовка косметическая: косметическая заготовка из вспененного полиуретана, одна пара перлоновых чулок (из них один сменный); отсутствует. Регулировочно - соединительные устройства и комплектующие: Соответствуют низкому и среднему уровням двигательной активности пациента. Максимальная нагрузка до 125 кг. Шины: из конструкционных марок стали; отсутствуют. Адаптер стопы / щиколотка: адаптер стопы (сталь); щиколотка металлическая (алюминий); отсутствует (для стоп без дополнительных элементов). Стопа: пенополиуретановая; с регулируемой жесткостью пятки; с углепластиковым опорным модулем; со стандартным шарниром (с пальцами и без). Чехол на культю: хлопчатобумажный или шерстяной в количестве 4 шт. (по выбору пациента). Тип изделия по уровню ампутации: протез голени. Тип изделия по назначению: постоянный. | ГОСТ Р 51632-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний". ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Протезы конечностей и ортезы наружные. ГОСТ Р 51191-2007. Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия ГОСТ ISO 10993-11-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний | не менее 12 месяцев (не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления, бандажное крепление, не менее 6 месяцев на силиконовый (полимерный) чехол, силиконовый (полимерный) наколенник) | 23 |
| 2. | Протез голени немодульный | Протез голени немодульный шинно-кожаный. Без косметической облицовки и оболочки. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по типоразмерам, шаблонам. Материал приемной гильзы: кожа. Без вкладной гильзы. Метод крепления протеза: с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра. Стопа деревянно-фильцевая, с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости или Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Тип протеза по назначению: любой. | ГОСТ Р 51632-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний". ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Протезы конечностей и ортезы наружные. ГОСТ Р 51191-2007. Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия ГОСТ ISO 10993-11-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний | не менее 7 месяцев | 1 |
| 3. | Протез голени модульный | Конструктивные особенности изделия: Постоянная приемная гильза изготавливается по гипсовому позитиву (слепку); или с изготовлением примерочной гильзы (не более двух) по гипсовому позитиву (слепку); или по абформеру (копии приемной гильзы прежнего изделия). Материал постоянной приемной гильзы: скелетированная (карбон); слоистый пластик на основе акриловых смол; слоистый пластик на основе акриловых смол с внутренним слоем из термопласта; термопласт. Материал примерочной гильзы: гипсовые бинты; слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Постоянная приемная гильза изделия может включать дополнительные смягчающие элементы: вкладная гильза из вспененных материалов (педилин, нора и т.д.); вкладная гильза из мягкого термопласта. Крепление на культе пациента: вакуумный клапан; манжетка на бедро, связанная с приемной гильзой шинами; наколенник; чехол на культю голени из полимерного материала (в том числе силиконовый) и вакуумный клапан; чехол на культю голени из полимерного материала (в том числе силиконовый) и замковое устройство. Дополнительное крепление: поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; бандажное с использованием кожаных полуфабрикатов. Облицовка косметическая: косметическая заготовка из вспененного полиуретана, одна пара перлоновых чулок (из них один сменный); отсутствует. Регулировочно - соединительные устройства и комплектующие: Соответствуют среднему и повышенному уровням двигательной активности пациента. Максимальная нагрузка до 150 кг. Допускается установка на изделие: адаптер скошенный; адаптер со смещением. Шины: из конструкционных марок стали; отсутствуют. Адаптер стопы: адаптер стопы (сталь); отсутствует (для стоп без дополнительных элементов). Стопа: низкопрофильная; с многоосной функцией; с углепластиковым опорным модулем; со стандартным шарниром (с пальцами и без); энерговозвратная и энергосберегающая. Чехол на культю компенсирующий: махровый (не более двух); нейлоновый (не более двух). Чехол на культю: хлопчатобумажный или шерстяной в количестве 4 шт. (по выбору пациента). Тип изделия по уровню ампутации: протез голени. Тип изделия по назначению: постоянный. | ГОСТ Р 51632-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний". ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Протезы конечностей и ортезы наружные. ГОСТ Р 51191-2007. Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия ГОСТ ISO 10993-11-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний | не менее 12 месяцев (не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления, бандажное крепление, не менее 6 месяцев на силиконовый (полимерный) чехол, силиконовый (полимерный) наколенник) | 10 |
| 4. | Протез голени модульный | Конструктивные особенности изделия: Постоянная приемная гильза изготавливается по гипсовому позитиву (слепку); или с изготовлением примерочной гильзы (не более двух) по гипсовому позитиву (слепку); или по абформеру (копии приемной гильзы прежнего изделия). Материал постоянной приемной гильзы: скелетированная (карбон); слоистый пластик на основе акриловых смол; слоистый пластик на основе акриловых смол с внутренним слоем из термопласта; термопласт. Материал примерочной гильзы: гипсовые бинты; слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Постоянная приемная гильза изделия может включать дополнительные смягчающие элементы: вкладная гильза из вспененных материалов (педилин, нора и т.д.); вкладная гильза из мягкого термопласта. Крепление на культе пациента: вакуумный клапан; манжетка на бедро, связанная с приемной гильзой шинами; наколенник; чехол на культю голени из полимерного материала (в том числе силиконовый) и вакуумный клапан; чехол на культю голени из полимерного материала (в том числе силиконовый) и замковое устройство. Дополнительное крепление: поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; бандажное с использованием кожаных полуфабрикатов. Облицовка косметическая: косметическая заготовка из вспененного полиуретана, одна пара перлоновых чулок (из них один сменный); отсутствует. Регулировочно - соединительные устройства и комплектующие: Соответствуют среднему, повышенному и высокому уровням двигательной активности пациента. Максимальная нагрузка до 150 кг. Допускается установка на изделие: адаптер скошенный; адаптер со смещением; адаптер торсионный. Шины: из конструкционных марок стали; отсутствуют. Адаптер стопы: адаптер стопы (сталь); отсутствует (для стоп без дополнительных элементов). Стопа: низкопрофильная; с многоосной функцией; с углепластиковым опорным модулем; со стандартным шарниром (с пальцами и без); энерговозвратная и энергосберегающая. Чехол на культю компенсирующий: махровый (не более двух); нейлоновый (не более двух). Чехол на культю: хлопчатобумажный или шерстяной в количестве 4 шт. (по выбору пациента). Тип изделия по уровню ампутации: протез голени. Тип изделия по назначению: постоянный. | ГОСТ Р 51632-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний". ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Протезы конечностей и ортезы наружные. ГОСТ Р 51191-2007. Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия ГОСТ ISO 10993-11-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний | не менее 12 месяцев (не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления, бандажное крепление, не менее 6 месяцев на силиконовый (полимерный) чехол, силиконовый (полимерный) наколенник) | 1 |
| 5. | Протез голени модульный | Конструктивные особенности изделия: Постоянная приемная гильза изготавливается по гипсовому позитиву (слепку); или с изготовлением примерочной гильзы (не более двух) по гипсовому позитиву (слепку); или по абформеру (копии приемной гильзы прежнего изделия). Материал постоянной приемной гильзы: скелетированная (карбон); слоистый пластик на основе акриловых смол; слоистый пластик на основе акриловых смол с внутренним слоем из термопласта; термопласт. Материал примерочной гильзы: гипсовые бинты; слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Постоянная приемная гильза изделия может включать дополнительные смягчающие элементы: вкладная гильза из вспененных материалов (педилин, нора и т.д.); вкладная гильза из мягкого термопласта. Крепление на культе пациента: вакуумный клапан; манжетка на бедро, связанная с приемной гильзой шинами; наколенник; чехол на культю голени из полимерного материала (в том числе силиконовый) и вакуумный клапан; чехол на культю голени из полимерного материала (в том числе силиконовый) и замковое устройство. Дополнительное крепление: поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; бандажное с использованием кожаных полуфабрикатов. Облицовка косметическая: косметическая заготовка из вспененного полиуретана, одна пара перлоновых чулок (из них один сменный); отсутствует. Регулировочно - соединительные устройства и комплектующие: Соответствуют повышенному и высокому уровням двигательной активности пациента. Максимальная нагрузка до 150 кг. Допускается установка на изделие: адаптер скошенный; адаптер со смещением; адаптер торсионный, адаптер демпфирующий. Шины: из конструкционных марок стали; отсутствуют. Адаптер стопы: адаптер стопы (сталь); отсутствует (для стоп без дополнительных элементов). Стопа: низкопрофильная; с бесступенчатым изменением высоты каблука; с многоосной функцией; с пружинным элементом; с углепластиковым опорным модулем; энерговозвратная и энергосберегающая. Чехол на культю компенсирующий: махровый (не более двух); нейлоновый (не более двух). Чехол на культю: хлопчатобумажный или шерстяной в количестве 4 шт. (по выбору пациента). Тип изделия по уровню ампутации: протез голени. Тип изделия по назначению: постоянный. | ГОСТ Р 51632-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний". ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Протезы конечностей и ортезы наружные. ГОСТ Р 51191-2007. Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия ГОСТ ISO 10993-11-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний | не менее 12 месяцев (не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления, бандажное крепление, не менее 6 месяцев на силиконовый (полимерный) чехол, силиконовый (полимерный) наколенник) | 1 |
| 6. | Протез голени для купания | Конструктивные особенности изделия: Постоянная приемная гильза изготавливается по гипсовому позитиву (слепку); или с изготовлением примерочной гильзы по гипсовому позитиву (слепку); или по абформеру (копии приемной гильзы прежнего изделия). Материал постоянной приемной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Материал примерочной гильзы: гипсовые бинты; слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Постоянная приемная гильза изделия может включать дополнительные смягчающие элементы: вкладная гильза из вспененных материалов (педилин, нора и т.д.). Крепление на культе пациента: вакуумный клапан; манжета силиконовая; наколенник; полимерный лайнер и вакуумный клапан; полимерный лайнер и замковое устройство. Облицовка косметическая отсутствует. Регулировочно - соединительные устройства и комплектующие (модульные, влагостойкие): Соответствуют среднему и повышенному уровням двигательной активности пациента. Максимальная нагрузка до 125 кг. Адаптер стопы: адаптер стопы (сталь). Стопа: со стандартным шарниром. Чехол на культю компенсирующий: махровый (не более двух); нейлоновый (не более двух). Чехол на культю: хлопчатобумажный или шерстяной в количестве 4 шт. (по выбору пациента). Тип изделия по уровню ампутации: протез голени. Тип изделия по назначению: для купания. | ГОСТ Р 51632-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний". ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Протезы конечностей и ортезы наружные. ГОСТ Р 51191-2007. Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия ГОСТ ISO 10993-11-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний | не менее 12 месяцев (не менее 7 месяцев на кожаные полуфабрикаты крепления, бандажное крепление, не менее 6 месяцев на силиконовый (полимерный) чехол, силиконовый (полимерный) наколенник) | 1 |
| Итого: | 37 |

Место выполнения работ по изготовлению изделий: Российская Федерация.

Протезы нижних конечностей должны также отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки.

РСТ 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Изготовленные протезы нижних конечностей должны быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Упаковка протеза должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов должна производиться в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Потребительскую тару с упакованными протезами должны перевязывать шпагатом по ГОСТ 17308—88 «Шпагаты. Технические условия» или оклеивать бумажной лентой в соответствии с требованиями, предъявляемыми  ГОСТ 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия», ГОСТ 23436  или ГОСТ 2228-81 «Бумага мешочная. Технические условия», клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251-87 «Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия» или полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477-86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия» так чтобы тара не могла быть вскрыта без нарушения целостности упаковки.