- Техническое задание

- Противопролежневые матрацы должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р 51632-2014

- Для противопролежневых матрацев воздушных дополнительно ГОСТ Р 50444-92 (Раздел 3,4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ IEC 60601-1-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, ГОСТ 30324.0.4-2002, ГОСТ 30324.35-2002

| Наименование Товара | Технические характеристики | Кол-во (шт.) | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Противопролежневый матрац гелевый | Противопролежневый матрац гелевый непульсирующий состоит из формообразующих секций, комплектуется специальным чехлом, который упрощает санобработку. Ячеистая структура матраца должна быть наполнена гелем. Противопролежневый эффект – равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела достигается за счет упруго-перетекающих специальных заполненных гелевым составом элементов, находящихся внутри матраца. Габаритные размеры: длина не менее 1800 мм,* ширина не менее 800 мм,* толщина не менее 70 мм.* Максимальная допустимая нагрузка на изделие не менее 110 кг.* | 50 | 13110,70 |
| Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | Матрац должен обеспечивать инвалиду опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер (ячеистых структур), плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. Возможно наличие в противопролежневых матрацах системы отверстий подсушивающих и охлаждающих покровы кожи инвалида. Наполняемость внутреннего объема противопролежневых матрацев: воздух. Матрац должен комплектоваться малошумным непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента. Габаритные размеры: длина не менее 1900 мм, * ширина не менее 900 мм, * толщина не менее 60 мм.* Вес матраца не более 6 кг.* Максимальная допустимая нагрузка на изделие не менее 100 кг.* Используемое напряжение для работы компрессора: 220В. В комплект поставки входит паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия, ремкомплект. | 150 | 2003,97 |
| Противопролежневый матрац полиуретановый | Матрац противопролежневый полиуретановый обеспечивает инвалиду равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела. Использование данного матраца предупреждает возникновение эндогенных пролежней, исключает возможность грубого и длительного давления на одни и те же участки кожи, улучшает кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивает питание и насыщение тканей кислородом, предотвращая образование пролежней или ускоряя процесс заживления пораженных участков. Противопролежневый матрац должен иметь съемный водо-непроницаемый чехол из дышащей, эластичной, не скользящей ткани на молнии, который не впитывает запахи и выдерживает тепловую обработку, устойчивую к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами. Матрац может быть выполнен из формообразующих элементов, материал – вязко – эластичный полиуретан. Верхняя поверхность матраца оформлена из отдельных квадратных ячеек, в которых происходит циркуляция воздуха. Матрац принимает форму тела под действием веса. Габаритные размеры: длина не менее 1900 и не более 2000 мм;* ширина не менее 800 мм, и не более 900 мм; * толщина не менее 80мм.* Вес изделия — не более 10 кг.* Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг.* | 40 | 6056,37 |