Техническое задание для проведения электронного аукциона

«Выполнение работ по изготовлению для инвалидов сложной ортопедической обуви»

| Наименование изделия | Описание технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Ботинки обыкновенные и на протез. | Сложная ортопедическая обувь при плоских стопах, отклонении большого пальца, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах, на ортопедические аппараты, протезы и при односторонней ампутации нижней конечности. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 85 |
| Ботинки утепленные обыкновенные. | Сложная ортопедическая обувь при плоских стопах, отклонении большого пальца, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах, на ортопедические аппараты, протезы и при односторонней ампутации нижней конечности. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 93 |
| Полуботинки обыкновенные и на протез. | Сложная ортопедическая обувь при плоских стопах, отклонении большого пальца, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах, на ортопедические аппараты, протезы и при односторонней ампутации нижней конечности. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 112 |
| Ботинки утеплённые на ортопедический аппарат. | Сложная ортопедическая обувь при плоских стопах, отклонении большого пальца, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах, на ортопедические аппараты, протезы и при односторонней ампутации нижней конечности. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 6 |
| Полуботинки на ортопедический аппарат. | Сложная ортопедическая обувь при плоских стопах, отклонении большого пальца, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах, на ортопедические аппараты, протезы и при односторонней ампутации нижней конечности. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 12 |
| Ботинки на слоновую стопу. | Сложная ортопедическая обувь при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, при слоновости и акромегалии. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви - по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 11 |
| Ботинки утепленные на слоновую стопу. | Сложная ортопедическая обувь при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, при слоновости и акромегалии. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний.Изготовление обуви - по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 16 |
| Полуботинки на слоновую стопу. | Сложная ортопедическая обувь при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе при сахарном диабете, при слоновости и акромегалии. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви - по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 17 |
| Ботинки на сложную, деформированную стопу. | Сложная ортопедическая обувь при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 15 |
| Ботинки утепленные на сложную, деформированную стопу. | Сложная ортопедическая обувь при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 16 |
| Полуботинки на сложную, деформированную стопу. | Сложная ортопедическая обувь при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 10 |
| Ботинки на укорочение от 3 см до 6 см. | Сложная ортопедическая обувь при укорочении конечности. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви - по слепкам с ноги инвалида или по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 10 |
| Ботинки утепленные на укорочение от 3 см до 6 см. | Сложная ортопедическая обувь при укорочении конечности. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви - по слепкам с ноги инвалида или по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 9 |
| Полуботинки на укорочение от 3 см до 6 см. | Сложная ортопедическая обувь при укорочении конечности. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви - по слепкам с ноги инвалида или по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 11 |
| Ботинки утепленные на укорочение от 7 см до 9 см. | Сложная ортопедическая обувь при укорочении конечности. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви - по слепкам с ноги инвалида или по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 2 |
| Полуботинки на укорочение от 7 см до 9 см. | Сложная ортопедическая обувь при укорочении конечности. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви - по слепкам с ноги инвалида или по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 10 |
| Ботинки при односторонней ампутации. | Сложная ортопедическая обувь при плоских стопах, отклонении большого пальца, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах, на ортопедические аппараты, протезы и при односторонней ампутации нижней конечности. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия – 1 год. | 12 |
| Ботинки утепленные при односторонней ампутации. | Сложная ортопедическая обувь при плоских стопах, отклонении большого пальца, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах, на ортопедические аппараты, протезы и при односторонней ампутации нижней конечности. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия – 1 год. | 7 |
| Полуботинки при односторонней ампутации. | Сложная ортопедическая обувь при плоских стопах, отклонении большого пальца, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах, на ортопедические аппараты, протезы и при односторонней ампутации нижней конечности. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки. Срок службы изделия – 1 год. | 11 |
| Ботинки с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой. | Сложная ортопедическая обувь при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 22 |
| Ботинки утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой. | Сложная ортопедическая обувь при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 18 |
| Полуботинки с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой. | Сложная ортопедическая обувь при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 10 |
| Ботинки с высоким узким жестким задником или жесткими берцами. | Сложная ортопедическая обувь при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 25 |
| Ботинки утепленные с высоким узким жестким задником или жесткими берцами. | Сложная ортопедическая обувь при ампутационных дефектах стоп, разной длине следа, при эквино-варусных и поло-варусной деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при сильно выраженной косолапости, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, сильно выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Обувь должна быть ручного производства и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготовление обуви – по слепкам с ноги инвалида. Срок службы изделия – 6 месяцев. | 18 |