| Отдел обеспечение инвалидов ТСР и ПОИ СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА « » 2018г. Об осуществлении закупки | «СОГЛАСОВАНО» Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Дагестан . Ш.А. Даришмагомедов . (зам.управляющего, курирующий профильный отдел) _______________________ (подпись) « » 2018 г. (дата) |
| --- | --- |

- Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): аукцион в электронной форме.

(необходимо указать способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика)

- Наименование объекта закупки: поставка технических средств реабилитации (кресла-коляски с электроприводом прогулочные) для обеспечения инвалидов в 2018г.

- Цена контракта: 1 890 530 руб. 10 коп.

- Необходимость требования рег. удостоверения: да.

- Срок поставки товара: в течении 10 дней со дня заключения контракта, выполнения работ до 30.11.2018г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Техническое задание на  4 л.

- Обоснование начальной (максимальной) цены на 1 л.

Начальник отдела обеспечение инвалидов ТСР и ПОИ                                                 Мусаева Р.Т.

(должность подготовившего служебную записку)                                                                 (подпись)                                  (ФИО)

### Техническое задание

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): аукцион в электронной форме.

Наименование объекта закупки: поставка технических средств реабилитации (кресла-коляски с электроприводом прогулочные).

Количество поставки товара: 30 штук.

Место поставки товара: Республика Дагестан г.Махачкала.

Срок поставки товара: в течении 10 дней со дня заключения контракта.

Сроки действия Контракта: 30.11.2018года.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам для кресел-колясок.

Кресла-коляски с электроприводом универсальные, предназначенные для самостоятельного передвижения в помещениях и уличных условиях инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

- ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-1-2005 «Кресла колесные. Определение статической устойчивости»;

- ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-2-2005 «Кресла-коляски. Определение динамической устойчивости кресел-колясок с электроприводом»;

- ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-6-2005 «Определение максимальной скорости, ускорения и замедления кресел-колясок с электроприводом»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-3-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения эффективности действия тормозной системы»;

- ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-4-2005 «Кресла-коляски. Определение запаса хода кресел колясок с электроприводом и скутеров путем измерения расхода энергии»;

- ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-5 «Кресла-коляски. Определение габаритных размеров, массы и радиуса поворота»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-6-2005 «Кресла-коляски. Определение максимальной скорости, ускорения и замедления кресел-колясок с электроприводом»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-7 «Кресла-коляски. Определение размеров сидения и колеса кресла-коляски»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-14-2005 «Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Правила установки»;

- ГОСТ Р 51081- 97 (ИСО(ISO) 7176-8-96) «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-9-2005 «Кресла-коляски. Климатические испытания кресел-колясок с электроприводом»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-10-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения возможности преодоления препятствий;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-11-96 «Кресла-коляски.  Испытательные манекены»

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-14-2005 «Кресла-коляски. Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-15-1996 «Кресла-коляски. Требования к информационному описанию, документированию и маркировке»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-16 «Кресла-коляски. Сопротивление возгоранию частей с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-17 «Кресла-коляски. Средства управления серийным интерфейсом кресла-коляски с электроприводом»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-20 «Кресла-коляски. Определение эксплуатационных характеристик кресел-колясок стоячего типа;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-22-2000 «Кресла-коляски. Правила установки».

Требования к безопасности кресел-колясок.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов. Обтяжка не должна пропускать мочу, сохранять устойчивость к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности она должна обладать свойством самогашения ГОСТ Р ИСО 7176-16-2006 16 «Кресла-коляски. Сопротивление возгоранию частей с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний». Применяемые для изготовления колясок материалы не должны воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска должно быть оборудовано системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски.

Кресла-коляски в соответствии ГОСТами и схемой сертификации должны подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Сроки предоставления гарантий качества кресел-колясок

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок – не менее одного года со дня ввода в эксплуатацию.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, отгрузке кресел-колясок.

Комплектность

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация, выполненная по ГОСТ 2.061.

Маркировка

На каждом кресле-коляске должна быть табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-2007.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка изделий, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы производится в соответствии с ГОСТ 15846.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация, выполненная по ГОСТ 2.061.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки.

Поставка товара осуществляется по месту жительства инвалида на условиях DDP (при согласии получателя о предоставлении информации личного характера поставщику).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок службы кресел-колясок – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, на территории Республики Дагестан, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида до 20 рабочих дней.

Гарантийный срок обслуживания аккумуляторных батарей не менее одного года.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

| Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресла-коляски с электроприводом прогулочные | Кресла-коляска предназначена для передвижения инвалида с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на дорогах с твердым покрытием. Передвижение осуществляется самостоятельно или при помощи сопровождающего лица. Технические характеристики должны быть: Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) (± 5%): 106x66x92,5 см; Ширина сиденья (± 5%): 45 см; Глубина сиденья (± 5%): 40 см; Ширина между поручнями (± 5%): 45 см; Диаметр колес (передние/задние) (± 5%):20/33 см; Скорость (± 5%): 0-6 км/ч; Дальность хода на одной подзарядке (± 5%): 20-25 км; Емкость аккумулятора (± 5%): 40 Ач Грузоподъемность: 120 кг. Описание: Кресло-коляска должна быть оснащена съемными, поворотными, регулируемыми по высоте подножками. Кресло-коляска должна быть оснащена откидными подлокотниками. Подлокотники должны иметь мягкие накладки на поручнях. Кресло-коляска должна быть оснащена электромагнитным тормозом, который отключается при движении и автоматически включается при остановке. Кресло-коляска должна быть оснащена колесами, имеющими пневматические задние и передние цельнолитые шины. Кнопка «Вкл./Выкл.». Эта кнопка должна включать и выключать систему управления. Индикатор уровня заряда батареи должен быть 10-сегментный индикатор, который показывает состояние батареи, а также неполадки, возникающие в электрической системе кресла-коляски. Индикатор максимальной скорости должен быть 5-сегментный индикатор, который показывает текущий уровень скорости, от 1 до 5. Кнопка «Звуковой сигнал» должна быть предназначена для привлечения внимания пешеходов. Кнопка уменьшения скорости движения должна устанавливать более медленный уровень движения. Кнопка увеличения скорости движения должна устанавливать более быстрый уровень движения. Кресло-коляска должна быть оснащена ремнем безопасности, который крепится по бокам основания сиденья, регулироваться по длине и имеет надежную застежку. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из металлического сплава с эмалевым покрытием. Сиденье и спинка должна быть изготовлены из прочной нейлоновой дышащей ткани. Спинка кресла-коляски должна быть складная. Сзади спинки должен быть предусмотрен удобный карман. В задней части коляски должны находиться светоотражающие элементы. В комплект кресло-коляски должен входить насос и зарядное устройство. В комплект входит подушка на сиденье. | 30 | 63017,67 |
|  | ИТОГО: | 30 | 1890530,10 |

Обязательно наличие у Поставщика (или Представителя) в г.Махачкала Товара в следующих объемах:

| На дату | % от общего объема товар а у представителя Поставщика на складе |
| --- | --- |
| В течении 10 дней со дня заключения контракта | 100 % |