Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами

нижних конечностей

(Электронный аукцион)

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую или имеющую врожденные дефекты верхнюю или нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефектов.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого инвалида, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;	Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов.

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Протезы нижних конечностей должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016  «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

Требования к гарантийному сроку выполненных работ

Гарантийный срок протезов устанавливается со дня выдачи изделия потребителю и составляет не менее 12 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов протезами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требование к месту, условиям, объемам и срокам выполнения работ

Первичный прием Получателей, примерка и передача результата работ Получателю осуществляется в протезно-ортопедических центрах на территории г. Волгограда.

Срок выполнения работ: с 01.03.2018 по 10.09.2018 г., должно быть выполнено 100% работ. Допускается досрочное выполнение работ.

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по                      30.09.2018 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами обязательств. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты работ.

По мере выдачи товара, но не позднее 20.09.2018 для расчетов Исполнитель передает Заказчику Реестр выполненных работ за определенный период, акт сдачи-приемки работ Получателю, отрывные талоны к направлениям, счет или счет-фактуру за соответствующий период. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

| Наименование | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 8-20. Протез стопы | Протез стопы для пациентов 1-2 уровня активности и весом не более 100 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Косметическая облицовка: отсутствует. Крепление протеза: индивидуальное. Стопа полиуретановая монолитная для протезов при ампутации по Шопару. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
| 8-20. Протез стопы | Протез стопы для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Косметическая облицовка: отсутствует. Крепление протеза: индивидуальное. Стопа углепластиковая, со сменной оболочкой, с высокой степенью энергосбережения для протезов при ампутации по Шопару Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
| 8-21. Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени лечебно-тренировочный для пациентов весом не более 125кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: за счет формы приемной гильзы. Стопа полиуретановая монолитная. Срок службы не менее 1 года. | 8 |
| 8-22.Протез голени немодульного типа | Протез голени немодульного типа, для пациентов 1-2 уровня активности и весом не более 100кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: кожа. Крепление протеза: с использованием пояса, вертлуга, шнуровки, капки со штрипками. Стопа монолитная. Шины коленные: металлические. Шарниры голеностопные: металлические. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
| 8-23. Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа, для пациентов 1-2 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: за счет формы приемной гильзы. Стопа полиуретановая монолитная. Срок службы не менее 2 лет. | 4 |
| 8-23. Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа, для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: за счет формы приемной гильзы. Стопа углепластиковая со средней степенью энергосбережения. Срок службы не менее 2 лет. | 4 |
| 8-23. Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа, для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза: чехол полимерный гелевый. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов. Стопа углепластиковая со средней степенью энергосбережения. Срок службы не менее 2 лет. | 50 |
| 8-24. Протез голени для купания | Протез голени для купания для пациентов весом не более 125 кг. Приёмная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Крепление протеза: за счёт формы приёмной гильзы и «герметизирующего» коленного бандажа (2шт.) Стопа: монолитная полиуретановая с противоскользящим покрытием. Срок службы не менее 3 лет. | 20 |
| 8-28. Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра лечебно-тренировочный, для пациентов весом не более 125кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: поясное и вакуумное. Коленный шарнир с механической регулировкой фаз сгибания-разгибания. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Срок службы не менее 1 года. | 1 |
| 8-29. Протез бедра немодульный | Протез бедра немодульный, для пациентов 1-2 уровня активности и весом не более 100 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка: отсутствует. Крепление протеза: поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Коленный модуль: отсутствует. Стопа: отсутствует. Материал основания (подошвенной части): микропористая резина. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
| 8-30. Протез бедра модульный | Протез бедра модульный для пациентов 1-2 уровня активности и весом не более 125кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: поясное и вакуумное. Коленный шарнир с механической регулировкой фаз сгибания-разгибания. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Тип протеза: постоянный. Срок службы не менее 2 лет. | 41 |
| 8-30. Протез бедра модульный | Протез бедра модульный, для пациентов 1-2 уровня активности и весом не более 125кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза: чехлы полимерные гелевые. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: с использованием замка для полимерных чехлов. Коленный шарнир с механической регулировкой фаз сгибания-разгибания. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Срок службы не менее 2 лет. | 3 |
| 8-30. Протез бедра модульный | Протез бедра модульный, для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: поясное и вакуумное. Коленный шарнир с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Стопа углепластиковая, со средней степенью энергосбережения. Срок службы не менее 2 лет. | 2 |
| 8-30. Протез бедра модульный | Протез бедра модульный, для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза: чехлы полимерные гелевые. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: с использованием замка для полимерных чехлов. Коленный шарнир с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Стопа углепластиковая, со средней степенью энергосбережения. Срок службы не менее 2 лет. | 3 |
| 8-32. Протез бедра для купания | Протез бедра для купания для пациентов весом не более 125 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Крепление вакуумное, допускается дополнительное крепление. Коленный шарнир с механической регулировкой фаз сгибания-разгибания. Стопа: монолитная полиуретановая с противоскользящим покрытием. Срок службы не менее 3 лет. | 35 |