Техническое задание

Технические требования на поставку слуховых аппаратов костного звукопроведения для обеспечения инвалидов в 2018 году

| Наименование Товара | Технические характеристики | ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу Товара (руб.) | Стоимость Товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат костного звукопроведения неимплан-тируемый | Слуховой аппарат костного звукопроведения неимплантируемый. Основные технические характеристики: - компрессия в широком динамическом диапазоне - программы прослушивания не менее 3 - Настройка программ - компьютерная - Переключатель программ - наличие - Автоматическое шумоподавление - наличие - Автоматическое адаптивное подавление обратной связи - наличие - Тип фиксации на голове пользователя - Бандажный фиксатор (лента для головы мягкая) - Регулировка бандажного фиксатора - наличие - Диапазон обрабатываемых частот: верхняя граница не менее 7кГц, нижняя граница не более 0,25 кГц - В наличии встроенный направленный двойной микрофон - В наличии прямой аудиовход - Вес вместе с элементом питания – не более 19 грамм. - Гарантийный срок 24 месяца со дня подписания Акта приема-передачи Получателем - Срок службы 4 года со дня подписания Акта приема-передачи Получателем. | 26.60.14.120 | шт. | 2 | 501944,44 | 1003888,88 |
|  | Итого: | х | х | 2 | х | х |

Требования к качеству Товара: Слуховой аппарат должен соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 50444-92 «Межгосударственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские».

Качество изделий должно подтверждаться регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, выдаваемым в установленном порядке, и Декларацией о соответствии либо сертификатом.

Требования к маркировке, упаковке, отгрузке слуховых аппаратов.

На Товар должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Товара. При этом каждый Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе: Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – установлен в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Требования к обеспечению исполнения государственного контракта:

Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 50194 (Пятьдесят тысяч сто девяносто четыре) рубля 44 копейки.

Место поставки Товара: по выбору получателя до места проживания на территории Ярославской области либо до места нахождения пунктов выдачи Товара Получателям, организованных Поставщиком на территории Ярославской области, в течение срока, установленного техническим заданием.

Сроки поставок Товара: в течение 30 календарных дней со дня получения от Заказчика Реестра получателей.

В случае, если срок для исполнения обязанности по поставке товара при получении реестра, с учетом окончания срока действия контракта составляет менее 30 календарных дней, товар должен быть поставлен до окончания срока действия контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты Товара: В соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ расчеты за поставленный Товар производятся Заказчиком в срок не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Цена поставляемого Товара: Цена Контракта включает в себя все расходы на поставку Товара, в том числе доставку готового Товара до получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1003888 (Один миллион три тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей 88 копеек.

Начальник отдела                                                                                                                   С.М. Мишута