| Техническое задание капитальный ремонт по замене облицовки фасада здания нежилых помещений Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Чеченской Республике по ул. А.А. Айдамирова, д.131 «А» |
| --- |
| № п/п | Наименование | ед.изм. | кол-во |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 11,7 |
| 2 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки | 100 м2 поверхности облицовки | 6,48 |
| 3 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицовки | 6,48 |
| 4 | Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150 | м3 | 32 |
| 5 | Дюбель распорный, размер 10х200 мм | 100 шт. | 38,88 |
| 6 | Лента двухсторонняя | кг | 12 |
| 7 | Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными | т | 3,953 |
| 8 | Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная | м2 | 667 |
| 9 | Алюминиевые композитные панели типа 4/04 (1740+1720+1760)/3=1740/6.88/1.18 | м2 | 776 |
| 10 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 88,4 |
| 11 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 29,9 |
| 12 | Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса демонтаж пано | 10 м2 витража | 10,12 |
| 13 | Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса | 10 м2 витража | 10,12 |
| 14 | Демонтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне | 1 шт. | 8 |
| 15 | Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне | 1 шт. | 8 |
| 16 | Демонтаж кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 2 |
| 17 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 2 |

- Наименование объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания по замене облицовки фасада здания нежилых помещений Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Чеченской Республике по

ул. А.А. Айдамирова, д.131 «А»

- Описание объекта закупки: Все виды работ, предусмотренные локальным сметным расчетом, должны быть выполнены в полном объеме. Внесение изменений в объемы и виды работ не допускается. Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящей документации и размещен в виде отдельного файла. Частичное выполнение работ не допускается.

- Требование при производстве строительных работ:

Здание является действующим и в целях бесперебойного функционирования занимающих его организаций Подрядчик обязан до начала работ предоставить график поставки материалов и производства ремонтно-строительных работ для согласования его с Заказчиком и организациями, занимающими помещения в ремонтируемом здании. Подрядчик в течение всего периода производства работ обязан обеспечивать безопасность труда на строительной площадке и безопасность строительных работ для окружающей среды и населения. Подрядчик обязан осуществлять разработку и применение организационно-технологической документации, проводить строительный контроль, в т. ч. за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, проектной документации. В обязательном порядке вести исполнительную документацию, осуществлять управление стройплощадкой. Ответственность за сохранность материалов и результатов выполненных работ до подписания акта выполненных работ несет Подрядчик. Выполнять требования Заказчика и местной администрации, действующей в пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке территории

- Требования к качеству работ:

Выполнение качественных работ согласно действующей нормативно-технической базы (ГОСТов, СНиПов, СанПиН). Работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством РФ в области строительства, действующими строительными нормами и правилами РФ (СНиП), а так же государственными стандартами РФ в области строительства (ГОСТ), учитывая санитарные нормы и нормы пожарной безопасности для проводимых работ и материалов, требования техники безопасности при ведении работ.

Подрядчик при производстве работ несет полную ответственность за выполнение необходимых правил техники безопасности на объекте и пожарную безопасность, здоровье и жизнь своих работников.

Работы осуществляются из материалов Подрядчика. Используемые в процессе выполнения работ материалы должны быть новыми, изготовленными не ранее 2017 года, не бывшими в употреблении, не восстановленными.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими требованиями:

- Федеральным законом от 27.12.2002г. №184 – ФЗ «О  техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения";

- СНиП 12-01-2004 - «Организация строительства»;

- СНиП 03.01.01-85 - «Организация строительного производства»;

-СНиП 3.04.01-87-«Изоляционные и отделочные покрытия» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987г. № 280);

- СНиП 2.01.02-85-  «Противопожарные нормы»;

- СНиП 3.03.01-87 – «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 12-04-2002 - «Строительное производство».

Все применяемые при выполнении работ материалы, конструкции, детали, инструменты  и оборудование должны соответствовать требованиям действующей нормативной базы РФ и подтверждаться  соответствующими сертификатами и декларациями о соответствии.

Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

Работы выполняются в условиях действующего учреждения. Подрядчику запрещается загромождать пути эвакуации при производстве работ.

Подрядчик должен возвести своими силами и средствами на территории учреждения все временные сооружения любого типа, необходимые для выполнения и завершения работ.

- Требования к техническим характеристикам работ:

Работы выполняются согласно утвержденному локальному сметному расчету (локальной смете) на ремонт  фасада здания (Приложение №1 к документации об электронном аукционе).

Цветовая схема фасада согласовывается с Заказчиком после заключения государственного контракта в течение 1 (одного) дня.

Подрядчик при выполнении работ может использовать по согласованию с Заказчиком материалы, аналогичные использованным в смете заказчика, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете заказчика.

- Требования энергетической эффективности работ

При выполнении работ должен быть выполнен комплекс мероприятий, направленных на энергосбережение и энергоэффективность объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7) Требования к безопасности работ:

Согласно требованиям охраны труда, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм. Согласно СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения",  СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", СанПиН 2.1.3.2630-10, соответствие применяемых при работах материалов согласно п.6.25.СНиП 21-01-97.

Оборудование, материалы и изделия, используемые Подрядчиком при выполнении работ на объекте, должны соответствовать санитарно- эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации, требованиям по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке, составе и плане проведения работ на объекте.

Не повреждать основные конструкции здания и инженерного оборудования  при проведении работ. После завершения работ Подрядчик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения кабельных линий, вентиляционных каналов, и иных элементов отделки на которых Подрядчиком выполнялись работы, в случае, если такие повреждения были допущены.

Выполнение работ не должно создавать неудобства, препятствовать доступу в здание  или представлять угрозу для работающих в нем сотрудников учреждения здравоохранения и посетителей.

Организация рабочего места должна обеспечивать безопасное проведение работ. Рабочие места в случае необходимости должны иметь ограждения, защитные и предохранительные устройства. Подрядчик самостоятельно организует мероприятия по обеспечению безопасности рабочего места своих работников при проведении работ.

Подрядчик берёт на себя обязательство по допуску к работе лиц, прошедших специальное обучение, медицинское обследование, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, по соблюдению правил эксплуатации при работе с механизированными инструментами, машинами и механизмами, правил пожарной безопасности, нести ответственность за несоблюдение техники безопасности и пожарной безопасности на рабочем месте.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности в связи с несчастными случаями, возникшими по вине Подрядчика в процессе выполнения работ по облицовке фасада здания, как в отношении работников Подрядчика, так и сторонних лиц. Выполняемые строительно-монтажные работы не должны повлечь снижение или потерю прочности, устойчивости и надежности объекта.

Подрядчик обязан предпринять следующие меры по обеспечению безопасности  проводимых работ:

Особое внимание Подрядчику необходимо обратить на тот факт, что работы будут проходить на действующем объекте

1. Подъезды к зданию и основные проходы должны быть свободны. Необходимо строго следить за сохранностью имеющейся растительности, твёрдого покрытия. При нарушении целостности данных элементов, необходимо провести восстановительные работы. В пределах участка ведения работ установить контейнеры под мусор и выделить огороженную площадку для складирования строительных отходов.

2.В случае повреждения Подрядчиком кровельного покрытия административного здания, а также оконных и наружных дверных заполнений здания, Подрядчик обязан  восстановить повреждения за свой счет в течение последующих трех дней.

3. В связи с тем, что работы будут проводиться на действующем объекте Подрядчик обязан  обеспечить на месте проведения огневых и сварочных работ с применением искро- образующих абразивных инструментов   наличие постоянного противопожарного расчета, укомплектованного исправными  огнетушителями, ведрами с водой, развернутыми рукавами пожарных систем, подключенными с двух точек. Пожарный расчет снимать не ранее, чем через 4 часа после окончания сварочных работ. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение всех правил и норм электробезопасности, пожарной безопасности и охраны труда при выполнении всех видов монтажных работ. Газо- и электросварочные работы заканчивать ежедневно не позднее, чем за полтора часа до окончания работ на объекте.

4. Работы на высоте производить с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте.

5. Обеспечить противопожарную подготовку работающих (проведение инструктажей) на объекте.

6. При необходимости проведения ремонтных работ внутри здания, подрядчик обязан:

- предоставить Заказчику список лиц, допущенных к выполнению  ремонтных  работ на объекте и обязать работников ежедневно отмечаться в списке для контроля нахождения их в здании;

- ежедневно и заранее ставить в известность представителя Заказчика о плане своей  работы на каждый рабочий день.

8. Подрядчик обязан соблюдать следующие правила:

Внутри здания ГУ-РО ФСС РФ по ЧР запрещены:

- прием пищи, разогрев пищи, хранение пищи;

- отдых работников на объекте во время перерывов;

- курение на объекте и прилегающей территории;

- без необходимости посещать помещения здания, не подлежащие реконструкции и ремонту в рабочей одежде;

- хранение легковоспламеняющихся предметов.

9. Подрядчик обязан своевременно  вывозить строительный мусор со строительной площадки и не допускать скопления его на объекте строительства более трех кубов, а горючие строительные отходы должны вывозиться ежедневно по окончании рабочей смены.

10.Подрядчик обязан назначить лицо ответственное за исправность грузоподъёмных машин и механизмов, инвентарных лесов, пожарную безопасность, охрану труда.

11.  Подрядчик обязан хранить Материалы на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности. В процессе выполнения работ не должен наноситься ущерб окружающей среде.

8) Требования к результатам работ:

Результаты выполненных работ оформляются документами в соответствии с Законодательством РФ.

Если во время выполнения работы Подрядчик допустил отступления от контракта, то по требованию Заказчика он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в установленный трехдневный срок.

Подрядчик обязан своевременно предупредить Заказчика:

- о том, что соблюдение указаний Заказчика грозит качеству выполняемых работ;

- о возникновении обстоятельств для Заказчика, грозящих качеству выполняемых работ из-за действий третьих лиц или природных условий;

- о наличии иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, грозящих качеству выполняемой работы или необходимости изменения проекта.

Гарантийный срок при нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ, выполненных Подрядчиком, составляет не менее 1(одного) года с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по государственному контракту.

Дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, устраняются за счет сил и средств Подрядчика.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением сторонней организации и предъявлением счета за выполненные работы Подрядчику.

9). Требования к товару при выполнении работ предполагается использовать товары, поставки которых являются предметом контракта:

| № п/п | Наименование | Показатели | Минимальные, максимальные, неизменяемые значения (диапазоны значений) показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алюминиевые композитные панели | Панели должны быть огнестойкие, не поддерживающие горение и предназначены для облицовки фасадов зданий и сооружений различных по назначению: административных зданий высотой до 50 метров. | Ширина панелей должна быть 1220 мм. или 1500 мм. высота 4000мм, толщина панели не менее- 4мм, толщина алюминия не менее- 0,4мм Характеристики пожарной безопасности: горючесть-Г1,воспламеняемость-В1, дымообразование-Д1 или Д2, токсичность-Т1. Теплота сгорания внутреннего слоя от 10 МДж/кг. до 12 МДж/кг. |

- требования к качеству материалов заданы только в отношении наиболее значимых для заказчика материалов. Качество остальных материалов, содержащихся в локальном сметном расчёте, должно отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СанПиН и пр.);

- наименования материалов и оборудования в локальном сметном расчете, содержащие торговые наименования, использованы Заказчиком для определения начальной (максимальной) цены контракта;

- любое упоминание на товарные знаки материалов в документации и в локальном сметном расчете или в настоящем приложении подразумевает возможность их замены участником закупки на эквивалентные (соответствующие или превосходящие по качественным характеристикам).

Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта в течение 15 (пятнадцати) дней.

Место выполнения работ: Чеченская Республика, г. Грозный,

ул. А.А. Айдамирова, д.131 «А».