Приложение № 1

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

кресел-стульев с санитарным оснащением

Общие технические характеристики

Кресло-стул с санитарным оснащением (далее – кресло-стул): техническое средство реабилитации предназначено для использования инвалидами (далее – Получатели) в помещениях и комнатах личной гигиены для передвижения самостоятельно и с помощью сопровождающего лица.

Классификация кресел-стульев с санитарным оснащением представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014.  «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3 технические требования, раздел 4 требования безопасности),

Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность”

Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Требования к качеству и безопасности кресел-стульев с санитарным оснащением:

При поставке кресел-стульев наличие копий регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Эргономика кресел-стульев должна обеспечивать удобное размещение в ней Получателя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-стульев должна обеспечивать удобство при самостоятельном передвижении пользователя и сопровождающего лица.

Конструкция кресла-стула должна обеспечивать удобство при передвижении Получателя сопровождающим лицом.

Материалы, применяемые для изготовления кресла-стула, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при ее нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Кресло-стул должен отвечать требованиям безопасности для Получателя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Кресло-стул должен быть оборудован системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-стула с Получателем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку.

Кресло - стул должен быть исправен в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением Получателя на сиденье, столкновением кресла-стула с барьером, опрокидыванием кресла-стула, преодолением препятствий в виде выемок и выступов, и статических нагрузок.

Кресло-стул должен быть новым (не бывшим ранее в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

Требования к маркировке, упаковке, отгрузке товара:

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кресел-стульев должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий.

В комплект должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание в течение срока службы.

В комплект должна входить эксплуатационная документация, выполненная по Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.2.061-81 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам».

На каждую единицу должна быть нанесена маркировка, выполненная по Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

Упаковка товара, предназначенного для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы производится в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Упаковка должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества:

Гарантийный срок эксплуатации кресло-стульев должен быть не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 4 лет.

Поставщик обеспечивает Получателей гарантийным талоном и информирует их об условиях проведения гарантийного обслуживания.

На каждое изделие должен быть установлен срок службы. Срок службы не должен быть менее сроков пользования, установленных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 мая 2013г. №215н.

В заявке рекомендуется указать модель поставляемого изделия и производителя.

| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Цена за ед., руб. | К-во, шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул должно быть изготовлено из металлических конструкций (стальных труб). Поверхности металлических элементов кресла-стула должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Кресло-стул должен иметь складную конструкцию. Подлокотники должны быть откидные. Подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени. Мягкое сидение должно быть съемное. Кресло-стул должен быть изготовлен из пластика, съемное. Передние колеса цельнолитые, задние пневматические. Задние колеса оснащены обручем для привода колеса. Должны быть в наличии: стояночный тормоз, антиопрокидыватель, наличие ручки для толкания. Ширина сиденья от 43 до 48 см включительно (не менее 2 типоразмеров). Грузоподъемность не менее 120кг Масса кресла-стула не более 25 кг. | 6 004,40 | 80 | 480 352,00 |
| 2 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Технические характеристики должны быть: Рама стальная, имеет полимерное покрытие, не подвержена коррозии при контакте с водой. Стульчак с накладной крышкой и ведро съемные, изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Поручни складные вниз. Кресло-стул должно иметь регулировки по высоте. Высота, не более 800 мм Ширина сидения, не менее 400 мм (указать не менее 2-х типоразмеров) Высота сиденья, не менее 450 мм Грузоподъемность не менее 120кг Вес нетто – не более 10 кг Колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами. Стояночные тормоза на задних колесах. | 3 495,20 | 100 | 349 520,00 |
| 3 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Технические характеристики должны быть: Рама стальная, имеет полимерное покрытие, не подвержена коррозии при контакте с водой. Стульчак с накладной крышкой. Съемная крышка, сиденье и санитарная емкость изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Поручни оснащены пластиковыми подлокотниками. Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможность регулировки сидения по высоте в не менее чем 3 положениях. Грузоподъемность – не менее 110 кг Вес нетто – не более 12 кг | 3 102,80 | 400 | 1 241 120,00 |
| 4 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул предназначено для облегчения ухода за тяжелобольными людьми с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Технические характеристики должны быть: Изготовлены из алюминиевых труб или стальных тонкостенных труб с антикоррозийным покрытием. Сиденье, крышка и судно изготовлены из гигиенического пластика. Мягкое сидение должно быть съемное. Ширина сидения – не менее 550 мм. Грузоподъемность, не менее 180 кг. Вес стула – не более 14 кг Регулировки: Конструкция стула предоставляет возможности регулировки сидения по высоте в не менее чем 3 положениях. Все части кресла-стула должны переносить санитарную обработку специальными средствами. | 3 777,80 | 30 | 113 334,00 |
|  | 610 | 2184326,00 |

- Инструкция по заполнению первой части заявки

Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «не должна», «не должны».

В Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, например, в Техническом задании установлен показатель, значение которого сопровождается словами «не менее», Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «превышающем» заданный в Техническом задании показатель, но без сопровождения словами «не менее».

В Техническом задании значение показателя установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до», в Техническом задании подлежит указанию Участником закупки в своей заявке без каких- либо изменений.

В Техническом задании значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами  «или», «и/или», то есть должны быть конкретными.

Если заказчиком в аукционной документации в качестве характеристики поставляемого товара, в отношении которого в технической части аукционной документации не содержится указание на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя, указано о необходимости соответствия определенному техническому регламенту, ГОСТу и иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, участник аукциона в первой части заявки на участие в аукционе должен:

– указать конкретные показатели (определенным одним значением) предлагаемого для поставки товара, соответствующие значениям, установленным в технической части аукционной документации, а также товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, если в ГОСТе установлены различные нормативные требования и предельные значения показателей товара, а заказчиком в технической части аукционной документации установлены каким предельным значениям должны соответствовать показатели предлагаемого для поставки товара;

- указать ссылку на ГОСТ, если нормативные характеристики ГОСТа содержат те же значения показателей предлагаемого для поставки товара, которые указаны заказчиком в технической части аукционной документации, а также товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.