Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – кресел - колясок с ручным приводом базовых комнатных для обеспечения ими в 2018 году  инвалидов

| Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за единицу Товара (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная. Кресло-коляска должна быть предназначена для самостоятельного передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также при помощи сопровождающих лиц в условиях помещения. Конструкция и основные технические характеристики: -рама коляски должна быть складная, изготовлена из стальных труб с порошковым напылением; -спинка: должна быть складной; -подножки:должны быть съемные и откидные; -светоотражающие устройства на задних колесах; - антиопрокидывающие устройства. |  | 188 | 10 363,34 | 1 948 307,92 |
|  | Ширина сиденья: 380мм-500мм (не менее 5 типоразмеров в зависимости от потребности). | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Грузоподъемность: не менее 110 кг | Минимальное значение |  |  |  |

Количество – 188 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 948 307 рублей 92 копейки.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам  кресел-колясок

Назначение

Кресло-коляска: транспортное средство, предназначенное для инвалидов и больных и приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего.

Общие технические требования

Кресло-коляска должна стоять устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки).

Кресло-коляска должна быть оборудована стояночной и при необходимости рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку.

Шины колес кресла-коляски должны плотно прилегать к бортам ободьев по всей окружности колеса.

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Гарантии на кресла-коляски

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок – не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Требования к материалам

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке  кресел-колясок

Комплектность

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Маркировка

На каждой кресло-коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Упаковка

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Соответствие стандартам

Все кресла-коляски в соответствии с ниже приведенными ГОСТами должны подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

-   ГОСТ Р 50602-93 «Кресла - коляски. Максимальные габаритные размеры»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний».

Наличие регистрационного удостоверения на кресла-коляски должно быть обязательно.

Дополнительные условия

Участник должен поставить по контракту кресла-коляски, соответствующие требованиям, указанным в настоящем техническом задании.

Требования к месту, условиям, срокам поставки

Место поставки Товара  до конкретного получателя определяется Заказчиком с учетом заявок инвалидов, и осуществляется в Белгородскую область после получения  Направления или реестра Получателей, сформированного Заказчиком и передаваемого Поставщику (его представителю):

- по месту жительства Получателя (инвалида);

- в пункте выдачи, организованном Поставщиком в населенном пункте по месту жительства Получателя;

-  по месту нахождения Поставщика.

Срок поставки - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения  Реестра Получателей или при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

Источник финансирования

Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, передаваемые из средств Федерального бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 1% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет:

– 19 483 (девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 08 копеек.

Размер обеспечения исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта установить в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта:

– 584 492 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто два) рубля 38 копеек.

Номер контактного телефона: (4722) 33-91-30, 23-59-33.

Адрес электронной почты: zakupki@ro31.fss.ru.