Техническое задание

к проведению электронного аукциона на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для обеспечения  в 2018  году инвалидов, в том числе детей-инвалидов

| Наименование Изделия | Описание функциональных и технических характеристик Изделия | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки с деформациями, дефектами стоп, и нарушениями функций стоп для восстановления или компенсации. Обувь должна изготавливаться по индивидуальным слепкам или по индивидуальным размерам с подгонкой колодок (в соответствии с медицинскими показаниями) при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, при эквино-варусных деформациях стоп, при укорочение конечности, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп. Мужская, женская в зависимости от потребности. | 800 | 1 900,00 | 1 520 000,00 |
| Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладки | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке с деформациями, дефектами стоп, и нарушениями функций стоп для восстановления или компенсации. Обувь должна изготавливаться по индивидуальным слепкам или по индивидуальным размерам с подгонкой колодок (в соответствии с медицинскими показаниями) при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, при эквино-варусных деформациях стоп, при укорочение конечности, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп. Мужская, женская в зависимости от потребности. | 800 | 2 400,00 | 1 920 000,00 |
| Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки. Мужская и женская, в зависимости от потребности (в том числе для детей инвалидов). | 100 | 1 472,50 | 147 250,00 |
| Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладки | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке. Мужская и женская, в зависимости от потребности (в том числе для детей инвалидов). | 100 | 1 757,50 | 175 750,00 |
| Обувь на протез | Обувь на протез. Мужская и женская (в том числе для детей инвалидов), в зависимости от потребности. Обувь ортопедическая на протезы нижних конечностей предназначена для пользующихся протезами нижних конечностей. | 200 | 2 015,00 | 403 000,00 |
| Обувь на аппарат | Предназначена для инвалидов всех половозрастных групп (в том числе для детей инвалидов), пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь изготавливается различных моделей, видов и конструкций по индивидуальным медицинским заказам, по индивидуальным размерам, с подгонкой колодки с учетом деформации стопы и конструкции аппарата. | 40 | 3 400,00 | 136 000,00 |

Количество -   2 040  шт.

Начальная (максимальная) цена – 4 302 000 рублей 00 копеек.

Требования к качеству работ

Работы включают в себя комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций инвалидов с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и  изготавливаемую для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Ортопедическая обувь обеспечивает:

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования  деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности».

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

-ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

Требования к техническим характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у инвалида частично или полностью восстановлена опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортопедической обуви к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование ортопедической обуви должны производиться в соответствии с  Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к срокам и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет 50 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Изготовленная обувь на аппараты и протезы должна иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи ее получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 24.05.2013 г. № 215н.

Место, условия и сроки  выполнения работ

- Выполнить работы согласно условиям контракта и передать результаты работ  непосредственно Получателю.

Срок выполнения работ – 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Реестра Получателей или при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

Источник финансирования

Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, передаваемые из средств Федерального бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 1% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет:

- 43 020 (сорок три тысячи двадцать) рублей 00 копеек.

Размер обеспечения исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта установить в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта:

– 1 290 600 (один миллион рублей двести девяносто тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Номер контактного телефона: (4722) 33-91-30, 23-59-33.

Адрес электронной почты: zakupki@ro31.fss.ru.