Раздел V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование и описание объекта закупки и условия контракта (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки — при необходимости, требования к гарантийному сроку товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика):

Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): поставка кресло - колясок для обеспечения детей - инвалидов в 2018 году.

Описание объекта закупки:

Кресло-коляски комнатные (далее также - Товар) - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей больных детским церебральным параличом (далее - ДЦП) для использования внутри помещения.

Кресло-коляски прогулочные (далее также - Товар) - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей больных детским церебральным параличом (далее - ДЦП), в условиях улицы на дорогах с твердым покрытием.

| № п/п | Наименование Товара | Функциональные и технические характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом для детей больных ДЦП комнатная | Кресло-коляска комнатная складная для детей больных ДЦП, управляемая сопровождающим лицом предназначена для преимущественного использования в помещениях. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка больного ДЦП в положении сидя и полулежа. Основные технические характеристики: - Рамная конструкция должна быть складной изготовлена из высокопрочных конструктивных материалов. Поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. - сидение кресло-коляски должно быть выполнено из экологически чистой ткани на твердом основании с мягкой подкладкой с установленным абдуктором. - спинка кресло-коляски должна быть выполнена из экологически чистой ткани с мягкой подкладкой с установленными на ней ремнями безопасности, оснащена мягким регулируемым по высоте подголовником и боковыми упорами для тела; - спинка кресло-коляски должна иметь возможность изменять угол наклона спинки до 60 градусов от вертикали; - кресло-коляска должна быть оснащена опорами для ног (подножками), регулируемыми по высоте и по углу наклона голени ног до горизонтального положения; - кресло-коляска должна быть оснащена быстросъемными или откидными, регулируемыми по высоте подлокотниками; - рама кресло-коляски должна иметь возможность складываться (раскладываться) по вертикали или горизонтали, без применения инструментов; - передние колеса должны быть цельнолитыми, самоориентирующимися; - задние колеса должны быть стационарными; - кресло-коляска должна иметь регулируемые стояночные тормоза; - ширина сидения 280 мм - 450 мм (конкретная ширина сидения кресел колясок, подлежащих поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком до начала поставки товара); - грузоподъемность не менее 50 кг; - вес коляски не более 22 кг. Кресло – коляска может дополнительно комплектоваться: - корзиной или сумкой для вещей; - быстросъемным ортопедическим креслом. В комплект кресло - коляски должны входить эксплуатационная документация, набор ключей, для пневматических колес насос. | 43 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом для детей больных ДЦП прогулочная | Кресло-коляска прогулочная складная для детей больных ДЦП, управляемая сопровождающим лицом предназначена для преимущественного использования в условиях улицы на дорогах с твердым покрытием. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка больного ДЦП в положении сидя и полулежа. Основные технические характеристики: - рамная конструкция должна быть складной изготовлена из высокопрочных конструктивных материалов. Поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Кресло-коляска должна быть оборудована стояночной системой торможения. Оснащение кресло-коляски: - кресло-коляска должна быть оснащена съемным мягким абдуктором; - кресло-коляска должна быть оснащена опорами для ног (подножками), регулируемыми по высоте и по углу наклона голени ног до горизонтального положения; - кресло-коляска должна быть оснащена регулируемыми ремнями для фиксации тела, и боковыми упорами для тела; - кресло-коляска должна быть оснащена съемным подголовником мягким с фиксатором для головы регулируемым по высоте; - кресло-коляска должна быть оснащена откидными или съемными мягкими подлокотниками; - ручка кресло-коляски, для сопровождающего лица, должна регулироваться по углу наклона; - грузоподъемность – не менее 50 кг. - ширина сиденья 300 мм – 440 мм (конкретная ширина сидения кресел колясок, подлежащих поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком до начала поставки товара); - масса кресло-коляски не более 22 кг. - сидение должно быть выполнено на твердом основании с мягкой подкладкой с установленным на нем регулируемым ограничителем между ног; - спинка должна быть регулируемая не менее двух положений обеспечивающая ребенку более комфортное расположение; -складывание по вертикальной или горизонтальной оси без применения инструментов. - пневматические или цельнолитые шины; - съемный капюшон для защиты от дождя и солнца; - раздельные стояночные тормоза для задних колес с возможностью фиксации; Сидение и спинка изготовлены из высокопрочного нейлона, соответствующего всем необходимым санитарно-гигиеническим требованиям. Кресло – коляска может дополнительно комплектоваться: - корзиной или сумкой для вещей; - быстросъемным ортопедическим креслом. В комплект кресло - коляски должны входить эксплуатационная документация, набор ключей, для пневматических колес насос. | 5 |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом для детей больных ДЦП прогулочная (типа трость) | Кресло-коляска предназначена для передвижения детей, больных ДЦП, с помощью сопровождающего лица на дорогах с твердым покрытием. Основные технические характеристики: - кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по типу «трость»; - рама кресло-коляски должна быть выполнена из стальных труб с антикоррозионным покрытием. - кресло-коляска должна иметь регулировку угла наклона спинки не менее чем в 2-х положениях; - кресло-коляска должна иметь подголовник с фиксатором для головы, регулируемым по высоте; - кресло-коляска должна иметь подножки, регулируемые по длине; - обивка спинки, сидения, подголовника, абдуктора и козырька должны быть из прочного нейлона. Кресло-коляска должна иметь: - плечевые фиксирующие ремни; - ремни фиксирующие бедра; - раздельные стояночные тормоза для задних колес с возможностью фиксации; - капюшон для защиты от дождя и солнца. - ширина сиденья 260 мм - 370 мм (конкретная ширина сидения кресел колясок, подлежащих поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком до начала поставки товара); - высоту спинки не менее 550 мм. - вес не более 14 кг. - грузоподъемность не менее: 35 кг В комплект кресло - коляски должны входить эксплуатационная документация, набор ключей, для пневматических колес насос. | 15 |
| ИТОГО: | 63 |