Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование (без указания товарного знака) | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав, без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), одна пробная приемная гильза, материал – термопластичный пластик, нательный вкладыш из вспененных материалов, подвижные в сагитальной плоскости металлические шарниры на уровне голеностопного сустава. | Соответствует |  | Шт. | 12 |
| 2 | Аппарат на коленный сустав (тип 1) | Аппарат на коленный сустав без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), одна пробная приемная гильза, материал – термопластичный пластик, нательный вкладыш из вспененных материалов, подвижные в сагитальной плоскости металлические шарниры на уровне коленного сустава. Детский. | Соответствует |  | Шт. | 6 |
| 3 | Аппарат на коленный сустав (тип 2) | Аппарат на коленный сустав без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), одна пробная приемная гильза, материал – термопластичный пластик, нательный вкладыш из вспененных материалов, подвижные в сагитальной плоскости металлические шарниры на уровне коленного сустава. Взрослый. | Соответствует |  | Шт. | 4 |
| 4 | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), одна пробная приемная гильза, материал – термопластичный пластик, нательный вкладыш из вспененных материалов, подвижные в сагитальной плоскости металлические шарниры на уровне голеностопного и коленного суставов. | Соответствует |  | Шт. | 18 |