Техническое задание

Поставка в 2018 году кресел-стульев с санитарным оснащением для обеспечения инвалидов

(указывается предмет контракта)

| Основные характеристики | Количество | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | 85 шт. | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для активного и пассивного использования больными и инвалидами с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены как при самостоятельном передвижении с помощью ручного привода от обода колеса, так и с помощью сопровождающего лица. Характеристики: - рама должна складывается и раскладывается по вертикальной оси без инструмента, изготовлена из антикоррозионных материалов с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную санитарную обработку; -спинка фиксированная или съемная или складная; - сиденье съемное пластмассовое или съемное, мягкое со вставкой по середине, оснащенное съемным пластиковым судном с крышкой; - подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте; - задние колеса оснащены рычагами стояночных тормозов слева и справа; - подлокотники съемные или откидные; - рукоятки (ручки) для сопровождающего лица; - задние колеса с цельнолитыми шинами; - передние колеса с цельнолитыми шинами; - ширина сиденья – не менее 43 см и не более 51 см, - масса кресла-стула в полной комплектации – не более 22 кг. - грузоподъемность – не менее 100 кг. |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | 90 шт. | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. Рамная конструкция должна быть изготовлена из коррозионностойких материалов с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную санитарную обработку. Конструкция должна быть разборная, складная по вертикальной оси. Характеристики: - спинка съемная; - подлокотники должны быть откидные или съемные, с мягкими накладками; - сиденье съёмное с мягкой подушкой-крышкой; - судно съемное, пластмассовое с крышкой; - подножки съёмные, откидные; - задние и передние малые колеса с цельнолитыми шинами; - задние колеса должны быть оснащены стояночными тормозами; - ширина сиденья – от 43 до 46 см; - вес – не более 16 кг; - предельная грузоподъёмность – не менее 100 кг. |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | 390 шт. | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Кресло-стул должен иметь: - разборную раму, изготовленную из коррозионностойких материалов с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную санитарную обработку; - съемное сиденье с крышкой и судно с крышкой, изготовленные из прочного легко моющегося пластика; - ножки телескопические с резиновыми наконечниками, регулируемые по высоте; Габаритные размеры: - ширина сиденья (между поручнями) – не менее 43 см и не более 56 см; - вес – не более 8 кг; - предельная грузоподъёмность – не менее 100 кг. |
| Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | 13 шт. | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа (без колес) предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, используется, как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Кресло-стул должен иметь: - сидень со съемной крышкой и судно с крышкой, изготовленные из прочного легко моющегося пластика; -расстояние между поручнями и площадь сидения должны быть расширены; -поручни с противоскользящими подлокотниками; - ножки телескопические с резиновыми наконечниками, регулируемые по высоте. Габаритные размеры: - ширина сиденья – не менее 50 см и не более 65 см (в зависимости от потребности инвалида); - вес кресла-стула – не более 10 кг; - предельная грузоподъёмность – не менее 150 кг. |
| ВСЕГО | 578 шт. |  |