Техническое задание

Требования к качеству и безопасности  работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам изделий

Работы по обеспечению инвалидов (ветеранов) ортопедическими аппаратами предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Выполнение работ по обеспечению инвалидов (ветеранов) ортопедическими аппаратами должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении указанных  работ должен быть осуществлен контроль по примерке и обеспечению инвалидов (ветеранов)  указанными средствами реабилитации. Инвалиды (ветераны) не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушение кровообращения.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых  с инвалидами (ветеранами), имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортопедические аппараты должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Аппараты ортопедические должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства  изделий должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей, Термины и определения».

Проведение работ по обеспечению инвалидов (ветеранов)   ортопедическими аппаратами должно осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии или  сертификатов соответствия, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие указанных документов.

Изготовленные аппараты ортопедические должны иметь установленный изготовителем  срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 24.05.2013г №215н,  и составлять для:

- аппарата на коленный сустав – не менее  1 года;

- аппарата на всю ногу - не менее  1 года;

- аппарата на голеностопный сустав - не менее  1 года;

- аппарата на тазобедренный сустав - не менее  1 года;

| Наименование протезно-ортопедического изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделий | Количество изделий, шт. |
| --- | --- | --- |
| Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат модульный на голеностопный сустав из термопластов по гипсовому слепку с металлическими шинами с беззамковыми шарнирами | 10 |
| Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, гильзы бедра и голени из слоистого пластика, модульные шины с замком (без замка) в коленном шарнире, изготовление по слепкам, тип по назначению - постоянное | 10 |
| Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий, изготовление по слепкам, тип по назначению - постоянное | 10 |
| Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу, фиксирующий, гильзы бедра и голени и башмачок из кожи, шины модульные с замком (без замка) в коленном шарнире, изготовление по слепкам, тип по назначению - постоянное | 100 |

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 214 н от 24.05.2013 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р».

Требования к упаковке, маркировке и отгрузке изделий

Упаковка ортопедических аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортезов к месту нахождения инвалидов (ветеранов) должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95, ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские  электрические. Часть 1.Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов (ветеранов) ортопедическими аппаратами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида (ветерана) восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов  ортопедическими аппаратами и туторами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ

Гарантийный срок на протезно-ортопедические изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение гарантийного срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно.

Минимальный гарантийный срок  на ортопедические аппараты должен составлять не менее 1 года.

В течение этого срока Подрядчик  обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно.