Техническое задание

«Обеспечение инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортезами »

- Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар необходимого вида.

1.2. Весь товар новый, ранее не бывший в эксплуатации.

1.3.  Качество, маркировка и комплектность поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4. Товар  изготовлен  по индивидуальным заказам Получателей.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие товара  установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3.  Документы, передаваемые вместе с товаром:

- инструкция по эксплуатации;

- гарантийный талон.

4. Требования к  количеству поставляемого Товара – 200 шт.

5. Условия передачи определяются Заказчиком.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ортезы  должны соответствовать следующим    государственным    стандартам    (ГОСТ), действующим    на территории Российской Федерации:

-ГОСТ ISO 10993-1-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ. ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-ГОСТ ISO 10993-5-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-ГОСТ Р 52770-2016 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний

-ГОСТ Р 51632-2014  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общие технические требования и методы испытаний

-ГОСТ Р ИСО 22523-2007 ПРОТЕЗЫ КОНЕЧНОСТЕЙ И ОРТЕЗЫ НАРУЖНЫЕ

Изделия, на которые распространяется действие стандарта ГОСТ Р 51632-2014, должны сопровождаться документом «Отчет по анализу рисков».

Таблицы технических характеристик:

Таблица 1

| Наименование Товара | Технические характеристики | Шифр работ (изделия) *) | Коли чество | Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тутор на локтевой сустав Страна происхождения _________*) | Тутор на локтевой сустав, фиксирующий. Гильза на локтевой сустав изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с руки инвалида по назначению врача-ортопеда. Материал гильзы - листовой термопластик, эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Вкладыш в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами, без вкладыша по назначению врача-ортопеда. Крепление лентой «Велкро». По назначению – специальное. Количество примерок не менее одной. Масса: _________*) Показатель отклонения от номинального размера в изделии _________*) мм. |  | 6 | Шт. |  |  |
| Тутор на всю ногу Страна происхождения _________*) | Тутор на всю ногу, с жесткой фиксацией коленного и голеностопного суставов. Гильза на ногу изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги инвалида (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы - листовой термопластик, эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Крепление лентой «Велкро». По назначению –специальное. Количество примерок не менее одной. Масса: _________*) кг. Показатель отклонения от номинального размера в изделии _________*) мм. |  | 2 | Шт. |  |  |
| Тутор на коленный сустав Страна происхождения _________*) | Тутор на коленный сустав, фиксирующий. Гильза на коленный сустав изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги инвалида (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы - листовой термопластик, эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Вкладыш в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами, без вкладыша (по назначению врача ортопеда). Крепление лентой «Велкро». По назначению – специальное. Количество примерок не менее одной. Масса: _________*) кг. Показатель отклонения от номинального размера в изделии _________*) мм. |  | 10 | Шт. |  |  |
| Тутор на голеностопный сустав Страна происхождения _________*) | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий. Гильза на голеностопный сустав изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги инвалида (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы - листовой термопластик, эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала (по назначению врача-ортопеда). Вкладыш в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами, без вкладыша (по назначению врача ортопеда). Крепление лентой «Велкро». По назначению –специальное. Количество примерок не менее одной. Масса: _________*) кг. Показатель отклонения от номинального размера в изделии _________*) мм. |  | 40 | Шт. |  |  |
| Тутор на тазобедренный сустав Страна происхождения _________*) | Тутор на тазобедренный сустав, фиксирующий. Гильза бедра и полукорсет на тазовый пояс изготовлены по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги и тазового пояса инвалида по назначению врача-ортопеда. Материал гильзы - листовой термопластик, эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Вкладыш в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами, без вкладыша по назначению врача-ортопеда. Крепление лентой «Велкро». Количество примерок не менее одной. Масса: _________*) кг. Показатель отклонения от номинального размера в изделии _________*) мм. |  | 15 | Шт. |  |  |
| Тутор на лучезапястный сустав Страна происхождения _________*) | Тутор на лучезапястный сустав, фиксирующий. Гильза на лучезапястный сустав изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с руки инвалида (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы - листовой термопластик, эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала (по назначению врача-ортопеда). Вкладыш в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами, без вкладыша (по назначению врача ортопеда). Крепление лентой «Велкро». По назначению –специальное. Количество примерок не менее одной. Масса: _________*) кг. Показатель отклонения от номинального размера в изделии _________*) мм. |  | 30 | Шт. |  |  |
| Тутор на плечевой сустав Страна происхождения _________*) | Тутор на плечевой сустав, фиксирующий, разгружающий. Гильза на плечевой сустав изготовлена по индивидуальному слепку или по индивидуальным обмерам с руки инвалида. Материал гильзы - листовой термопластик или эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала. Вкладыш в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами материала или без вкладыша (по назначению врача-ортопеда). Крепление лентой «Велкро». Количество примерок не менее одной. Масса: _________*) кг. Показатель отклонения от номинального размера в изделии _________*) мм. |  | 2 | Шт. |  |  |
| Тутор на всю руку Страна происхождения _________*) | Тутор на всю руку, фиксирующий. Гильза на всю руку изготовлена по индивидуальному слепку или по индивидуальным обмерам с руки инвалида. Материал гильзы - листовой термопластик или эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Крепление лентой «Велкро». Количество примерок не менее одной. Масса: _________*) кг. Показатель отклонения от номинального размера в изделии _________*) мм. |  | 50 | Шт. |  |  |
| Тутор на предплечье Страна происхождения _________*) | Тутор на предплечье, фиксирующий. Гильза на предплечье изготовлена по индивидуальному слепку или по индивидуальным обмерам с руки инвалида. Материал гильзы - листовой термопластик или эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала. Вкладыш в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами материала или без вкладыша (по назначению врача-ортопеда). Крепление лентой «Велкро». Количество примерок не менее одной. Масса: _________*) кг. Показатель отклонения от номинального размера в изделии _________*) мм. |  | 1 | Шт. |  |  |
| Аппарат на коленный сустав Страна происхождения _________*) | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, разгружающий. Гильза изготовлена по индивидуальным обмерам с ноги инвалида. Материал гильзы- эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала. Крепление - застежкой «Велкро». Количество примерок не менее одной. Масса: _________*) кг. |  | 2 | Шт. |  |  |
| Аппарат на всю ногу Страна происхождения _________*) | Аппарат на всю ногу фиксирующий, разгружающий. Гильзы бедра, голени и башмачок изготовлены по индивидуальному слепку, по обмерам с ноги инвалида. Материал гильзы - термопластик или аналог, с безаллергенными свойствами материала. Шарниры: голеностопный – беззамковый, коленный – беззамковый или замковый по назначению врача-ортопеда. Вкладыш в гильзу - вспененный материал или аналог, с безаллергенными свойствами или без вкладыша по назначению врача-ортопеда. Крепление лентой «Велкро». Количество примерок - не менее одной. Масса: _________*) кг. |  | 2 | Шт. |  |  |
| Аппарат на нижние конечности и туловище Страна происхождения _________*) | Аппарат на нижние конечности и туловище фиксирующий, разгружающий. Гильзы бедра, голени, башмачок и полукорсет изготовлены по индивидуальному слепку с ноги инвалида. Материал гильзы – термопластик, или аналог, с безаллергенными свойствами материала. Вкладыш в гильзу из вспененного материала. Шарниры: голеностопный, коленный, тазобедренный. Крепление - застежка «Велкро». Количество примерок - не менее одной. Масса: _________*) кг. |  | 25 | Шт. |  |  |
| Аппарат на кисть и лучезапястный сустав Страна происхождения _________*) | Аппарат ортопедический на кисть и лучезапястный сустав, фиксирующий, разгружающий. Гильза на кисть и лучезапястный сустав изготовлена по индивидуальному слепку или по индивидуальным обмерам с кисти инвалида. Гильзы облегченные. Шины по назначению врача-ортопеда. Крепление лентой «Велкро». Количество примерок не менее одной. Масса: _________*) кг. |  | 2 | Шт. |  |  |
| Аппарат на всю руку Страна происхождения _________*) | Аппарат ортопедический на всю руку, фиксирующий, разгружающий. Гильза на всю руку изготовлена по индивидуальному слепку или по индивидуальным обмерам с руки инвалида. Гильзы облегченные. Шины по назначению врача-ортопеда. Крепление лентой «Велкро». Количество примерок не менее одной. Масса: _________*) кг. |  | 10 | Шт. |  |  |
| Аппарат на всю ногу Страна происхождения _________*) | Аппарат на всю ногу фиксирующий, разгружающий. Гильзы бедра, голени и башмачок изготовлены по индивидуальному слепку, по обмерам с ноги инвалида. Материал гильзы по назначению врача-ортопеда: слоистый пластик, термопластик. Материал примерочной гильзы – термопластик. Шарниры: голеностопный – беззамковый с ограничением, коленный – беззамковый, замковый (по назначению врача-ортопеда). Вкладышем в гильзу из вспененного материала. Крепление лентой «Велкро». Количество примерок не менее одной. Масса: _________*) кг. |  | 2 | Шт. |  |  |
| Тутор на голеностопный сустав Страна происхождения _________*) | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий, корригирующий. Гильза на голеностопный сустав изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги инвалида (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы - термопластик, эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала (по назначению врача-ортопеда). Вкладыш в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами. Тяги, закрепленные к носку для коррекции эквинуса стопы. Подошвенная поверхность следа тутора обклеена микропористой резиной. Крепление лентой «Велкро». По назначению – специальное. Количество примерок не менее одной. Масса: _________*) кг. Показатель отклонения от номинального размера в изделии _________*) мм. |  | 1 | Шт. |  |  |
|  | ИТОГО: | - | 200 | - | - |  |

*) Заполняется по материалам Победителя проведенного электронного аукциона.

Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Исполнителем индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком.

Требования к функциональным характеристикам

Ортезы несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей,  суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Требования к качественным характеристикам

Ортезы  должны соответствовать следующим    государственным    стандартам    (ГОСТ), действующим    на территории Российской Федерации:

-ГОСТ ISO 10993-1-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ. ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-ГОСТ ISO 10993-5-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-ГОСТ Р 52770-2016 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний

-ГОСТ Р 51632-2014  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общие технические требования и методы испытаний

-ГОСТ Р ИСО 22523-2007 ПРОТЕЗЫ КОНЕЧНОСТЕЙ И ОРТЕЗЫ НАРУЖНЫЕ

Изделия, на которые распространяется действие стандарта ГОСТ Р 51632-2014, должны сопровождаться документом «Отчет по анализу рисков».

Требования к безопасности

Материалы, применяемые при изготовлении ортезов не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Обеспечение ортезами должно отвечать требованиям безопасности для пользователя.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке

Упаковка  ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения по ГОСТ 51632-2014.

Изделия должны быть замаркированы знаком соответствия

(при наличии)

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ

Сроки гарантии:

1 год.

Обеспечение возможности ремонта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Исполнитель обязан производить гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств,  возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделий до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя.