Техническое задание на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей.

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей.

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

9 557 688,20 руб. (девять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) руб. 20 коп.

- Источник финансирования

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации.

(КБК 393 1003 0312039630/1 323)

- Порядок формирования цены контракта (цены лота), с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, на эксплуатацию товара; на техническое обслуживание товара, доставку.

Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе расходы на выполнение работ с учетом физиологических данных Получателя, расходы, связанные с изготовлением, закупкой, перевозкой, страхованием, гарантийным и сервисным обслуживанием, доставкой Получателю, уплатой таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей Исполнителя.

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

По месту нахождения Исполнителя – Кемеровская область, а также в стационарных пунктах в двух городах Кемеровской области.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок обеспечения изделием - 60 календарных дней, с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю.

В случае приема Исполнителем направления позднее, чем за 60 календарных дней до дня истечения срока действия Контракта, Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ в рамках срока действия Контракта.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг.

Для оплаты выполненных работ Исполнитель предоставляет филиалам Заказчика счет за соответствующий период, с описанием Изделия и надлежащим образом оформленные документы:

- Акты сдачи-приемки работ;

- отрывные талоны к Направлениям;

- Акт о приемке – выполненных работ за соответствующий период в 2 (двух) экземплярах;

- Реестр выдачи Изделий.

Оплата выполненных работ осуществляется филиалами Заказчика за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, (КБК 393 1003 0312039630/1 323).

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания филиалами Заказчика Акта о приемки выполненных работ.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

Технические требования по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей

в количестве 47 штук на сумму 9 557 688,20 руб.

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 24 Протезы нижних конечностей, 05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом).

Требования к качеству работ

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям:

Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»;

# Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55636-2013 «Протезирование. Испытание голеностопных узлов и узлов стоп. Руководство по применению условий нагружения при испытаниях по ИСО 22675 и конструкции используемого испытательного оборудования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ*

Выполняемые работы по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами  нижних  конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к безопасности работ

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению протезов нижних конечностей не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Проведение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей должны отвечать требованиям безопасности для пользователя, а так же должны осуществляться при наличии регистрационных удостоверений и (или) декларации соответствия.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

| № п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Цена за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемная гильза лечебно-тренировочного протеза голени | Приемная гильза лечебно-тренировочного протеза голени должна состоять из: - приемной гильзы, должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи протезируемого, из материалов с безаллергенными свойствами; - вкладная гильза должна быть изготовлена из материалов с безаллергенными свойствами; - РСУ должно соответствовать весу протезируемого. | 28 694,96 |
| 2 | Приемная гильза лечебно-тренировочного протеза бедра | Приемная гильза лечебно-тренировочного протеза бедра должна состоять из: - приемной гильзы, должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи протезируемого, из материалов с безаллергенными свойствами; - должна быть без вкладной гильзы; - РСУ должно соответствовать весу протезируемого. | 30 459,00 |
| 3 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа индивидуального изготовления должен состоять из: - формообразующей части косметической облицовки должна быть мягкой модульной, (косметическое покрытие облицовки должны быть чулки ортопедические); - приемная гильза должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной гильзы должен быть с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз должно быть не менее одной (материал должен быть с безаллергенными свойствами); - вкладная гильза должна изготавливаться из вспененных материалов с безаллергенными свойствами, должны быть использованы гелевые чехлы по назначению врача-ортопеда; - крепление должно быть с использованием наколенника или за счет формы приемной гильзы по назначению врача-ортопеда; - РСУ должно соответствовать весу протезируемого; - стопа должна быть бесшарнирная, со стандартным шарниром или карбоновая по назначению врача ортопеда; - тип протеза по назначению постоянный. | 139 708,00 |
| 4 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа индивидуального изготовления должен состоять из: - формообразующей части косметической облицовки должна быть полужесткой эластичной, (косметическое покрытие облицовки должны быть чулки ортопедические); - приемная гильза должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной гильзы должен быть с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз должно быть не менее одной (материал должен быть с безаллергенными свойствами); - вкладная гильза должна изготавливаться из вспененных материалов с безаллергенными свойствами, должны быть использованы чехлы со слоем мягкого геля или без вкладной гильзы с использованием чехлов из полимерных материалов с безаллергенными свойствами по назначению врача-ортопеда; - крепление должно быть с использованием наколенника, вакуумного клапана или замкового устройства по назначению врача-ортопеда; - РСУ должно соответствовать весу протезируемого; - стопа должна быть 2-3 уровня двигательной активности по назначению врача ортопеда; - тип протеза по назначению постоянный. | 178 267,00 |
| 5 | Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа должен состоять из: - формообразующей части косметической облицовки должна быть мягкой модульной из материалов с безаллергенными свойствами, (косметическое покрытие облицовки должны быть чулки ортопедические из безаллергенных материалов); - приемная гильза должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи протезируемого из материалов с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз должно быть не менее одной (материал должен быть с безаллергенными свойствами) - крепление протеза должно быть с использованием бандажа, вакуумного клапана по назначению врача-ортопеда; - РСУ должно соответствовать весу протезируемого; - коленный шарнир должен быть одноостный или многоостный, механический или пневматический по назначению врача-ортопеда; - стопа должна быть 2-3 уровня двигательной активности по назначению врача ортопеда; - тип протеза по назначению постоянный. | 219 149,67 |
| 6 | Протез голени для купания | Протез голени модульный для купания предназначен для принятия водных процедур, а также для перемещения по влажным и скользким поверхностям. Протез должен состоять из: - приемной гильзы, должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной гильзы должен быть слоистый пластик с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз должно быть не менее одной (материал должен быть с безаллергенными свойствами) - в качестве вкладного элемента должны применяться чехлы из полимерных материалов с безаллергенными свойствами; - крепление протеза и дополнительная герметизация должна быть за счет наколенника из материала с безаллергенными свойствами; - несущий модуль и РСУ должны быть водостойкими; - стопа должна быть водостойкая, обладать высокой сцепляемостью с опорной поверхностью; Тип протеза по назначению: постоянный. | 231 138,33 |
| 7 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа индивидуального изготовления должен состоять из: - формообразующей части косметической облицовки должна быть полужесткой эластичной, (косметическое покрытие облицовки должны быть чулки ортопедические); - приемная гильза должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной гильзы должен быть с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз должно быть не менее одной (материал должен быть с безаллергенными свойствами); - в качестве вкладного элемента должны применяться чехлы из полимерных материалов с безаллергенными свойствами по назначению врача-ортопеда; - крепление должно быть с использованием наколенника и вакуумной системы по назначению врача-ортопеда; - гильзовое РСУ должно быть с юстрировочной пирамидкой с нагрузкой не менее 125 кг; - стопа должна быть с пружинными элементами из карбона или пластика с безаллергенными свойствами по назначению врача ортопеда; - тип протеза по назначению постоянный. | 241 942,67 |
| 8 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа индивидуального изготовления должен состоять из: - формообразующей части косметической облицовки должна быть полужесткой эластичной, (косметическое покрытие облицовки должны быть чулки ортопедические); - приемная гильза должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной гильзы должен быть с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз должно быть не менее двух (материал должен быть с безаллергенными свойствами); - вкладная гильза должна быть из вспененных материалов и чехлов из безаллергенных материалов или без вкладной гильзы с использованием чехлов из полимерных материалов по назначению врача-ортопеда; - крепление должно быть с использованием наколенника, вакуумного клапана или замкового устройства по назначению врача-ортопеда; - РСУ должно соответствовать весу протезируемого; - стопа должна быть карбоновая энергосберегающая, 2-4 уровня двигательной активности по назначению врача ортопеда; - тип протеза по назначению постоянный. | 295 474,15 |
| 9 | Протез бедра для купания | Протез бедра модульный для купания предназначен для принятия водных процедур, а также для перемещения по влажным и скользким поверхностям. Протез должен состоять из: - материал приемной гильзы должен быть слоистый пластик с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз должно быть не менее одной (материал должен быть с безаллергенными свойствами) - должен быть без косметической оболочки; - в качестве вкладного элемента должны применяться чехлы из полимерных материалов с безаллергенными свойствами; - крепление протеза должно быть за счет вакуумного клапана или челночного замка по назначению врача-ортопеда; - несущий модуль и РСУ должны быть водостойкими; - коленный модуль должен быть водостойким с гидравлической системой и фиксатором, с независимой регулировкой фазы сгибания и разгибания; - стопа должна быть водостойкая, обладать высокой сцепляемостью с опорной поверхностью; Тип протеза по назначению: постоянный. | 343 907,26 |
| 10 | Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа, индивидуального изготовления должен состоять из: - формообразующей части косметической облицовки должна быть модульной мягкой полиуретановой (косметическое покрытие облицовки должны быть чулки ортопедические из материалов с безаллергенными свойствами); - приемная гильза должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи протезируемого из материалов с безаллергенными свойствами; - материал приемной гильзы должен быть с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз должно быть не менее одной (материал должен быть с безаллергенными свойствами); - должен быть без вкладыша в гильзу или с использованием чехлов из полимерных материалов по назначению врача-ортопеда; - крепление протеза должно быть с использованием поддерживающего бандажа или с использованием вакуумной системы по назначению врача-ортопеда; - РСУ должно соответствовать весу протезируемого; - коленный шарнир должен быть модульный, пневматический или гидравлический по назначению врача ортопеда; - стопа должна быть 2-3 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда; - тип протеза по назначению постоянный. | 397 637,33 |
| 11 | Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени лечебно-тренировочный модульного типа, индивидуального изготовления должен состоять из: - приемной гильзы изготовленной по индивидуальному слепку с культи портезируемого; - материал приемной гильзы должен быть слоистый пластик с безаллергенными свойствами; - материал примерочной гильзы должен быть термопластик с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз должно быть не менее одной; - должен быть без косметической оболочки; - вкладыш в гильзу должен быть из вспененных материалов с безаллергенными свойствами; - крепление протеза должно быть наколенником; - РСУ должно соответствовать весу протезируемого ; - стопа должна быть с пружинным элементом из карбона или пластика, 1-2 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда; Тип протеза по назначению: лечебно-тренировочный. | 86 242,33 |
| 12 | Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра лечебно-тренировочный модульного типа, индивидуального изготовления должен состоять из: - приемной гильзы должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи протезируемого из безаллергенных материалов; - примерочная гильза должна изготавливаться из безаллергенных материалов; - количество примерочных гильз должно быть не менее одной; - должен быть без косметической облицовки, без оболочки; - должен быть без вкладыша в гильзу; - крепление протеза должно быть с использованием кожанных полуфабрикатов или за счет поддерживающего бандажа по назначению врача-ортопеда; - должен быть без поворотного устройства; - коленный шарнир должен быть одноостный ил полицентрический, механический или пневматический, 2-3 уровня двигательной активности, по назначению врача-ортопеда; - РСУ должен соответствовать весу протезируемого; - стопа должна быть шарнирная с регулируемым пяточным амортизатором 2-3 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда; Тип протеза по назначению: лечебно-тренировочный. | 97 461,00 |

Срок службы протезов указывается при подаче заявки. Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 85н.

Гарантийный срок на протез не менее 12 месяцев, с момента подписания Акта сдачи-приемки работ. В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

В комплект протеза нижней конечности должны входят сопутствующие изделия: протезный ключ, чехлы на культю, которые выдаются в зависимости от комплектации протеза, на срок соответствующий сроку пользования протезом.

- Возможность заказчика изменить количество товара, объем работ, услуг в соответствии с законодательством.

Нет.

- Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в электронной форме.

1 процент от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения контракта.

10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если предложенная в заявке участника аукциона в электронной форме цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Инструкция по заполнению первой части заявки

Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «не должна», «не должны».

В Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом, соответственно, словами «не менее», «не более», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, например, в Техническом задании установлен показатель, значение которого сопровождается словами «не менее», Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «превышающем» заданный в Техническом задании показатель, но без сопровождения словами «не менее».

В Техническом задании значение показателя установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до», в Техническом задании подлежит указанию Участником закупки в своей заявке без каких- либо изменений.

В Техническом задании значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленного толкования и содержать слова или сопровождаться словами  «или», «и/или», то есть должны быть конкретными.

Если заказчиком в аукционной документации в качестве характеристики поставляемого товара, в отношении которого в технической части аукционной документации не содержится указание на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя, указано о необходимости соответствия определенному техническому регламенту, ГОСТу и иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, участник аукциона в первой части заявки на участие в аукционе должен:

– указать конкретные показатели (определенным одним значением) предлагаемого для поставки товара, соответствующие значениям, установленным в технической части аукционной документации, а также товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, если в ГОСТе установлены различные нормативные требования и предельные значения показателей товара, а заказчиком в технической части аукционной документации установлены каким предельным значениям должны соответствовать показатели предлагаемого для поставки товара;

- указать ссылку на ГОСТ, если нормативные характеристики ГОСТа содержат те же значения показателей предлагаемого для поставки товара, которые указаны заказчиком в технической части аукционной документации, а также товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.