ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером изготовляемого изделия, потребностями инвалидов

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2017 году туторами на нижние конечности. Количество изделий 105 штук на сумму 1 210 568 (Один миллион двести десять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 40 копеек.

| № п/п | Наименование изделия | Описание протезно-ортопедического изделия | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий. Индивидуальная приемная гильза изготавливается по слепку. Материал приемной гильзы термопласт низкотемпературный, крепление с использованием ленты «Контакт» (шнуровки). Назначение – лечебно-профилактическое, специальное. | 60 |
| 2 | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав, фиксирующий. Индивидуальная приемная гильза изготавливается по слепку. Материал приемной гильзы термопласт низкотемпературный; слоистый пластик на основе полиамидной смолы, крепление с использованием ленты «Контакт» (шнуровки). | 30 |
| 3 | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, фиксирующий. Индивидуальная приемная гильза изготавливается по слепку. Материал приемной гильзы термопласт низкотемпературный; слоистый пластик на основе полиамидной смолы, крепление с использованием ленты «Контакт» (шнуровки). Назначение - лечебно-профилактическое, специальное. | 15 |

Требования к качеству выполнения работ:

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туторами на нижние конечности должно быть направлено на изготовление изделий, к которым относятся изделия для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

При выполнении работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туторами на нижние конечности должен быть осуществлен контроль при примерке и после изготовления указанных средств реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Изделие должно допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

Работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туторами на нижние конечности должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки, и считаются эффективно исполненными, если выбор конструкции изделий производится с учетом анатомо-функционального состояния костно-мышечной системы и медико-социальных показаний, а результатом этого является полная или частичная компенсация стойких ограничений жизнедеятельности Получателя.

Изделия должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

Требования к безопасности работ:

Материалы, применяемые для изготовления изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации. Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных.

Протезно-ортопедические изделия должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения, ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» п.4. Общие технические требования, ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению, предоставляемая изготовителем.

Проведение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туторами на нижние конечности должно осуществляться при наличии действующих деклараций соответствия.