Техническое задание

Требования к качеству Товара, к техническим характеристикам Товара, к безопасности Товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к количественным и качественным характеристикам Товара, к комплектности и упаковке Товара, к отгрузке (передаче) Товара, к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара определяются настоящим Техническим заданием.

Требования к условиям поставки:

- автомобили должны быть легковыми;

- автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации;

- автомобили должны быть 2018 года изготовления;

- автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 (далее – ТР ТС 018/2011);

- соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке;

- автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 №656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (левой ноги; правой ноги; обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления);

- специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом;

- специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля;

- комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

- одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011;

- сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги; правой ноги; обеих ног).

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года №870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобилей;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги; обеих ног);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- комплект документов для регистрации в органах ГИБДД.

Требования к количеству Товара.

Количество поставляемых автомобилей – 12  штук, в том числе:

- с адаптированными органами управления, с автоматической коробкой передач — 8 шт. (с нарушением функций левой ноги – 4 шт., с нарушением функций правой ноги – 1 шт., с нарушением функций обеих ног – 3 шт.);

- с адаптированными органами управления, с механической коробкой передач — 3 шт. (с нарушением функций правой ноги – 1 шт., с нарушением функций  обеих ног – 2 шт.);

- с обычным управлением, с механической коробкой передач — 1 шт.

Требования к качеству Товара:

- условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке;

- качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011;

- при поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

Требования к гарантийному сроку:

- гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 километров (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше), с момента передачи его Заказчику;

- в соответствии с сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега;

- гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по Заявке вместе с товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование;

- условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара;

- дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика;

- гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в сервисной книжке;

- недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

- поставщик производит гарантийный ремонт или замену Товара, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

Форма, сроки и порядок оплаты Товара: Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта сверки взаиморасчетов за период и предоставления  Поставщиком счетов и оформленных надлежащим образом финансовых документов, подтверждающих поставку Товара.

Окончательный расчет осуществляется после подписания Итогового акта сверки взаиморасчетов.

Оплата Заказчиком по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на 2018 год.

Место поставки Товара: до места проживания застрахованных лиц на территории Ярославской области либо до места нахождения пунктов выдачи Товара Получателям, организованных Поставщиком на территории Ярославской области

Требования к техническим характеристикам автомобилей.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Значение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве (тип КПП - с автоматическим управлением) | Категория транспортного средства | М1 | 8 |
|  |  | Тип кузова/количество дверей | Седан, Хэтчбек,Лифтбек/не менее 4 |  |
|  |  | Экологический класс | Не менее 5 |  |
|  |  | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |  |
|  |  | Схема компоновки транспортного средства | Переднеприводная |  |
|  |  | Расположение двигателя | Переднее, поперечное |  |
|  |  | Двигатель (тип) | Бензиновый, четырехтактный |  |
|  |  | Трансмиссия | Автоматическая |  |
|  |  | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не более 1600 |  |
|  |  | Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011 (адаптированные органы управления) |  |
|  |  | Тормозная система | Наличие ABS |  |
|  |  | Тип коробки передач | С автоматическим управлением |  |
| 2 | Автомобиль для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве (тип КПП - с механическим управлением) | Категория транспортного средства | М1 | 3 |
|  |  | Тип кузова/количество дверей | Седан, Хэтчбек,Лифтбек/не менее 4 |  |
|  |  | Экологический класс | Не менее 5 |  |
|  |  | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |  |
|  |  | Схема компоновки транспортного средства | Переднеприводная |  |
|  |  | Расположение двигателя | Переднее, поперечное |  |
|  |  | Двигатель (тип) | Бензиновый, четырехтактный |  |
|  |  | Трансмиссия | Автоматическая |  |
|  |  | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не более 1600 |  |
|  |  | Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011 (адаптированные органы управления) |  |
|  |  | Тормозная система | Наличие ABS |  |
|  |  | Тип коробки передач | С механическим управлением |  |
| 3 | Автомобиль для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие профессионального заболевания с обычным управлением (тип КПП - с механическим управлением) | Категория транспортного средства | М1 | 1 |
|  |  | Тип кузова/количество дверей | Седан, Хэтчбек,Лифтбек/не менее 4 |  |
|  |  | Экологический класс | Не менее 5 |  |
|  |  | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |  |
|  |  | Схема компоновки транспортного средства | Переднеприводная |  |
|  |  | Расположение двигателя | Переднее, поперечное |  |
|  |  | Двигатель (тип) | Бензиновый, четырехтактный |  |
|  |  | Трансмиссия | Автоматическая |  |
|  |  | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не более 1600 |  |
|  |  | Тормозная система | Наличие ABS |  |
|  |  | Тип коробки передач | С механическим управлением |  |

Сроки поставки товара:  в течение 20 дней со дня получения от Заказчика Реестра Получателей либо представления застрахованным лицом направления, выданного Заказчиком.

Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – установлен в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 61807 (Шестьдесят одна тысяча восемьсот семь) рублей 33 копейки.

Требования к обеспечению исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 309 036 (Триста девять тысяч тридцать шесть) рублей 67 копеек.

Максимальная цена Контракта: 6 180 733 (Шесть миллионов сто восемьдесят тысяч семьсот тридцать три) рубля 32 копейки.