Техническое задание

на поставку кресел-колясок различных модификаций для обеспечения инвалидов в 2018 году

- Предмет аукциона – поставка кресел-колясок различных модификаций для обеспечения инвалидов в 2018 году.

Количество – 386 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта 5 743 034 руб. 71 коп. (Пять миллионов семьсот сорок три тысячи тридцать четыре руб., 71 коп.), НДС не облагается.

- Место и сроки  поставки товара

Поставка осуществляется по направлениям заказчика по месту жительства инвалида на условиях DDP.

2.1. Место поставки товара:

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, Вяземский район, район им. Лазо, Нанайский район, Бикинский район. | 139 |
| 2 | Комсомольский район, Солнечный район | 97 |
| 3 | Николаевский район, Ульчский район | 60 |
| 4 | Верхнебуреинский район, Амурский район | 65 |
| 5 | Ванинский район, Советско-Гаванский район | 25 |
|  | Всего | 386 |

2.2. Сроки поставки товара по 01.08.2018 г. 100% объема поставки.

2.3. Срок действия контракта по 01.12.2018 г.

3. Назначение:

Кресло-коляска – транспортное средство, техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

4. Технические требования

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.  Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями следующих стандартов:

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (разд. 3, 4);

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»;

5. Требования к качеству и безопасности.

При организации поставки товара наличие регистрационного удостоверения выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и декларации о соответствии является обязательным условием, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации соответствии».

Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений, обеспечивать свободу движений последнего при перемещениях.

Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобство при самостоятельном передвижении пользователя и сопровождающего лица.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Кресло-коляска должно отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании;  должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку кресла-коляски.

6. Маркировка, упаковка, комплектность.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кресел-колясок должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документаци.

На каждом кресле-коляске должна быть нанесена маркировка, содержащая:

-наименование и адрес производителя кресла-коляски;

-обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски обозначение типа (модели) кресла коляски (в зависимости от модификации);

-артикул модификации кресла коляски;

-серийный номер данного кресла-коляски

-дата выпуск (месяц, год).

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

7. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок - не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (подписания акта сдачи-приемки товара получателем). Установленный гарантийный срок эксплуатации товара не распространяется на случаи нарушения получателем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания получателем акта сдачи-приемки товара.

| Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом комнатная для взрослых | Кресла-коляски с ручным приводом от обода колеса комнатные для взрослых с разной степенью активности: предназначены для использования в помещениях. Кресла-коляски управляемые самостоятельно инвалидом и сопровождающим лицом. Функциональные характеристики. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных сплавов. Крепления, используемые в кресле-коляске должны быть изготовлены из металла. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Возможность регулировки высоты сидения спереди и сзади. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми с возможностью регулировки по вертикальной оси. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны быть цельнолитыми, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей, должны быть снабжены ободами и обручами, регулируемыми по глубине установки. Материал оси приводного колеса, спицы колеса, должны быть изготовлены из металла с нанесением антикоррозийного покрытия. Обруч приводного колеса для механического приведения коляски в движение изготовлен из металла, с ребристым покрытием. Кресло-коляска должна быть оснащена рычагами стояночного тормоза с обеих сторон коляски. Кресло-коляска должна быть оснащена ручками для сопровождающего лица. Подлокотники кресла-коляски должны быть откидными и съемными, регулируемыми по высоте. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подножки должны быть поворотные, съемные, регулируемые по высоте и оснащены рычажными фиксаторами. Полоса для поддержки в области икр должна быть изготовлена из материи с фиксаторами велькро. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). Технические характеристики: Общая высота коляски в рабочем состоянии не менее 900 мм - максимальная ширина коляски в рабочем состоянии не менее 580 мм - не более 745 мм в зависимости от ширины сиденья - длина коляски в рабочем состоянии не более 1150 мм. Наличие адаптера приводного колеса с возможностью регулировки: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 50 мм и сзади в диапазоне не менее 100 мм не менее чем в четырех положениях; - изменение установки задних колес по горизонтали; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов; - изменение длины колесной базы не менее чем в четырех положениях в диапазоне не менее 80 мм посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Передние поворотные колеса не менее 175 мм. и не более 200 мм. Приводные колеса диаметром не менее 570 мм. и не более 620 мм. Подлокотники должны быть регулируемые по высоте не менее двух положений. Опоры подлокотников должны быть длиной не менее 270 мм и не более 360 мм. Высота спинки должна быть не менее чем от 400 мм до 450 мм и иметь возможность складывания по горизонтальной оси. Спинка должна быть съемная. Опоры подножек должны иметь плавную бесступенчатую регулировку по высоте в диапазоне не менее 100 мм. Масса коляски не более 20 кг Грузоподъемность не менее не менее 125 кг включительно. Комплект поставки должно входить - кресло-коляска -1 шт. - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |
|  | Ширина сидения не менее 380 мм и не более 390 мм | 7 |
|  | Ширина сидения не менее 400 мм и не более 410 мм | 33 |
|  | Ширина сидения не менее 420 мм и не более 430 мм | 42 |
|  | Ширина сидения не менее 450 мм и не более 460 мм | 105 |
|  | Ширина сидения не менее 470 мм и не более 480 мм | 26 |
|  | Ширина сидения не менее 500 мм и не более 510 мм | 42 |
| Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная для взрослых | Кресла-коляски с ручным приводом от обода колеса прогулочные для взрослых с разной степенью активности: предназначены для использования в условиях улицы и на дорогах с твердым покрытием. Кресла-коляски управляемые самостоятельно инвалидом и сопровождающим лицом. Функциональные характеристики. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных сплавов. Крепления, используемые в кресле-коляске должны быть изготовлены из металла. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Возможность регулировки высоты сидения спереди и сзади. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми с возможностью регулировки по вертикальной оси. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны быть пневматическими, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей, должны быть снабжены ободами и обручами, регулируемыми по глубине установки. Материал оси приводного колеса, спицы колеса, должны быть изготовлены из металла с нанесением антикоррозийного покрытия. Обруч приводного колеса для механического приведения коляски в движение изготовлен из металла, с ребристым покрытием. Кресло-коляска должна быть оснащена рычагами стояночного тормоза с обеих сторон коляски. Кресло-коляска должна быть оснащена светоотражающими элементами. Кресло-коляска должна быть оснащена ручками для сопровождающего лица. Подлокотники кресла-коляски должны быть откидными и съемными, регулируемыми по высоте. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подножки должны быть поворотные, съемные, регулируемые по высоте и оснащены рычажными фиксаторами. Полоса для поддержки в области икр должна быть изготовлена из материи с фиксаторами велькро. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). Технические характеристики: Общая высота коляски в рабочем состоянии не менее 900 мм - максимальная ширина коляски в рабочем состоянии не менее 580 мм - не более 745 мм в зависимости от ширины сиденья - длина коляски в рабочем состоянии не более 1150 мм. Наличие адаптера приводного колеса с возможностью регулировки: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 50 мм и сзади в диапазоне не менее 100 мм не менее чем в четырех положениях; - изменение установки задних колес по горизонтали; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов; - изменение длины колесной базы не менее чем в четырех положениях в диапазоне не менее 80 мм посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Передние поворотные колеса не менее 175 мм. и не более 200 мм. Приводные колеса диаметром не менее 570 мм. и не более 620 мм. Подлокотники должны быть регулируемые по высоте не менее двух положений. Опоры подлокотников должны быть длиной не менее 270 мм и не более 360 мм. Высота спинки должна быть не менее чем от 400 мм до 450 мм и иметь возможность складывания по горизонтальной оси. Спинка должна быть съемная. Опоры подножек должны иметь плавную бесступенчатую регулировку по высоте в диапазоне не менее 100 мм. Масса коляски не более 20 кг Грузоподъемность не менее не менее 125 кг включительно. Комплект поставки должно входить - кресло-коляска -1 шт. - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) |  |
|  | Ширина сидения не менее 400 мм и не более 410 мм | 3 |
|  | Ширина сидения не менее 420 мм и не более 430 мм | 8 |
|  | Ширина сидения не менее 450 мм и не более 460 мм | 47 |
|  | Ширина сидения не менее 470 мм и не более 480 мм | 24 |
|  | Ширина сидения не менее 500 мм и не более 510 мм | 36 |
| Кресла-коляски комнатные с ручным приводом повышенной грузоподъёмности для взрослых | Кресла-коляски с ручным приводом от обода колеса комнатные повышенной грузоподъемностью для взрослых предназначены для использования в помещениях. Кресло-коляска управляется самостоятельно инвалидом и сопровождающим лицом. Функциональные характеристики: Рамная конструкция кресла-коляски усиленная двойная, должна быть изготовлена из стальных высокопрочных труб, складывание и раскладывание без инструмента, по вертикальной оси. Крепления, используемые в кресле-коляске изготовлены из металла. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Две пары колёс (передние поворотные, задние приводные): Поворотные колеса должны быть цельнолитыми. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 3 позиций установки положения колеса, изготовлена из металла. Приводные колеса должны иметь цельнолитые покрышки и должны быть снабжены ободами и обручами, изготовленные из металла. Материал оси приводного колеса и спицы колеса должны быть изготовлены из металла с нанесением антикоррозийного покрытия. Задние колеса должны иметь возможность переустановки по вертикали не менее чем в 2 позициях. Возможность регулировки высоты сиденья спереди и сзади. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из прочного, влагонепроницаемого материала. Спинка должна быть с механизмом складывания по горизонтальной оси и иметь карман для личных вещей. Подлокотники кресла-коляски должны быть съемными, ступенчатого типа. Подножки должны быть съемными, откидными, оснащены ремнем-упором для пяточной части стопы. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна иметь упоры для сопровождающего лица для помощи в преодолении препятствий. Технические характеристики: Габаритная ширина – от 600 мм до 830 мм в зависимости от ширины сидения; Передние поворотные колеса не менее 150 мм. и не более 200 мм. Приводные колеса диаметром не менее 570 мм. и не более 620 мм. Высота спинки должна быть не менее 400 мм. Опоры подлокотников должны быть длиной не менее 230 мм и не более 300 мм. Опоры подножек должны иметь плавную бесступенчатую регулировку по высоте в диапазоне не менее 100 мм. Вес кресла-коляски не более 25 кг; Грузоподъёмность не менее 150 кг. включительно; Комплект поставки должно входить: - кресло-коляска -1 шт. - инструкция для пользователя (на русском языке) -1 шт.; - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Количество кресло-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. |  |
|  | количество | 7 |
| Кресло-коляски с ручным приводом от обода колеса прогулочные для взрослых, повышенной грузоподъемностью | Кресла-коляски с ручным приводом от обода колеса прогулочные повышенной грузоподъемностью для взрослых предназначены для использования в условиях улицы и на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска управляется самостоятельно инвалидом и сопровождающим лицом. Функциональные характеристики: Рамная конструкция кресла-коляски усиленная двойная, должна быть изготовлена из стальных высокопрочных труб, складывание и раскладывание без инструмента, по вертикальной оси. Крепления, используемые в кресле-коляске изготовлены из металла. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Две пары колёс (передние поворотные, задние приводные): Поворотные колеса должны быть цельнолитыми. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 3 позиций установки положения колеса, изготовлена из металла. Приводные колеса должны иметь пневматические покрышки и должны быть снабжены ободами и обручами, изготовленные из металла. Материал оси приводного колеса и спицы колеса должны быть изготовлены из металла с нанесением антикоррозийного покрытия. Задние колеса должны иметь возможность переустановки по вертикали не менее чем в 2 позициях. Возможность регулировки высоты сиденья спереди и сзади. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из прочного, влагонепроницаемого материала. Спинка должна быть с механизмом складывания по горизонтальной оси и иметь карман для личных вещей. Подлокотники кресла-коляски должны быть съемными, ступенчатого типа. Подножки должны быть съемными, откидными, оснащены ремнем-упором для пяточной части стопы. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами. Кресло-коляска должна быть оснащена светоотражающими элементами. Кресло-коляска должна иметь упоры для сопровождающего лица для помощи в преодолении препятствий. Технические характеристики: Габаритная ширина – от 600 мм до 830 мм в зависимости от ширины сидения; Передние поворотные колеса не менее 150 мм. и не более 200 мм. Приводные колеса диаметром не менее 570 мм. и не более 620 мм. Высота спинки должна быть не менее 400 мм. Опоры подлокотников должны быть длиной не менее 230 мм и не более 300 мм. Опоры подножек должны иметь плавную бесступенчатую регулировку по высоте в диапазоне не менее 100 мм. Вес кресла-коляски не более 25 кг; Грузоподъёмность не менее 150 кг. включительно; Комплект поставки должно входить: - кресло-коляска -1 шт. - инструкция для пользователя (на русском языке) -1 шт.; - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Количество кресло-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. |  |
|  | Количество | 6 |
|  | ИТОГО | 386 |