Техническое задание

Выполнение работ по обеспечению инвалидов

протезами нижних конечностей в 2018 году

| № п.п | Наименование изделия | Описание работ | Цена единицы продукции (руб.) | Кол-во, шт. | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протез бедра модульный | Должен быть: облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз - 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелевого; крепления протеза бедра на инвалиде вакуумное; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа со средней степенью энергосбережения; коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания; поворотное устройство отсутствует; для пациентов 2-3 уровня активности; тип протеза по назначению: постоянный. | 214 427,89 | 1 | 214 427,89 |
| 2. | Протез бедра модульный | Должен быть: облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из эластичных термопластов (для скелетированной гильзы), чехол полимерный гелевый с высоким уровнем стабилизации; крепления протеза бедра на инвалиде с использованием замка для полимерных чехлов; регулировочно - соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа со средней степенью энергосбережения, коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания; поворотное устройство отсутствует; для пациентов 2-3 уровня активности; тип протеза по назначению: постоянный. | 266 507,62 | 1 | 266 507,62 |
| 3. | Протез бедра модульный | Должен быть: облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, без чехла полимерного; крепление протеза бедра на инвалиде поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин);регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа с голеностопным шарниром, подвижная в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором; коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, материал титан; поворотное устройство отсутствует; для пациентов 1-2 уровня активности; тип протеза по назначению: постоянный. | 119 717,80 | 1 | 119 717,80 |
| 4. | Протез бедра модульный | Должен быть: облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных гильз - 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, система крепления протеза бедра на инвалиде вакуумно-мембранная, с использованием полимерного глеевого чехла; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях; одноосный коленный шарнир с механизмом торможения, отключающийся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания; поворотное устройство отсутствует; для пациентов 2-3 уровня активности; тип протеза по назначению: постоянный | 248 922,06 | 1 | 248 922,06 |
| 5. | Протез голени модульный | Должен быть: облицовка мягкая полиуретановая (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз - 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов, без чехла полимерного гелиевого; крепления протеза голени на инвалиде вакуумное с использованием полимерного гелиевого наколенника; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа со средней степенью энергосбережения; поворотное устройство отсутствует; для пациентов 2-3 уровня активности; тип протеза по назначению: постоянный. | 114 286,64 | 1 | 114 286,64 |
| 6 | Протез голени модульный | Должен быть: облицовка мягкая полиуретановая (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз- 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов, без чехла полимерного гелевого; крепление протеза голени на инвалиде с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором; поворотное устройство отсутствует; для пациентов 1-2 уровня активности; тип протеза по назначению: постоянный | 125 008,36 | 1 | 125 008,36 |
| 7. | Протез голени модульный | Должен быть: на короткую культю, облицовка поролон, покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; приемная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; чехол полимерный гелевый крепление протеза голени на инвалиде комбинированное: с использованием замка для полимерных чехлов и гильзы бедра (с использованием манжеты с шинами); регулировочно - соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа со средней степенью энергосбережения; поворотное устройство отсутствует; для пациентов 2-3 уровня активности; тип протеза по назначению: постоянный. | 135 492,08 | 1 | 135 492,08 |
| 8. | Протез голени для купания | Должен быть: гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из эластичных термопластов; крепление протеза голени на инвалиде облегченное, с использованием силиконового наколенника; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида, стопа бесшарнирная полиуретановая монолитная; тип протеза по назначению: протез для купания. | 97 343,52 | 1 | 97 343,52 |
| 9. | Протез голени модульный | Должен быть: облицовка полужесткая (эластичная), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; постоянная приёмная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; чехол полимерный гелевый - 2 шт.; крепление протеза голени на инвалиде с использованием замка для полимерных чехлов; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа со средней степенью энергосбережения; поворотное устройство отсутствует; для пациентов 2-3 уровня активности; тип протеза по назначению: постоянный | 132 274,95 | 1 | 132 274,95 |
| 10. | Протез голени модульный | Должен быть: облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз - 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов, без чехла полимерного гелевого; крепление протеза голени на инвалиде облегченное, с использованием наколенника; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида, стопа с высокой степенью энергосбережения; поворотное устройство отсутствует; для пациентов 2-3 уровня активности; тип протеза по назначению: постоянный | 179 938,77 | 1 | 179 938,77 |
| 11. | Протез стопы | Должен быть: облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз - 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов, без чехла полимерного гелевого; крепление протеза на инвалиде с использованием наколенника; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа со средней степенью энергосбережения; для пациентов 2-3 уровня активности; тип протеза по назначению: постоянный | 130 427,78 | 1 | 130 427,78 |
| 12. | Протез бедра модульный | Должен быть: облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз - 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелевого; крепления протеза бедра на инвалиде поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин); регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором; одноосный механический коленный шарнир с ручным замком; поворотное устройство отсутствует; для пациентов 1-2 уровня активности; тип протеза по назначению: постоянный. | 103 439,38 | 1 | 103 439,38 |
| 13. | Протез голени модульный | Должен быть: облицовка мягкая полиуретановая (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз - 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, чехол полимерный гелевый с высоким уровнем стабилизации; крепление протеза голени на инвалиде с использованием замка для полимерных чехлов; регулировочно-соединительные устройства соответствует весу инвалида; стопа с высокой степенью энергосбережения; для пациентов 3-4 уровня активности; тип протеза по назначению: постоянный. | 324 931,79 | 1 | 324 931,79 |
| 14. | Протез бедра модульный | Должен быть: облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз - 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелевого; крепления протеза бедра на инвалиде вакуумное, регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях из карбона; механический одноосный коленный модуль с тормозным и замковым механизмами; поворотное устройство отсутствует; для пациентов 2-3 уровня активности; тип протеза по назначению: постоянный. | 181 850,59 | 1 | 181 850,59 |
| 15. | Протез голени лечебно-тренировочный | Должен быть: облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз - 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов, без чехла полимерного гелевого; крепление протеза голени на инвалиде с использованием наколенника; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором; тип протеза по назначению: лечебно-тренировочный. | 80 903,20 | 1 | 80 903,20 |
| 16. | Протез бедра лечебно-тренировочный | Должен быть: облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз - 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелевого; крепления протеза бедра на инвалиде поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин);регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа без шарнирная, полиуретановая, монолитная; одноосный механический коленный шарнир с ручным замком; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: лечебно-тренировочный. | 103 440,53 | 1 | 103 440,53 |
| 17. | Протез бедра для купания | Должен быть: Пенополиуретановая оболочка. Приемная гильза индивидуальная в количестве две пробные гильзы. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяется чехлы полимерные гелиевые, крепление с использованием замка или вакуумной мембраны (в зависимости от потребности получателя). Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир водостойкий, гидравлический с интегрированным фиксатором и регулировкой фазы переноса. Стопа водостойкая с рифленым профилем подошвы, тип протеза по назначению: протез для купания. | 360 478,69 | 1 | 360 478,69 |
|  | 17 | 2 919 391,65 |

Условия и сроки (периоды) выполнения работ: изготовление и обеспечение протезами должно осуществляться непосредственно Получателю на основании направления. Срок изготовления не должен превышать 60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения направленных списков от филиалов Заказчика и обращения получателя с направлением на предприятие. Исполнитель должен отправлять филиалам Заказчика подтверждения о получении списков инвалидов на изготовление и получение протезов.

Срок сдачи реестров Исполнителем должен быть в течение 10 рабочих дней после выдачи протезов получателю. Передача протезов инвалиду Исполнителем должна подтверждаться передачей филиалам Заказчика Акта сдачи-приемки, Реестра Получателей по контракту, счета, счета-фактуры и отрывных талонов к Направлениям.

В соответствии с приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР будут осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

Требования к качеству работ: протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Нац. стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствуют Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Место выполнения работ: Российская Федерация, Южный Федеральный округ, Краснодарский край, работы должны выполняться по месту протезирования в пределах Краснодарского края, протезы должны поставляться непосредственно Получателям. Инвалиды 1-ой группы должны обсуживаться на дому.

Должно быть наличие выездной протезно-ортопедической бригады для обеспечения инвалидов в городах и районах Краснодарского края. График выездной бригады должен быть предоставлен Изготовителем не позднее 10 дней после получения списков.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы: срок предоставления гарантии должен составлять не менее 9 месяцев с момента выдачи изделия получателю.

В течение гарантийного срока исполнитель должен производить замену или ремонт изделия бесплатно. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней