ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку в 2018 году кресел-колясок для инвалидов с электроприводом, в количестве 21 штуки на сумму 2 095 003 (Два миллиона девяносто пять тысяч три) рубля 33 копейки.

| Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики изделия | Кол-во, (шт.) | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с электроприводом прогулочная | Предназначена для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения приводимая в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения на улице. Конструкция рамы кресло-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных, тонкостенных, алюминиевых труб с применением коррозийно-стойких материалов и защитных покрытий. Разбирается без применения инструмента. Основные технические характеристики: -подлокотники коляски должны быть съемными, регулируемые по горизонтали и по вертикали; -сиденье должно регулироваться по высоте, глубине и углу наклона; - спинка должна быть регулируемой по углу наклона и должна быть оснащена ремнями-натяжителями; Коляска также должна быть оснащена фиксирующим ремнем для туловища, противопролежневой подушкой на сидение, ручками для сопровождающего лица. - должны быть ручки для сопровождающего лица, регулируемые по высоте; - подножки должны быть откидные, быстросъемные, регулируемые по длине голени и углу наклона; Должны быть опоры для стоп откидные; - кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, антиопрокидывателями на колесной опоре, рычагами отключения электропривода; -передние и задние колеса должны быть оснащены пневматическими шинами; -задние колеса должны быть оснащены амортизаторами, регулируемой жесткости; - управление кресло-коляской должно осуществляться манипулятором типа «джойстик», кнопочным регулятором скорости с показаниями на дисплеи, расположенного на пульте управления. Пульт управления должен иметь возможность установки на правую, так и на левую стороны коляски и регулироваться по длине относительно подлокотника (по заявке Заказчика). Кресло-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающим устройством, должна иметь дополнительное оснащение: светоотражающие элементы. Габаритные размеры должны быть: -глубина сиденья – не менее 50 см и не более 57 см; -высота спинки не менее 52 см; - ширина сиденья: не менее 50см (за счет переустановки подлокотников); - грузоподъемность – не менее 150кг; Оснащение кресла-коляски: -подголовником; -приставным столиком; -боковыми упорами для тела; - аккумуляторные батареи – не менее 2 шт.; - два электропривода мощностью не менее 300 Вт; - зарядное устройство. | 1 | 135 003,33 | 135 003,33 |
| Кресло-коляска для больных ДЦП комнатная с электроприводом | Предназначена для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения приводимая в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях. Конструкция рамы кресло-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных, тонкостенных, алюминиевых труб с применением коррозийно-стойких материалов и защитных покрытий. Разбирается без применения инструмента и складывается с помощью крестообразного механизма с уменьшением ее габаритных размеров в вертикальном направлении. Основные технические характеристики: -подлокотники коляски должны быть съемными, регулируемые по высоте в 4 положениях и ширине в 3 положениях; - спинка должна быть регулируемой по углу наклона и должна быть оснащена ремнями-натяжителями; Коляска также должна быть оснащена фиксирующим ремнем для туловища, противопролежневой подушкой сидения. - подножки должны быть откидные, быстросъемные, регулируемые по высоте; Должны быть упоры под икроножные мышцы и стопы. -опоры для голени, должны быть регулируемыми по высоте, глубине и углу наклона; Передние и задние колеса должны быть оснащены цельнолитыми или пневматическими шинами. Управление должно осуществляться манипулятором типа «джойстик» с кнопочным регулятором скорости, с показаниями на дисплее индикатора заряда батареи и звуковым сигналом. Пульт управления должен иметь возможность регулироваться по длине, относительно подлокотника с возможностью установки под правую или левую руку. Габаритные размеры должны быть: -глубина сиденья – не более 44 см; -высота спинки не менее 52см; -ширина сиденья: должна быть не менее 41 см и не более 51 см поставка должна быть осуществлена по 3 типоразмерам (по заявке Заказчика); - грузоподъемность – не менее 125кг; Оснащение кресла-коляски: -подголовником; -боковыми упорами для тела; - аккумуляторные батареи – не менее 2 шт.; - два электропривода мощностью не менее 450 Вт; - зарядное устройство. Кресло-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающим устройством. | 10 | 98 000,00 | 980 000,00 |

| Кресло-коляска для больных ДЦП прогулочная с электроприводом | Предназначена для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения приводимая в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях. Конструкция рамы кресло-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных, тонкостенных, алюминиевых труб с применением коррозийно-стойких материалов и защитных покрытий. Разбирается без применения инструмента и складывается с помощью крестообразного механизма с уменьшением ее габаритных размеров в вертикальном направлении. Основные технические характеристики: -подлокотники коляски должны быть съемными, регулируемые по высоте в 4 положениях и ширине в 3 положениях; - спинка должна быть регулируемой по углу наклона и должна быть оснащена ремнями-натяжителями; Коляска также должна быть оснащена фиксирующим ремнем для туловища, противопролежневой подушкой сидения. - подножки должны быть откидные, быстросъемные, регулируемые по высоте; Должны быть упоры под икроножные мышцы и стопы. -опоры для голени, должны быть регулируемыми по высоте, глубине и углу наклона; Передние и задние колеса должны быть оснащены цельнолитыми или пневматическими шинами. Управление должно осуществляться манипулятором типа «джойстик» с кнопочным регулятором скорости, с показаниями на дисплее индикатора заряда батареи и звуковым сигналом. Пульт управления должен иметь возможность регулироваться по длине, относительно подлокотника с возможностью установки под правую или левую руку. Габаритные размеры должны быть: -глубина сиденья – не более 44 см; -высота спинки не менее 52см; - ширина сиденья: должна быть не менее 41 см и не более 51 см поставка должна быть осуществлена по 3 типоразмерам (по заявке Заказчика); - грузоподъемность – не менее 125кг; Оснащение кресла-коляски: -подголовником; -боковыми упорами для тела; - аккумуляторные батареи – не менее 2 шт.; - два электропривода мощностью не менее 450 Вт; - зарядное устройство. Кресло-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающим устройством и светоотражающими элементами. | 10 | 98 000,00 | 980 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также не использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей).

Требования к качеству и безопасности товара.

Документы по стандартизации применимые к данному техническому средству реабилитации: ГОСТ Р 50444 – 92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинское», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию элементов кресла-коляски с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», технических заданий и условий, предусмотренным для данного вида колясок. ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Правила установки», ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 "Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации".

Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при её нормальной эксплуатации, должны быть разрешены к применению, должны поддаваться санитарной обработке.

Кресло-коляска должна быть новой (не бывшей ранее в употреблении), свободной от прав третьих лиц.

Требования к упаковке и отгрузке товара.

Упаковка кресло-коляски должна обеспечивать ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ (ГОСТ Р 50444 – 92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинское»).

На кресле-коляске должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации» на которой должны быть указаны:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендуемая максимальная масса пользователя;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Поставщик должен:

- - Поставлять кресла-коляски, имеющие действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (декларации о соответствии).

- - Осуществлять поставку путём передачи кресло-коляски инвалиду или законному представителю (далее-Получатели) при представлении им паспорта и направления, по месту жительства Получателей.

- - При передаче кресло-коляски распаковать её, привести изделие в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

В комплект поставки кресло-коляски должна входить эксплуатационная документация и гарантийный талон. В комплект поставки кресло-коляски с пневматическими шинами должен входить насос.

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара.

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем, и должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара.

В целях обеспечения возможности использования кресло-коляски в течение её срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделия. При передаче кресло-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-коляске, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания для осуществления бесплатного гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы, а также технического сервисного обслуживания в Ставропольском крае (возможно привлечение соисполнителей).

Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара

1) В документации об открытом аукционе в электронной форме необходимо предусмотреть предоставление преференции субъектам малого предпринимательства, а так же социально ориентированным некоммерческим организациям.

2) Размер обеспечения исполнения контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

3) Приёмка Товара осуществляется в два этапа:

а) Приёмка в части его соответствия техническому заданию (количества, комплектности, характеристик поставляемого Товара, наличие сопроводительных документов и т.д.):

- Заказчик, по мере необходимости формирует Реестр Получателей на поставку Товара на основании направлений филиалов, в которой указывает Ф.И.О. получателей, которым необходимо поставить Товар, необходимое количество, номер филиала, выдавшего направление, адреса и телефоны получателей. Реестр Получателей отправляется по электронной почте или факсу (поставщик обязан подтвердить получение реестра получателей по электронной почте lgot@ro26.fss.ru.).

- Поставщик, в течение 10 (Десяти) дней со дня получения от Заказчика информации о Получателе поставляет Товар, в Ставропольский край для приемки поставленного Товара Заказчиком.

- Заказчик в течение 3 (Трех) дней принимает поставленный товар путем выборочной проверки своими силами либо с привлечением экспертов, в части его соответствия техническому заданию (количества, комплектности, характеристик поставляемого Товара, наличие сопроводительных документов и т.д.). Приемка Товара должна производиться по месту нахождения Заказчика (г. Ставрополь). В случае привлечения экспертов срок осуществления приемки может увеличиться до 5 дней, и по результатам экспертизы поставки Товара ими составляется и подписывается заключение, которое должно быть обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Данное заключение учитывается Заказчиком при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара.

- По итогам приемки составляется и подписывается сторонами Акт приемки технических средств реабилитации либо, в случае выявления несоответствия (количества, комплектности, характеристик поставляемого Товара, отсутствие сопроводительных документов) указанным требованиям, составляется Акт отказа в приемке.

б) Приёмка Товара в части количества и сроков поставки на основании представленных отчётных документов:

1) Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком своими силами, для чего создается приемочная комиссия в количестве не менее 5 человек.

2) При выдаче Товара Поставщик и инвалид (при предъявлении паспорта и направления) либо лицо, представляющее его интересы (при предъявлении документа, подтверждающего его полномочия, паспорта и направления) подписывают Акт приема-передачи Товара. Акты приема-передачи Товара составляются в трех экземплярах – один экземпляр передается Заказчику, второй экземпляр остается у Поставщика, третий экземпляр передается инвалиду, либо лицу, представляющему его интересы.

3) По мере поставки Товара, не позднее 10 числа календарного месяца (в декабре не позднее 15.12.2018), следующего за месяцем, в котором производилась поставка Товара Получателям, Поставщик направляет отчетную документацию - счет, Реестр выдачи Товара в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), Акт приема-передачи Товара, отрывные талоны к Направлениям, подписанный Поставщиком Акт поставки Товара в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон).

4) Предоставленная отчетная документация проверяется приемочной комиссией Заказчика в течение 10-ти дней со дня получения полного пакета документов (не позднее 25.12.2018 года) в части соответствия наименования изделий, объема, срока выдачи, требованиям Контракта.

5) Товар считается принятым в части наименования, объемов и сроков, если дата выдачи и количество изделий, указанных в Акте приема-передачи Товара и информация в Реестре выдачи Товара соответствуют требованиям Контракта. После чего Реестр выдачи Товара и Акт поставки Товара подписывается комиссией и утверждается Заказчиком, либо направляется мотивированный отказ с указанием перечня претензий и сроков их устранения.

Поставщик обязан уведомлять Заказчика о невозможности выдачи Товара получателю, указанному в списке (по причине смерти, переезда, отказа и т.д.), в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения указанных факторов, путем направления информации по электронной почте: info@ro26.fss.ru, lgot@ro26.fss.ru.

Заказчик имеет право заменить по фамильный состав получателей, в пределах общего количества Товара.

4) Условия оплаты: оплата производится по безналичному расчету с текущего счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта поставки Товара Заказчиком, на основании предоставленного Поставщиком счета.

5) Выдачу технических средств реабилитации осуществить до 10.12.2018 года включительно. Срок действия направлений до 10.12.2018 года включительно. В рамках взаиморасчетов Контракт действует до исполнения сторонами своих обязательств. По итогам исполнения Контракта, в течение 3-х рабочих дней с даты подписания последнего Акта поставки Товара, Заказчик составляет и подписывает итоговый акт поставки Товара.

6) Включить в условия Контракта:

- Проверять ход и качество выполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, на любом этапе исполнения Контракта, в том числе, на этапе поставки Товара в регион, на этапе поставки Товара Получателю, после поставки Товара Получателю, в том числе, с участием представителей региональной общественной организации инвалидов. По итогам проверки представителями присутствующих сторон оформляется и подписывается соответствующий Акт проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенными в Описании объекта закупки Контракта.

Заказчик имеет право в любой момент с даты заключения государственного контракта без письменного и (или) устного предварительного уведомления поставщика осуществлять контроль выдачи Товара получателям путем:

- визуального осмотра пункта выдачи Товара;

- сопровождения поставщика до места нахождения получателя в соответствии с графиком работы пунктов выдачи.

Контроль осуществляется в рабочие часы пунктов выдачи Товара. Результаты контроля фиксируются заказчиком в протоколе, который подписывается представителями Заказчика, Поставщика, Получателя.

Поставщик обязан:

- Непосредственно до начала поставки Товара предоставить Получателю право выбора способа получения Товара (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное) посредством взаимодействия с Получателем используя информацию о Получателе, предоставленный Заказчиком.

- Вести журнал телефонных переговоров с Получателем Товара.

- Поставить Товар непосредственно Получателю по месту жительства на территории Ставропольского края либо передать Товар Получателю по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Ставропольского края.

- Обеспечить поставку Товара в течение 30 дней с момента получения Реестра Получателей, при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

- При выборе инвалидом способа поставки - по месту нахождения поставщика (пункта выдачи), Поставщик обязан организовать пункт выдачи Товара (не менее 1) на территории Ставропольского края в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, и передать Заказчику в письменном виде список адресов и график работы пунктов выдачи Товара.

- Поставить Товар Получателю в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исключить длительное ожидание и обслуживание Получателей, в случае выбора Получателем способа получения Товара по месту нахождения Поставщика.

- Сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по Контракту, касаемую предмета Контракта, не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения настоящего Контракта) и не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.

- Стороны обязаны обеспечить безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- Уплатить Заказчику пеню в случае нарушения сроков:

- поставки Товара инвалидам;

- предоставления отчетной документации;

- предоставления информации о пунктах выдачи Товара;

- поставки Товара в Ставропольский край;

- замены некачественного Товара.

7) В цену Товара включаются все расходы Поставщика по исполнению настоящего Контракта, в том числе налоги, сборы, и иные обязательные платежи. Не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость (НДС) технические средства, указанные в Перечне технических средств, используемых исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, реализация которых не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 № 1042 и в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.