Техническое задание на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей (бедра модульного) для обеспечения ими инвалидов в 2018 году

Наименование  товаров, работ, услуг

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю или нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения ими инвалидов– предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с  учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы нижних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения им инвалидов должны осуществляться при наличии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в  протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности  должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части;

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические», а именно:

-протезы бедра, голени, стопы с мягким приемником - не менее 7 месяцев,

-протезы бедра, голени деревянные - не менее 8 месяцев,

-протезы бедра, голени металлические - не менее 8 месяцев

-протезы бедра, голени и после вычленения бедра с облицовкой из полиуретана - не менее 9 месяцев,

-протезы  голени пластмассовые - не менее 7 месяцев,

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Требования к количественным и качественным характеристикам

| Наименование изделия | Технические описание (требования) | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный должен соответствовать следующим техническим характеристикам: облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида; кол-во приемных (пробных)гильз: 0; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без чехла полимерного гелевого; крепление протеза бедра на инвалиде вакуумное; регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 125 кг.; стопа со средней тяжестью энергоснабжения; коленный шарнир с управляемым гидровлическим механизмом торможения,с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания, тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный должен соответствовать следующим техническим характеристикам: облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида; кол-во приемных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза из должна быть изготовлена из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; чехол полимерный гелевый с высоким уровнем стабилизации; без вкладной гильзы; крепление протеза бедра на инвалиде с использованием замка для полимерных чехлов; регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 100 кг.; стопа с высокой степенью энергосбережения; коленный шарнир одноосный с механизмом торможения с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный. | 3 |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный должен соответствовать следующим техническим характеристикам: облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида; кол-во приемных (пробных) гильз: 0; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без чехла полимерного гелевого; с использованием кожаных полуфабрикатов; регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 125 кг.; стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором; коленный шарнир одноосный с механизмом торможения с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный | 15 |
| ИТОГО: | 19 |

Требования к выполнению работ

Упаковка  протезов нижних  конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения, - по ГОСТ 51632-2014.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних  конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Выполнение работ должно быть осуществлено по месту жительства инвалида или при необходимости по месту изготовления изделий, по индивидуальным заказам инвалидов, при наличии направлений Заказчика.

Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей, должно осуществляться с момента заключения государственного контракта не позднее 01 декабря 2018 года, по направлениям Заказчика, в срок не более 45 (сорока пяти) дней с момента получения Исполнителем индивидуальных направлений или списков, выданных Заказчиком.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей (бедра модульного)  для обеспечения ими инвалидов в 2018 году

Источником информации для данного расчета являются коммерческие предложения организаций.

Средняя цена (средняя величина стоимости изделий) рассчитана согласно формуле:

X=

где:

X - средняя арифметическая величина;

Х 1, Х2, …Хn - цены различных поставщиков;

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной максимальной цены контракта используется коэффициент вариации, который определяется по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен.

На основании имеющихся данных была сформирована таблица №1, в которой приведены следующие данные: наименования изделий, требуемое количество, стоимость изделий по данным организаций поставщиков, средняя цена (средняя величина стоимости) изделий, общая стоимость изделий.

Стоимость одного изделия, по каждому виду, принимаем равной стоимости средней цены изделия, по данным приведенным в Таблице №1

В результате данного расчета,  начальную (максимальную) цену контракта принимаем равной 2 940 011 (два миллиона девятьсот сорок тысяч одиннадцать) рублей 89 копеек.

Таблица №1.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей (бедра модульного) для обеспечения ими  инвалидов в 2018 году

| Наименование и шифр изделия | Коммерческое предложение (Исх. № 02/554 от 13.12.2017 г.; вход. №10326 от 13.12.2017г.) | Коммерческое предложение (Исх. № 301 от 13.12.2017 г.; вход. . №10314 от 13.12.2017г.) | Коммерческое предложение (Исх. № 463 от 13.12.2017 г.; вход. №10300 от 13.12.2017г.) | Коэффициент вариации (%) | Средняя стоимость Руб./шт. | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный | 341729,00 | 341730,00 | 341722,48 | 0,00% | 341727,16 | 1 | 341727,16 |
| Протез бедра модульный | 238318,00 | 238300,00 | 238300,92 | 0,00% | 238306,31 | 3 | 714918,93 |
| Протез бедра модульный | 125563,00 | 125560,00 | 125550,17 | 0,00% | 125557,72 | 15 | 1883365,80 |
| ИТОГО: | 19 | 2940011,89 |