# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей

для обеспечения в 2018 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| 1 | Государственный заказчик | Государственное учреждение – Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – Заказчик) Адрес: РФ, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 7, стр. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Предмет закупки | Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей (далее – Изделия) для обеспечения в 2018 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
| 3 | Цель закупки | Обеспечение застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – Получатель) в соответствии Федеральным законом 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и Положением об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 № 286. |
| 4 | Нормативно-правовая база, на основании которой производится закупка | Закупка производится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иными нормативно-правовыми документами действующего законодательства Российской Федерации и иными нормативно-правовыми документами действующего законодательства Российской Федерации. |
| 5 | Коды ОКПД 2 Условия ограничения и допуска отдельных видов товаров | 32.50.22.190 Устанавливаются условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 6 | Источник финансирования | Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на 2018 год. |
| 7 | Коды бюджетной классификации | 393 10 03 03 1 2039630 323 «Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация» |
| 8 | Начальная (максимальная) цена контракта | 14 719 074 (четырнадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч семьдесят четыре) рубля 38 копеек В цену государственного контракта включены все расходы исполнителя, связанные с исполнением обязательств по государственному контракту, включая налоги, сборы и другие обязательные платежи. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта приведено в приложении № 3 к настоящему техническому заданию. |
| 9 | Условия оплаты выполненных работ (услуг) | Оплата осуществляется филиалом № 39 Заказчика, реквизиты которого указаны в приложении № 2 к настоящему техническому заданию, в течение 10 (десяти) банковских дней, с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (услуг) на основании счета, счета-фактуры (при наличии) и/или иных документов, предусмотренных государственным контрактом. |
| 10 | Место выполнения работ | Передача Изделий Получателям осуществляется в 2018 году в г. Москве по адресу исполнителя. |
| 11 | Сроки выполнения работ (услуг) | Не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента обращения Получателя с направлением по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н. |
| 12 | Виды и количество выполняемых работ (услуг) | В соответствии с приложением № 1 к настоящему техническому заданию |
| 13 | Условия выполнения работ (услуг), характеристики используемых материалов | Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей должно осуществляться после предоставления Получателем следующих документов: - паспорта Получателя; - направления по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н; Выполнение работ включает: -изготовление Изделия; - передачу Изделия Получателю; - замену Изделия в случаях, установленных Государственным контрактом; - сервисное обслуживание и ремонт Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделий за счет Исполнителя; - консультативно-практическую помощь по использованию Изделий, в т.ч. обучение правилам эксплуатации Изделий. Изготовление протезов должно проводиться индивидуально, с учетом анатомических дефектов конечности. При этом необходимо максимально учитывать физическое состояние пострадавшего, его индивидуальные особенности, психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации аспекты. Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические узлы протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Материал приемных гильз, контактирующий с телом человека, должен быть разрешен к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения |
| 14 | Требования к выполнению работ (услуг), предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации | При выполнении работ по изготовлению протезов нижних конечностей Исполнитель обеспечивает соблюдение требований технических регламентов Российской Федерации. В соответствии с единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982, Изделие подлежит подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии. Наличие копий регистрационного удостоверения и документов, подтверждающих соответствие изделий (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) является обязательным условием, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов при передаче изделий. Изделия, передаваемые Получателю должны быть надлежащего качества и соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации: - ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; -ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничением жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания»; -ГОСТ Р ISO 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1.Оценка и исследования»; - ГОСТ Р ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.» - ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10.Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». - ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования». |
| 15 | Требования по объему, сроку гарантий качества и безопасности товара | Материал для выполнения работ должен быть новым (не должен быть в употреблении, ремонте, не должен быть восстановлен, должна быть исключена замена составных частей товара или восстановление их потребительских свойств). Приемные гильзы не должна вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании Изделием. Гарантийный ремонт протезов голени, протезов бедра составляет не менее 24 месяцев с момента передачи Изделия Получателю; протезов голени для купания, протезов бедра для купания составляет не менее 36 месяцев с момента передачи Изделия Получателю. При обращении Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, Исполнителем должны быть выполнены следующие обязательства: -прием Получателя специалистами медико-технической комиссии протезно-ортопедического предприятия для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия, с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия; -определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта. При этом проведение несложного ремонта должно осуществляться на месте либо в течение 1-3 дней с даты оформления заказа-наряда; -в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя на протезно-ортопедическое предприятие, специалисты предприятия осуществляют выезд по месту жительства Получателя (не позднее чем в 10-дневный срок с даты его обращения) для определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия, а также проведения несложного ремонта; -консультирование по пользованию отремонтированным Изделием. Исполнитель в течение срока предоставления гарантий качества обязан произвести замену: -полимерного/силиконового чехла - каждый раз в случае обращения Получателя по истечению 12 месяцев с даты подписания акта приемки-передачи изделия (с даты подписания акта приемки-передачи изделия после ремонта) в течение срока предоставления гарантии качества услуг; -искусственной стопы каждый раз в случае обращения Получателя по истечению 12 месяцев с даты подписания акта приемки-передачи Изделия (с даты подписания акта приемки-передачи Изделия после ремонта) в течение срока предоставления гарантии качества; -эластичного бандажа - каждый раз в случае обращения Получателя по истечению 6 месяцев с даты подписания акта приемки-передачи Изделия (с даты подписания акта приемки-передачи Изделия после ремонта) в течение срока предоставления гарантии качества; -косметической оболочки на протез нижней конечности - каждый раз в случае обращения Получателя по истечению 12 месяцев с даты подписания акта приемки-передачи Изделия (с даты подписания акта приемки-передачи Изделия после ремонта) в течение срока предоставления гарантии качества услуг; Исполнитель одновременно с протезом должен передать Получателю: -махровые/перлоновые/хлопчатобумажные чехлы в количестве из расчета 1 чехол на 3 месяца на весь период до истечения срока предоставления гарантии качества, указанного в заявке Исполнителя; -документ, информирующий о гарантийных обязательствах Исполнителя по данному государственному контракту. |
| 16 | Требования по передаче заказчику документов по результатам выполненных работ (услуг) | В результате выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику, следующие документы: - отрывной талон к направлению по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н; - акт приемки Изделия Получателем. |
| 17 | Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ (услуг) | В соответствии с государственным контрактом. |
| 18 | Штрафные санкции | В соответствии с действующим законодательством. |

Приложение №1

к техническому заданию

Наименование и количество изготавливаемых  изделий

| № п/п | Наименование изделий и их характеристика | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени немодульный шинно-кожаный (ПН3-12) косметической облицовки и оболочки, без вкладной гильзы) должен иметь: -приемную гильзу, которая индивидуально блокуется по гипсовому слепку.. - крепление за счет гильзы (манжеты с шинами) бедра с использованием кожаных полуфабрикатов; -стопу, которая может быть: деревянно-фильцевой с голеностопным всесторонне подвижным шарниром или шарнирной полиуретановой, монолитной или шарнирной полиуретановой с регулируемой жескостью буферных площадок. Протез должен подходить для пациентов с низкой активностью, с аллергическими реакциями кожного покрова на полимерные материалы. | 4 |
| 2 | Протез голени немодульный деревянный (ПН3-15) (без вкладной гильзы) должен иметь: -индивидуальную приемную гильзу из дерева; -покрытие облицовки - чулки силоновые ортопедические; -стопу либо деревянно-фильцевую, с голеностопным всесторонне подвижным шарниром, либо стопу анатомической формы с гладкой поверхностью, сформированными пальцами и отставленным большим пальцем, либо стопу шарнирную полиуретановую монолитную. - крепление за счет гильзы (манжеты с шинами) бедра с использованием кожаных полуфабрикатов. Протез должен подходить для пациентов с низкой активностью, с аллергическими реакциями кожного покрова на полимерные материалы. | 2 |
| 3 | Протез голени модульный (ПН3-87.00(1)) должен иметь: -формообразующую часть косметической облицовки - модульную, полужёсткую из пенополиэтилена; -косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые; -индивидуальную приёмную гильзу: материал пробной гильзы - термолин, постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладной гильзы- педилин; -крепление вакуумное с использованием "герметизирующего" коленного бандажа. -регулировочно-соединительные устройства облегченные, предназначенные для пациентов с массой тела до 100 кг; -стопу: •с ярко выраженными анатомическими пальцами и возможностью подобрать амортизаторы с различными жесткостями для каждого пользователя индивидуально; •или низкопрофильную углепластиковую с мультиосным движением в голеностопном шарнире, обеспечивающую амортизацию за счет прочного полиуретанового вкладыша; •или энергосберегающую, состоящую из сдвоенных углепластиковых пружин, гасящую удары; •или анатомической формы с гладкой поверхностью, сформированными пальцами и отставленным большим пальцем; •или со встроенной интеллектуальной мультиосной щиколоткой, поглощающей вращающий момент в поперечной плоскости. Протез должен подходить для пациентов со средней активностью. | 1 |
| 4 | Протез голени модульный с силиконовым чехлом (ПН3-87.01(2)) должен иметь: -формообразующую часть косметической облицовки – модульную, полужёсткую из пенополиэтилена; -косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые; -индивидуальную приёмную гильзу (материал пробной гильзы – термолин, постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик; -стопу: •с ярко выраженными анатомическими пальцами и возможностью подобрать амортизаторы с различными жесткостями для каждого пользователя индивидуально; • или энергосберегающую, состоящую из сдвоенных углепластиковых пружин, гасящую удары; •или низкопрофильная углепластиковая с мультиосным движением в голеностопном шарнире и прочным полиуретановым вкладышем; -регулировочно-соединительные устройства, предназначенные для пациентовс массой до 100 кг; -крепление за счет силикон-лайнера с текстильным покрытием телесного цвета, облегчающего одевание и снятие протеза, где фиксацию чехла с гильзой обеспечивает замковое устройство. Протез должен подходить для пациентов со средней активностью. | 2 |
| 5 | Протез голени модульный (ПН3-87.00(3)) должен иметь -формообразующую часть косметической облицовки - модульную, полужёсткую из пенополиэтилена; -косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые; -индивидуальную приёмную гильзу: материал пробной гильзы - термолин, постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладной гильзы- педилин; -крепление вакуумное с использованием "герметизирующего" коленного бандажа. -регулировочно-соединительные устройства облегченные, предназначенные для пациентов с массой тела до 125 кг; -стопу •углепластиковую с динамичным пяточным элементом, поглощающем удар при наступании на пятку и обеспечивающим мягкий переход к полному контакту с опорной поверхностью; • или с трехмерной конструкцией, в которой все элементы работают как единое целое, обеспечивая плавный перекат и устойчивость стопы на протяжении всего цикла ходьбы; или из независимых друг от друга пружин пятки и мыска, которые активно поглощают пяточный удар в процессе ходьбы. Протез должен подходить для пациентов со средней и повышенной активностью. | 1 |
| 6 | Протез голени модульный с силиконовым чехлом (ПН3-87.01(3)) должен иметь: -формообразующую часть косметической облицовки – модульную, полужёсткую из пенополиэтилена; -косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые; -индивидуальную приёмную гильзу (материал пробной гильзы – термолин, постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик; -стопу: • углепластиковую с динамичным пяточным элементом, поглощающим удар при наступании на пятку и обеспечивающим мягкий переход к полному контакту с опорной поверхностью; • или с трехмерной конструкцией, в которой все элементы работают как единое целое, обеспечивая плавный перекат и устойчивость стопы на протяжении всего цикла ходьбы; • или состоящую из независимых друг от друга пружин пятки и мыска, которые активно поглощают пяточный удар в процессе ходьбы; -регулировочно-соединительные устройства предназначенные для пациентов с массой до 100 кг, которым необходим облегченный протез; -крепление за счет силикон-лайнера с текстильным покрытием телесного цвета, облегчающего одевание и снятие протеза, где фиксацию чехла с гильзой обеспечивает замковое устройство. Протез должен подходить для пациентов со средней и повышенной активностью. | 3 |
| 7 | Протез голени модульный (ПН3-87.00(3)) должен иметь: -формообразующую часть косметической облицовки - модульную, полужёсткую из пенополиэтилена; -косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые; -индивидуальную приёмную гильзу: материал пробной гильзы - термолин, постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладной гильзы- педилин; -крепление вакуумное с использованием "герметизирующего" коленного бандажа. -регулировочно-соединительные устройства облегченные, предназначенные для пациентов с массой тела до 125 кг; -стопу •углепластиковую с динамичным пяточным элементом, поглощающем удар при наступании на пятку и обеспечивающим мягкий переход к полному контакту с опорной поверхностью; • или с трехмерной конструкцией, в которой все элементы работают как единое целое, обеспечивая плавный перекат и устойчивость стопы на протяжении всего цикла ходьбы; или из независимых друг от друга пружин пятки и мыска, которые активно поглощают пяточный удар в процессе ходьбы. Протез должен подходить для пациентов со средней и повышенной активностью. | 3 |
| 8 | Протез голени модульный (ПН3-87.00(4)) должен иметь: формообразующую часть косметической облицовки - модульную из пластазота; -косметическое покрытие облицовки - чулки нейлоновые, допускается покрытие защитное плёночное; -индивидуальную приёмную гильзу (материал пробной гильзы - полиэфирс поликарбонатом, постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладной гильзы- педилин; -крепление протеза за счет кожаной гильзы бедра с шинами или силиконовым наколенником с активизируемым встроенным вакуумным клапаном(VIVA или аналог); допускается дополнительное крепление с использованием кожаных полуфабрикатов; -регулировочно-соединительные устройства из высокопрочного титанового сплава предназначенные для пациентов массой до 125 кг; -для пациентов, чувствительных к ударным нагрузкам, а также испытывающих скручивающие нагрузки, амортизационный регулировочно-соединительный узел с торсионной функцией; -стопу: •с регулируемой высотой каблука, с передним и задним щиколоточными буферами; •или со встроенной мультиосной щиколоткой, где конфигурация шаровой опоры и амортизатора позволяет управлять движением в сагиттальной/фронтальной плоскостях и производить поглощение вращающего момента в поперечной плоскости; •или углепластиковую низкопрофильную, состоящую из трех независимо работающих пружин. В протезах возможно использование щиколотки с системой мгновенного изменения высоты пятки, позволяющей пациенту носить обувь с любой высотой каблука, ходить по наклонной поверхности, а также передвигаться босиком без дополнительных регулировок протеза. Протез должен подходит для пациентов с повышенной активностью, в том числе имеющих длинную культю | 2 |
| 9 | Протез бедра немодульный (ПН6-35(А)) должен иметь: -формообразующую часть косметической облицовки - листовой поролон; -косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические; -унифицированную приёмную гильзу (без пробных гильз) из слоистого пластика на основе акриловых смол; -крепление протеза: •поясное; •с использованием бандажа; •вакуумное; -стопу шарнирную, пенополиуретановую, монолитную. Коленный шарнир должен быть с ручным замком максимальной готовности для немодульных протезов или беззамковый одноосный максимальной готовности для немодульных протезов. Протез должен подходить для пациентов с низкой активностью, которые перемещаются в ограниченном пространстве. | 3 |
| 10 | Протез бедра немодульный(ПН6-35(Д)) должен иметь: -формообразующую часть косметической облицовки - листовой поролон; -косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические; -приёмную гильзу из дерева, с использованием кожаной вкладной гильзы или без неё. -крепление протеза поясное или с использованием бандажа; -стопу: •или деревянно-фильцевую, с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости; • или бесшарнирную, полиуретановую, монолитную; • или шарнирную полиуретановую, монолитную. Коленный шарнир должен быть с ручным замком максимальной готовности для немодульных протезов или беззамковый одноосный максимальной готовности для немодульных протезов. Протез должен подходить для пациентов с низкой активностью, имеющих аллергические реакции кожного покрова на полимерные материалы. | 2 |
| 11 | Протез бедра немодульный (ПН6-35(М)) должен иметь: -формообразующую часть косметической облицовки - листовой поролон; -косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические; --унифицированную приёмную гильзу (без пробных гильз) из металла; -крепление протеза: •поясное; •с использованием бандажа; • вакуумное; -стопу шарнирную полиуретановую, монолитную; Коленный шарнир должен быть с ручным замком максимальной готовности для немодульных протезов или беззамковый одноосный максимальной готовности для немодульных протезов. Протез должен подходить для пациентов с низкой активностью, имеющих аллергические реакции кожного покрова на полимерные материалы. | 1 |
| 12 | Протез бедра модульный (ПН6-72.00(2)) должен иметь: -формообразующую часть косметической облицовки - листовой поролон; -косметическое покрытие облицовки – чулки перлоновые; -индивидуальную приёмную гильзу (материал пробной гильзы –термолин, постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик, допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов и эластичных термопластов для скелетированной гильзы); -крепление протеза: •поясное; •с использованием бандажа; • вакуумное; -регулировочно-соединительные устройства для пациентов с массой тела до 100 кг, которым необходим облегченный протез; - стопу: • с ярко выраженными анатомическими пальцами и возможностью подобрать амортизаторы с различными жесткостями для каждого пользователя индивидуально; • или энергосберегающую стопу, состоящую из сдвоенных углепластиковых пружин, гасящих удары; •или стопу со встроенной интеллектуальной мультиосной щиколоткой, поглощающей вращающий момент в поперечной плоскости; -коленный модуль может быть: • полицентрический, кинематика которого позволяюет достигнуть функционального укорочения протеза в фазе переноса при ходьбе •механический полицентрический, который обеспечивает высокую подкосоустойчивость в фазе опоры за счет полицентрической кинематики и выноса оси. Протез должен подходить для пациентов со средней активностью часто пользующихся автотранспортом | 2 |
| 13 | Протез бедра модульный с силиконовым чехлом (ПН6-72.01(2)) должен иметь: -формообразующую часть косметической облицовки – модульную, мягкую, пенополиуретановую, со ступенчатым отверстием и предварительной формой здоровой ноги; -косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые; -индивидуальную приёмную гильзу (материал пробной гильзы –термолин, постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик; -крепления за счет полимерного или силиконового чехла с замковым устройством, крепление чехла к протезу с использованием замкового устройства. -регулировочно-соединительные устройства для пациентов с массой тела до 100 кг, которым необходим облегченный протез; -стопу: •с ярко ярковыраженными анатомическими пальцами и возможностью подобрать амортизаторы с различными жесткостями для каждого пользователя индивидуально; •или энергосберегающую стопу, состоящая из сдвоенных углепластиковых пружин, гасящих удары; •или стопу со встроенной интеллектуальной мультиосной щиколоткой, поглощающей вращающий момент в поперечной плоскости; -коленный модуль: •полицентрический, кинематика которого позволяет достигнуть функционального укорочения протеза в фазе переноса при ходьбе; •или механический полицентрический, который обеспечивает высокую подкосоустойчивость в фазе опоры за счет полицентрической кинематики и выноса оси. Протез должен подходить для пациентов со средней активностью. | 1 |
| 14 | Протез бедра модульный (деревянный) (ПН6-72.00(4)) должен иметь: -формообразующую часть косметической облицовки - модульную, мягкую, пенополиуретановую или из листового поролона; -косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые; -индивидуальную приёмную гильзу (материал –дерево); -крепление протеза: • поясное; • с использованием бандажа; • вакуумное; -регулировочно-соединительные устройства для пациентов с массой тела до 100 кг, которым необходим облегченный протез; -стопу: •со встроенной мультиосной щиколоткой, где конфигурация шаровой опоры и амортизатора позволяет управлять движением в сагиттальной/корональной плоскостях и производить поглощение вращающего момента в поперечной плоскости; •или стопу с высоким уровнем энергосбережения, где функция энергосбережения перенесена с пяточной части на инновационный третий элемент, покрытый тефлоном, с которым постоянно взаимодействует углепластиковая С-образная пружина, что дает легкий перекат и энергичный выброс голени; -коленный шарнир: •одноосный беззамковый с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания; • или полицентрический (титановый), с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Протез должен подходить для пациентов со средней активностью, с аллергическими реакциями кожного покрова на полимерные материалы. | 3 |
| 15 | Протез бедра модульный с силиконовым чехлом(ПН6-72.01(3)) должен иметь: -формообразующую часть косметической облицовки - модульную из вспененного полиэтилена со ступенчатым отверстием и предварительной формой здоровой ноги; -косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые; -индивидуальную приёмную гильзу (материал постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик); в качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые; - крепление за счет замка или вакуумной мембраны; -регулировочно-соединительные устройства для пациентов с массой тела до 166 кг, которым необходим облегченный протез; -стопу: •углепластиковую, с динамичным пяточным элементом поглощающем удар при наступании на пятку и обеспечивающим мягкий переход к полному контакту с опорной поверхностью; •или стопу, изготовленную из независимых друг от друга пружин пятки и мыска, которые активно поглощают пяточный удар в процессе ходьбы и увеличивают комфортность ходьбы; • или энергосберегающую стопу, состоящая из сдвоенных углепластиковых пружин, гасящих удары; -коленный модуль: •полицентрический, имеющий большой угол сгибания, с пневматическим управлением фазой переноса с помощью пневмосистемы; •или пневматический полицентрический, имеющий настройку фазы переноса через раздельную регулировку сопротивлений сгибания и разгибания, что позволяет настроить скорость ходьбы пользователя; •или пневматический одноосный, обеспечивающий высокую подкосоустойчивость в фазе опоры за счет механизма торможения под нагрузкой, с возможностью настраивать скорость ходьбы пользователя. Протез должен подходить для пациентов со средней и повышенной активностью. | 3 |
| ИТОГО: | 33 |

Приложение № 2

к техническому заданию

Реквизиты филиала Заказчика

| Наименование | Адрес | Банковские реквизиты |
| --- | --- | --- |
| Филиал № 39 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | 111141, г. Москва, Зеленый проспект, д. 13 8 (495) 742-49-38 | ИНН7710030933 КПП 772002001 л/с 03734С95610 в УФК по г. Москве р/с 40402810645250000079 в ГУ БАНКА России по ЦФО г. Москва, 35 |

Приложение № 3

к техническому заданию

Расчет

начальной (максимальной) цены контракта

на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей

для обеспечения в 2018 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| Используемый метод при определении начальной (максимальной) цены контракта | Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью III «Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 02.10.2013 № 567, на основании следующих коммерческих предложений (далее – КП): КП № 1 от 22.03.2018 № 668-18 получен 30.03.2018 на запрос от 14.03.2018 № 08-19/7708-5174; КП № 2 от 20.03.2018 № 54-18 получен 21.03.2018 на запрос от 14.03.2018 № 08-19/7708-5171; КП № 3 от 23.03.2018 № 47 получен 30.03.2018 на запрос от 14.03.2018 № 08-19/7708-5179. |
| --- | --- |

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, определяется коэффициент вариации по следующей формуле:

, где V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной, если коэффициент вариации цены

не превышает 33%.

НМЦК определяется по формуле:, где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Цена единицы, указанная в КП №1, руб. | Цена единицы, указанная в КП №2, руб. | Цена единицы, указанная в КП №3, руб. | Средняя арифметическая величина цены единицы продукции, руб. | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации,% | НМЦК, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени немодульный шинно-кожаный (ПН3-12) | 4 | 118 270,00 | 119 453,00 | 120 635,00 | 119 452,67 | 1 182,50 | 0,99 | 477 810,68 |
| 2 | Протез голени немодульный деревянный (ПН3-15) | 2 | 218 437,00 | 220 621,00 | 222 806,00 | 220 621,33 | 2 184,50 | 0,99 | 441 242,66 |
| 3 | Протез голени модульный (ПН3-87.00(1)) | 1 | 385 506,00 | 389 361,00 | 393 216,00 | 389 361,00 | 3 855,00 | 0,99 | 389 361,00 |
| 4 | Протез голени модульный с силиконовым чехлом (ПН3-87.01(2)) | 2 | 429 579,00 | 433 875,00 | 438 171,00 | 433 875,00 | 4 296,00 | 0,99 | 867 750,00 |
| 5 | Протез голени модульный (ПН3-87.00(3)) | 1 | 490 667,00 | 495 574,00 | 500 480,00 | 495 573,67 | 4 906,50 | 0,99 | 495 573,67 |
| 6 | Протез голени модульный с силиконовым чехлом (ПН3-87.01(3)) | 3 | 575 389,00 | 581 143,00 | 586 897,00 | 581 143,00 | 5 754,00 | 0,99 | 1 743 429,00 |
| 7 | Протез голени модульный (ПН3-87.00(3)) | 3 | 645 775,00 | 652 233,00 | 658 691,00 | 652 233,00 | 6 458,00 | 0,99 | 1 956 699,00 |

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером

| 8 | Протез голени модульный (ПН3-87.00(4)) | 2 | 739 099,00 | 746 490,00 | 753 881,00 | 746 490,00 | 7 391,00 | 0,99 | 1 492 980,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Протез бедра немодульный (ПН6-35(А)) | 3 | 188 058,00 | 189 939,00 | 191 819,00 | 189 938,67 | 1 880,50 | 0,99 | 569 816,01 |
| 10 | Протез бедра немодульный(ПН6-35(Д)) | 2 | 253 151,00 | 255 683,00 | 258 214,00 | 255 682,67 | 2 531,50 | 0,99 | 511 365,34 |
| 11 | Протез бедра немодульный (ПН6-35(М)) | 1 | 168 855,00 | 170 544,00 | 172 232,00 | 170 543,67 | 1 688,50 | 0,99 | 170 543,67 |
| 12 | Протез бедра модульный (ПН6-72.00(2)) | 2 | 492 961,00 | 497 891,00 | 502 820,00 | 497 890,67 | 4 929,50 | 0,99 | 995 781,34 |
| 13 | Протез бедра модульный с силиконовым чехлом (ПН6-72.01(2)) | 1 | 590 080,00 | 595 981,00 | 601 882,00 | 595 981,00 | 5 901,00 | 0,99 | 595 981,00 |
| 14 | Протез бедра модульный (деревянный) (ПН6-72.00(4)) | 3 | 509 956,00 | 515 056,00 | 520 155,00 | 515 055,67 | 5 099,50 | 0,99 | 1 545 167,01 |
| 15 | Протез бедра модульный с силиконовым чехлом(ПН6-72.01(3)) | 3 | 813 721,00 | 821 858,00 | 829 995,00 | 821 858,00 | 8 137,00 | 0,99 | 2 465 574,00 |
| ИТОГО: начальная (максимальная) цена контракта: 14 719 074 (четырнадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч семьдесят четыре) рубля 38 копеек, включая все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, связанные с исполнением обязательств по государственному контракту, включая налоги, сборы и другие обязательные платежи. |