Техническое задание

На выполнения работ по изготовлению протеза верхней конечности с внешним источником энергии для обеспечения инвалида в 2018 году за счет средств Федерального бюджета.

Количество -   1 штука.

Начальная (максимальная) цена контракта -  1 002 755 рублей 47 копеек (один миллион две тысячи семьсот пятьдесят пять рублей 47 копеек).

Место поставки протезов Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя.

Срок обеспечения: по 01 ноября 2018г.

В цену протезов должны быть включены: все расходы, связанные с исполнением государственного контракта, включая расходы на перевозку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.

Наименование товара, работ, услуг

Протезы верхних конечностей – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующие, или имеющие врожденные дефекты верхних конечностей и служащие для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

# Протезы верхних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должны осуществляться при наличии декларации соответствия на изделия.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- искусственная кисть должна имитировать форму естественной кисти и воспроизводить часть ее функций;

- косметическая кисть должна восполнять внешний вид утраченной кисти и не иметь двигательных функций;

- многофункциональная кисть должна конструктивно позволять выполнять несколько видов захвата;

- косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части;

Требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению изделий

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование протезов производится в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», в соответствии с ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Минимальный гарантийный срок на протезы верхних конечностей устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность должна соответствовать требованиям Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования» и составляет на протезы верхних конечностей не менее 7 месяцев. Гарантийный срок на протезы кисти косметические составляет не менее 3 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт протезов верхних конечностей бесплатно.

Срок дополнительной гарантии качества товара, работ, слуг не должен превышать срока службы товара.

Срок пользования протезами верхних конечностей устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 N 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Выполнение работ по обеспечению инвалидов в 2018 году протезами верхних конечностей за счет средств Федерального бюджета.

Количество -   1 штука.

Начальная (максимальная) цена контракта -  1 002 755 рублей 47 копеек (один миллион две тысячи семьсот пятьдесят пять рублей 47 копеек).

| Наименование протезов | Шифр и описание протезов по функциональной классификации | Показатель характеристики используемого товара, установленный в техническом задании | Количество изделий (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез предплечья с внешним источником энергии | Протез предплечья с внешним источником энергии, активный с 2-х канальным источником сигнала. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается изготовление пробных гильз из термопласта. Электронная кисть, с регулируемой силой и скоростью схвата. Крепление протеза осуществляется за счет формы приемной гильзы. Управление кистью осуществляется за счет электродов установленных в приемную гильзу протеза. Использование сменной косметической оболочкой из ПВХ, с возможностью удаления загрязнений, максимально приближенной к естественному виду здоровой кисти. Индивидуально подбираемый под пациента цвет кожных покровов. |  | 1 |
|  | оболочка косметическая | из ПВХ (пластизоля) или из силикона (по показаниям получателя) | 2 |
|  | Электронная кисть: рабочее напряжение – в диапазоне 6/7,2 В, ширина раскрытия – не менее 100 мм., максимальное усиление схвата не менее 90Н, средняя скорость не менее 110 мм/с, вес (с системным каркасом руки) не более 310 г. | наличие | 1 |
|  | Комплект РСУ и адаптеров | наличие | 1 |
|  | Аккумулятор: не менее 800МАЧ, время полной зарядки не более 4 часов. | наличие | 2 |
|  | Электроды: напряжение 4,8-7,2В, диапазон частот 50-450 Гц | наличие | 2 |
| итого |  |  | 1 |