ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

-ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования" .

-ГОСТ ISO 10993-5-2011 « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro".

-ГОСТ ISO 10993-10-2011 « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия".

-ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

-ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

| № | Наименование изделия | Характеристика изделия | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должен быть листовой поролон. Косметическим покрытием облицовки должны быть чулки ортопедические. Материал приемной гильзы должен быть с использованием шинно-кожаных полуфабрикатов. Крепление протеза должно быть поясное, с использованием шинно-кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Модуль стопы должен быть шарнирным, с пяточным амортизатором регулируемой жесткости. Должен иметь опорный вкладыш, увеличивающий упругость модуля. Материалом стопы должен быть слоистый пластик и титановый сплав. | 14 |
| 2. | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный на среднюю культю. Формообразующей частью косметической облицовки должен быть листовой поролон. В качестве косметического покрытия должны быть чулки ортопедические. Приемная гильза должна быть изготовлена из карбона. Вкладной элемент должен быть полимерный (силиконовый) чехол. Крепление протеза должно быть с использованием замка для полимерного (силиконового) чехла. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа должна быть с гидроцилиндром и регулятором жесткости в сагиттальной плоскости, с карбоновыми пластинами. Стопа должна иметь формообразующую оболочку телесного цвета с пальцами. Материалом стопы должен быть титан, карбон. | 2 |
| 3. | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладным элементом должен быть полимерный (силиконовый ) чехол без замка. Стопа должна быть со средним уровнем энергосбережения. Материал стопы должен быть углепластик. Формообразующей частью косметической оболочки должен быть листовой поролон. Косметическим покрытием облицовки должны быть чулки косметические. Крепление протеза должно осуществляться за счет силиконовых наколенников. | 2 |
| 4. | Протез при вычленении бедра модульный | Протез бедра модульный. Комплектация протеза должна состоять из полукорсета, трубчатых несущих модулей бедра, голени, стопы, соединенных шарнирами. Полукорсет должен изготавливаться по слепку с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа должна быть монолитная одноосная. Формообразующей частью косметической оболочки должен быть листовой поролон. Косметическим покрытием облицовки должны быть чулки косметические. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. | 1 |
| 5. | Протез стопы | Протез стопы. Протез должен состоять из приемной гильзы, полуфабриката стопы по Шопару, соединенных между собой клеевым способом. Приемная гильза должна быть индивидуальной, по слепку, из слоистого пластика на основе связующих смол. Возможно применение вкладного элемента из вспененных материалов. Метод крепления должен быть сзади на гильзе лентами «контакт». Стопа должна быть монолитной, из полимерных материалов. | 1 |
| 6. | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладным элементом должен быть полимерный (силиконовый) чехол. Крепление протеза должно быть с использованием замка для полимерного (силиконового) чехла. Стопа должна быть со средним уровнем энергосбережения. Материалом стопы должен быть углепластик. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки из листового поролона. Покрытием облицовки должны быть чулки косметические. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. | 2 |