ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту протезов нижних и верхних конечностей в 2018 году

Выполнение работ по ремонту протезов нижних и верхних конечностей осуществляется согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 октября 2017 г. N 733н «Об утверждении порядка осуществления уполномоченным органом медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремонта или досрочной замены технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий и формы заключения медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремонта или досрочной замены технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий».

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам

ремонта

При выполнении работ по ремонту необходимо обеспечить:

–выполнение технологического процесса ремонта протезов;

–испытание и приемку готовой продукции, хранение ее на складе готовой продукции;

–удовлетворение претензий по качеству ремонта;

–утилизацию некондиционной продукции;

–организацию инфраструктуры сервисного обслуживания и взаимодействия с ним службы сбыта организации, включая обеспечение указанной структуры эксплуатационной, ремонтной документацией, поставку запасных частей, инструментов, принадлежностей для ремонта протезов и протезно-ортопедических изделий;

Ремонт протезов должен осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства, предъявляемыми к данному виду работ.

Требования к месту выполнения работ

Российская Федерация, по месту ремонта изделий. Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка, при наличии направления Заказчика, осуществляется в г. Йошкар-Ола, по необходимости - по месту жительства Получателя. Выдача результатов выполненных работ осуществляется в г. Йошкар-Ола или по месту жительства Получателя по согласованию Исполнителя с Получателем.

Требования к срокам выполнения работ

Выполнение работ по ремонту протезов нижних и верхних конечностей осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения направления от Получателя.

Срок выполнения работ: до 20 декабря 2018 года.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Срок предоставления гарантий качества работ должен составлять не менее 1 (Одного) месяца с даты подписания Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товаров в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

Наименование и описание работ по ремонту протезов нижних и верхних конечностей, а также количество протезов и цена за единицу ремонта указана в Таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Вид ремонта | Цена за ед. ремонта, руб. коп. | Кол-во, шт. | Сумма, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена приемной гильзы по слепку протеза голени модульного типа | Замена гильзы голени по слепку. Приёмная гильза индивидуальная. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | 49190,00 | 8 | 393520,00 |
| 2 | Замена приемной гильзы максимальной готовности протеза бедра модульного типа | Замена гильзы бедра максимальной готовности, Приёмная гильза унифицированная (без пробных гильз). Материал унифицированной постоянной гильзы должен быть слоистый пластик на основе акриловых смол | 33950,00 | 6 | 203700,00 |
| 3 | Замена вкладной гильзы из вспененных материалов протеза голени модульного типа | Замена вкладной гильзы из вспененного материала. В качестве материала для мягкого вкладыша применяются вспененные пенополиэтилены, пенополиуретаны или резинопластики | 8460,00 | 8 | 67680,00 |
| 4 | Замена чехла на культю голени модульного типа из полимерного материала (силиконовый) | Замена чехла на культю голени из полимерного материала. В качестве вкладного элемента должны применяться чехлы полимерные гелевые, полиуретановые или силиконовые, крепление с использованием замка или вакуумной мембраны и силиконового наколенника | 33730,00 | 6 | 202380,00 |
| 5 | Замена подклада гильзы голени протеза не модульного типа | Замена кожаного подклада. В качестве материала должна использоваться юфть облямовочная | 7860,00 | 2 | 15720,00 |
| 6 | Замена крепления протеза голени модульного типа | Замена крепления протеза голени модульного типа. В качестве материалов для крепления протеза должны использоваться кожаные полуфабрикаты | 3720,00 | 10 | 37200,00 |
| 7 | Замена крепления протеза бедра модульного типа | Замена крепления протеза бедра модульного типа. В качестве материалов для крепления протеза должны использоваться кожаные полуфабрикаты. | 6850,00 | 8 | 54800,00 |
| 8 | Замена стопы ППУ протеза голени не модульного типа | Замена стопы искусственной ППУ с заменой шайбы стопорной с оклейкой щиколотки кожаными материалами | 2710,00 | 2 | 5420,00 |
| 9 | Замена косметической облицовки стопы (формообразующая стопы) протеза голени модульного типа | Замена сменной облицовки стопы стандартной формы (формообразующая стопы) с отведенным пальцем либо без отведенного пальца с армированием текстильными материалами | 14700,00 | 2 | 29400,00 |
| 10 | Замена косметической облицовки стопы (формообразующая стопы) протеза бедра модульного типа | Замена сменной облицовки стопы стандартной формы (формообразующая стопы) с отведенным пальцем либо без отведенного пальца с армированием текстильными материалами | 14700,00 | 2 | 29400,00 |
| 11 | Замена кисти корпусной протеза предплечья активного | Замена кисти корпусной протеза предплечья активного. Корпус, пальцы и фланцы должны быть выполнены из полиамида спирторастворимого. | 22185,00 | 2 | 44370,00 |
| Итого | x | 56 | 1083590,00 |