### Техническое задание

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): аукцион в электронной форме.

Наименование объекта закупки: поставка технических средств реабилитации (кресла-стульев с санитарным оснащением активного типа, с колесами, без колес и пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес))

Количество поставки товара: 320 штук.

Место поставки товара: Республика Дагестан г.Махачкала.

Срок поставки товара: в течении 10 дней со дня заключения договора.

Сроки действия контракта: 30.11.2018года.

Технические требования

В части кресел-колясок разработаны следующие стандарты:

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд.3,4);

- ГОСТ Р 50602-93 «Кресла - коляски. Максимальные габаритные размеры»;

- ГОСТ Р 50603-93 «Кресла-коляски. Классификация по типам, основанная на характеристиках внешнего вида»;

- ГОСТ Р 50604-93 «Кресла-коляски. Методы определения статической устойчивости»;

- ГОСТ 50605-93 «Кресла-коляски. Методы определения габаритных размеров, массы, минимального радиуса поворота и минимальной ширины разворота»;

- ГОСТ Р 51081-97 (ИСО 7176-8-96) «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

- ГОСТ Р 51632-2000 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 50653-94 «Кресла-коляски. Термины и определения»;

- ГОСТ 51082 «Кресла-коляски». Методы измерения параметров и размеров сидения и колеса»;

- ГОСТ Р 51083-97 «Кресла-коляски. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51084-97 (Разд. 6,8) «Тележки для транспортирования пациентов и грузов. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 52286-2004 «Кресла-каталки транспортные реабилитационные. Основные параметры. Технические требования»;

Кресла-стулья с санитарным оснащением   соответствуют требованиям ГОСТов:

ГОСТ Р50444-92, ГОСТ Р51632-2000.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитые (токсичных) компоненты, а также не воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Материал сидения не должен быть подвержен прожиганию от сигареты.

Металлические части кресла-стульев с санитарным оснащением должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов и имеют защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303.

Наружные поверхности кресла-стула должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Требование к размерам, упаковке и отгрузке товара

На каждом кресло- стуле должна быть табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-1996 «Кресла-коляски. Требования к информационному описанию, документированию и маркировке», ГОСТ 12969, на которой указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация, выполненная по ГОСТ 2.061.

Упаковка кресла-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка изделий, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации кресел-стульев – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, на территории Республики Дагестан, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида до 20 рабочих дней.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов кресло-стульями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик (потребительских свойств) товара | Кол-во | Цена за ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа. Предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. Основные технические характеристики: Рамная конструкция должна быть изготовлена из высокопрочных тонкостенных стальных труб с защитно-декоративным покрытием порошковой эпоксидно-полиэфирной краской, позволяющей производить многократную гигиеническую обработку. Габаритные размеры должны быть: - ширина сиденья - (± 5%) 44 см; - габаритная ширина - (± 5%) 54 см; - вес — (± 5%) 12,5 кг; - предельная грузоподъёмность (± 5%) 110 кг. Конструкция кресло-стула разборная, должна иметь: - возможность пользоваться стандартным унитазом; - две пары малых колес; - два задних колеса кресло-коляски должны быть оснащены стояночными тормозами; - съемные подлокотники; Кресло-стул должен быть оснащен: - двумя съемными, откидными, регулируемыми по высоте подножками; - съемной спинкой и сиденьем, выполненной из искусственной кожи; - съёмным ведром с крышкой (судном); - стояночными тормозами; - руководством по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня получения потребителем. | 100 | 5 426,33 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей с возможностью передвижения сопровождающим лицом. Основные технические характеристики должны быть: - масса стула (± 5%) 7,2 кг; - глубина сидения (± 5%) 43 см; - высота спинки (± 5%) 29 см; - грузоподъемность (± 5%) 100 кг; - ширина сидения стула должна быть (± 5%) 46 - 48см; - ширина в рабочем состоянии (± 5%) 65 см. В основное оснащение кресла-стула должно входить: - сиденье со съемным туалетным судном; - комплектуется 4-мя поворотными колесами диаметром не менее 75 мм, колеса комплектуются ножными блокирующимися тормозными механизмами, что позволяет, при необходимости надежно зафиксировать кресло-туалет в стационарном положении. В комплектацию туалета-стула должны входить: - упаковочная коробка; - стул-туалет-судно; - инструкция по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня получения потребителем. | 100 | 3 668,42 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) предназначен для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей с возможностью передвижения сопровождающим лицом. Кресло-стул с санитарным оснащением должен регулироваться по высоте, предназначенный для ухода за людьми с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата. Кресло-стул должен быть оснащен съемным судном. Кресло-стул должен иметь складной каркас из стального сплава, не подверженный коррозии и должен обеспечивать легкость конструкции. В сложенном виде кресло-стул для инвалидов не должен занимать много места. Ножки кресла должны быть оборудованы насадками, предотвращающими скольжение. Судно и крышки из гигиенического пластика должно позволять проводить санитарную обработку специальными средствами. Материал сталь с порошковым напылением, гигиенический пластик. Основные технические характеристики должны быть: - вес изделия (± 5%) 7 кг. - максимальная нагрузка (± 5%) 115кг. - габариты (± 5%) 54х54х79см. - регулировка по высоте (± 5%) 63-79 см. - расстояние между поручнями (± 5%) 52 см. - регулировка высоты сидения (± 5%) 42-58 см. - шаг регулировки высоты (± 5%) 2,5 см. | 100 | 2 492,76 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) для полных людей. Максимальная допустимая нагрузка (вес пациента) должна быть (± 5%) 130 кг. Ширина сидения должна быть от 50-60см. Регулировка по высоте от 64-76см. Вес изделия должен быть от 6-7кг. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня получения потребителем. | 20 | 3 807,30 |
| ИТОГО: |  | 320 | 1234897 |

Обязательно наличие у Поставщика (или Представителя) в г.Махачкала Товара в следующих объемах:

| На дату | % от общего объема товара у представителя Поставщика на складе |
| --- | --- |
| В течении 10 дней со дня заключения контракта | 100 % |