ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Сводный сметный расчет)

на выполнение работ по капитальному ремонту фасада и крыши

административного здания по адресу:

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 69а

Данное техническое задание устанавливает требования и указания при производстве работ по капитальному ремонту фасада и крыши административного здания по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 69а (далее – Объект).

Ремонтно-строительные работы (далее - Работы) должны осуществляться организацией, чье членство в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, обязательно. 1

Выполнение Работ на Объекте должно обеспечиваться специалистами по организации строительства (главными инженерами проектов), сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (статья 55.5-1 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

Техническим заданием предусмотрены работы по установке противопожарных окон. Установка противопожарных окон должна осуществляться организацией, имеющей лицензию в соответствии с Перечнем работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 г. № 1225 (далее - Перечень работ по пожарной безопасности) п. 8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

Работы по установке противопожарных окон подрядчик вправе выполнить самостоятельно и (или) с привлечением других, соответствующих этим требованиям лиц. В случае выполнения работ по монтажу заполнений проемов в противопожарных преградах самостоятельно, перед выполнением работ подрядчик предоставляет копию лицензии на монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах, выданную на подрядчика. В случае привлечения субподрядной организации на выполнение работ по монтажу заполнений проемов в противопожарных преградах подрядчик (генеральный подрядчик) должен предоставить копию договора с субподрядной организацией и копию лицензии субподрядной организации на данный вид работ.

В случае привлечения субподрядной организации Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком.

При производстве и приемке работ Подрядчик и Заказчик руководствуются действующими методическими и нормативными документами, применяемыми в строительстве. Обязательные положения нормативных и методических документов подлежат безусловному соблюдению.

Рекомендуемые положения становятся обязательными при указании Заказчика на необходимость их применения.

Требования и условия выполнения работ.

1. Производство работ.

1.1. Работы по Объекту Подрядчик обязан выполнить в соответствии с данным Техническим заданием, утвержденной проектно-сметной документацией: «Капитальный ремонт фасада и

1  Данное требование не распространяется на участников закупки, которые предложат цену контракта 3 млн. руб. и ниже, на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юрлица с госучастием в случаях, перечисленных в ч. 2.2 ст. 52 ГрКРФ.

крыши административного здания по адресу: Сахалинская область, г. Южно- Сахалинск, ул. Ленина, д. 69а» (далее – ПСД), в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

1.2. Все изменения в Техническом задании, в ПСД выполняются после письменного разрешения Заказчика. Дополнительные согласования ПСД, связанные с внесением изменений, Подрядчик выполняет собственными силами и средствами.

1.3. Для организации выполнения Работ на Объекте Подрядчик должен привлечь по трудовому договору специалиста по организации строительства, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

1.4. Специалист по организации строительства обязан:

- организовать входной контроль ПСД;

- осуществлять оперативное планирование, координацию, организацию и проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта Объекта;

- осуществлять приемку законченных видов и отдельных этапов работ капитального ремонта объекта капитального строительства, конструкций и частей объекта капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи соответствующих документов.

1.5. При проведении Работ Подрядчик осуществляет строительный контроль в соответствии с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468.

1.6. При производстве работ Подрядчик обеспечивает присутствие на Объекте лица, ответственного за организацию строительства и ответственного за персонал Подрядчика, технику безопасности при проведении работ.

1.7. Подрядчик обязан:

- обеспечивать ведение исполнительной документации, в том числе общего журнала работ,  где отражается весь ход выполнения работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- извещать Заказчика о сроках завершения работ, которые подлежат проверке;

- обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков;

- обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

1.8. В ходе выполнения работ все скрытые работы и ответственные конструкции подлежат освидетельствованию представителем Заказчика и оформляются Актами освидетельствования скрытых работ и Актами освидетельствования ответственных конструкций.

1.9. До начала производства земляных работ Подрядчик обязан оформить ордер на производство земляных работ (при необходимости).

1.10. Перед началом Работ Подрядчик  выполняет  организационно-подготовительные и внутриплощадочные подготовительные работы в соответствии с проектом организации капитального ремонта, в том числе:

- ограждение места производства работ, устройство навесов над входами в здание;

- устройство временных зданий и сооружений;

- оснащение площадки противопожарным инвентарем;

- устройство открытых площадок для хранения строительных материалов, конструкций;

- устройство закрытых площадок для хранения инструмента, строительных материалов;

- оформляет разрешения и допуски на производство работ;

- производит поставку конструкций, материалов и оборудования;

Места размещения временных зданий и сооружений, мест хранения и складирования строительных материалов Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

На строительной площадке должен быть размещен паспорт объекта с указанием наименования объекта, названия Заказчика, Подрядчика (Ф.И.О., должность), сроки начала и окончания работ.

1.11. В процессе выполнения работ Подрядчик в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком:

- направление открывания дверных полотен и оконных створок, их размеры, цвет, дизайн и конфигурацию;

- цвет и дизайн других, используемых при производстве работ, отделочных материалов и изделий;

- предоставляет технические паспорта на противопожарные оконные блоки;

- разрабатывает технические паспорта на алюминиевые дверные блоки и согласовывает их с Заказчиком.

1.12. Для осуществления контрольных функций Заказчик или его представители имеют право беспрепятственного доступа на объект в любое время, в течение всего периода выполнения Работ.

1.13. При производстве работ по ремонту крыши и фасада Подрядчик должен обеспечить защиту здания от затекания атмосферных осадков, защиту окон и  электрических кабелей от повреждений.

2. Оформление результатов выполненных работ

2.1. Исполнительная документация выполняется лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ и является документом строгой отчетности. Подрядчик обеспечивает своевременную подготовку исполнительной документации.

2.2. По окончании выполнения Работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект надлежащим образом оформленной исполнительной документации (оригиналы) на бумажном носителе, в том числе:

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты освидетельствования ответственных конструкций;

- протокол испытаний качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, выданный аккредитованной испытательной пожарной лабораторией;

- общий журнал работ;

- разрешительные документы на производство работ;

- исполнительные чертежи, схемы;

- сертификаты качества материалов, паспорта на оборудование

- и другие документы, указанные в ПСД.

3. Режим работы

Ремонтные работы проводятся в условиях действующего учреждения. Продолжительность рабочего дня, интенсивность работы Подрядчика должны согласовываться с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика. Очередность и время проведения особо шумных, пыльных и пожароопасных работ Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком.

4. Требования к строительным материалам

4.1. Строительные материалы,  используемые при производстве Работ должны быть новыми. Строительный материал должен быть высококачественным материалом, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

4.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

4.3. На примененные в процессе производства Работ изделия и материалы, подлежащие сертификации в соответствии с законодательством, должны быть представлены сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и другие документы (далее – Сертификаты), удостоверяющие качество, примененных в процессе производства работ изделий и материалов. Пожарная опасность строительных материалов не должна превышать нормативные пожарно-технические характеристики: по горючести, воспламеняемости, распространению пламени по поверхности, дымообразующей способности и токсичности (№ 123-ФЗ Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г.). Копии Сертификатов должны быть предоставлены Заказчику до начала работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

4.4. Приобретение и поставка строительных материалов к месту проведения Работ осуществляется силами и транспортом Подрядчика. Упаковка материалов должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.5. Приемку, разгрузку и складирование строительных материалов осуществляет Подрядчик в места складирования, указанные Заказчиком. Хранение строительных материалов необходимо производить в соответствии с их паспортными данными, в процессе хранения не должны ухудшаться качество и технические характеристики строительных материалов.

4.6. В процессе выполнения работ Подрядчик в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком цвет и дизайн всех, используемых при производстве работ, отделочных материалов и изделий.

5. Техника безопасности при производстве работ

5.1. В соответствии с нормативными требованиями к производству строительных и специальных строительных работ Подрядчик должен обеспечить выполнение работ специалистами из числа инженерного состава, среднего технического звена и рабочими, имеющими соответствующую профессиональную подготовку и квалификационные допуски к производимым работам.

5.2. Подрядчик обязан строго соблюдать Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его замещающее.

5.3. Подрядчик самостоятельно обеспечивает соблюдение техники безопасности и охраны труда своих работников. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, выполняющего работы. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

5.4. Работы по ремонту здания необходимо выполнять в соответствии с:

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Решение городской думы города Южно-Сахалинска от 24 июня 2015 № 177/12-15-5 «Об утверждении правил благоустройства территории городского округа «город Южно-Сахалинск»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- Иными нормативными правовыми актами.

6. Ответственность за имущество Заказчика

6.1. При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает сохранность имущества Заказчика, применяя укрывные материалы, обеспечивающие защиту от протекания природных осадков и соблюдает правила и меры безопасности при производстве работ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества и бесперебойное функционирование инженерных систем Заказчика – систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения, связи, компьютерных сетей, охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля доступа. В случае повреждения имущества Заказчика восстановление и ремонт производится за счет Подрядчика.

6.3. Подрядчик несет ответственность за случайное уничтожение или повреждение результатов работ и объекта в целом до даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки объекта.

7. Ответственность за имущество Подрядчика

Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за сохранность своего строительного оборудования, машин, механизмов и материалов, временных зданий и сооружений.

8. Санитарное состояние и сдача Объекта

8.1. При производстве работ и подготовке объекта к сдаче Подрядчик обеспечивает:

- содержание и уборку объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической, пожарной безопасности и производственной санитарии;

- регулярный вывоз строительного мусора, возникшего в процессе выполнения работ (МДС 81-33.2004, Приложение № 6, раздел III, п.12 – Подготовка объектов к сдаче);

- необходимые мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений;

- надлежащее складирование и содержание строительных материалов, оборудования, машин и механизмов, инструментов, спецодежды и прочего имущества, применяемого Подрядчиком на объекте для производства работ и обеспечения бытовых условий работников;

- по окончанию работ разборку и своевременный вывоз строительных лесов, заборов, навесов и других временных сооружений.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Срок гарантии качества выполненных работ составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки объекта.

9.2. Срок гарантии на установленные приборы и оборудование устанавливается согласно паспорту завода-изготовителя с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки объекта.

10. Перечень и объемы работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |
| Раздел 1. Кровля, мансарда блок 1 |
| 1 | Разборка мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обделка парапета) | м2 | 30,0 |  |
| 2 | Демонтаж вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя | м2 | 90,0 |  |
| 3 | Разборка обшивки каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм | м2 | 90,0 |  |
| 4 | Демонтаж стропил | м2 | 7,5 |  |
| 5 | Разборка мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обшивка вентшахт, выхода на кровлю, карнизов) | м2 | 18,24 |  |
| 6 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | м2 | 1410,0 |  |
| 7 | Разборка покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок (толь) | м2 | 1741,0 |  |
| 8 | Разборка обрешетки сплошной из досок (30х200) | м2 | 1741,0 |  |
| 9 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм | м2 | 1065,0 |  |
| 10 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 65,95 |  |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | т | 65,95 |  |
| Раздел 2. Фасады |
| 12 | Разборка изоляции из изделий волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | м2 | 2368 |  |
| 13 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м2 | 334,0 |  |
| 14 | Разборка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 8,2 |  |
| 15 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | м2 | 4,7 |  |
| 16 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | м2 | 2,8 |  |
| 17 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 3 |  |
| 18 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 8,4 |  |
| 19 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | м2 | 1,32 |  |
| 20 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 17 |  |
| Крыльца и козырьки, АС-1 |
| 21 | Демонтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката=КОЗЫРЕК | т | 1,165 |  |
| 22 | Демонтаж деревянных конструкций | м3 | 0,44 |  |
| 23 | Демонтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м крыльца | т | 0,453 |  |
| 24 | Демонтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т =Стойки | т | 0,344 |  |
| Пандусы |
| 25 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | м | 10,3 |  |
| 26 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-этажных (Разборка крылец и пандусов) | м3 | 14 |  |
| Отмостка |
| 27 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии | м3 | 35 |  |
| Металлические решетки |
| 28 | Демонтаж металлических решеток | т | 0,46 |  |
| Строительный мусор |
| 29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 125,54 |  |
| 30 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | т | 125,54 |  |
| Строительно-монтажные работы |
| Раздел 3. Кровля |
| Мансарда блок №1 |
| 31 | Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков | м2 | 396,0 |  |
| 32 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 396,0 |  |
| 33 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 25,09 |  |
| 34 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 396,0 |  |
| 35 | Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: кровле средней сложности | м2 | 1427,0 |  |
| 36 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 1427,0 |  |
| 37 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 66,3 |  |
| Замена верхнего пояса ферм |
| 38 | Установка стропил | м3 | 0,3 |  |
| Огнебиозащита деревянных конструкций |
| 39 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 | м2 | 3467,0 |  |
| Утепление чердачного перекрытия |
| 40 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 1065,0 |  |
| 41 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 266,25 |  |
| 42 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 1065,0 |  |
| 43 | Укладка ходовых досок | м | 250,0 |  |
|  | Водосточная система |  |  |  |
| 44 | Устройство желобов: подвесных | м | 110,0 |  |
| 45 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 158,0 |  |
| 46 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт. | 13 |  |
| 47 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт. | 39 |  |
| Ограждение кровли, снегозадержание |
| 48 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | м | 243,0 |  |
| Раздел 4. Окна |
| 49 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 11,22 |  |
| 50 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | м2 | 3,08 |  |
| 51 | Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | м2 | 9,23 |  |
| Раздел 5. Двери |
| 52 | Установка блоков алюминиевых в наружных дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | м2 | 6,58 |  |
| 53 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 10,248 |  |
| Раздел 6. Наружная отделка |
| 54 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 2590,04 |  |
| 55 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя | м2 | 139,0 |  |
| 56 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе | м2 | 1418,0 |  |
| 57 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 150 мм | м2 | 602,3 |  |
| 58 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | м2 | 1418,0 |  |
| 59 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 1418,0 |  |
| 60 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб | м2 | 1225,0 |  |
| Монтаж фасадного декора |
| 61 | Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (карниз) высотой: до 500 мм (0,34*0,165*1 м) | м | 50,0 |  |
| 62 | Установка цементных гербов высотой: до 750 мм | шт. | 24 |  |
| 63 | Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой: до 1000 мм (капители полуколонны) | шт. | 6 |  |
| 64 | Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм (база полуколонны) | шт. | 6 |  |
| 65 | Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой: до 1000 мм (фуст полуколонны) | шт. | 60 |  |
| Отделка крылец гранитными плитами |
| 66 | Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм | м2 | 23,54 |  |
| 67 | Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 2 шт. | м2 | 46,2 |  |
| Раздел 7. Разные работы |
| Отмостка |
| 68 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 27,3 |  |
| 69 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных | м3 | 3,62 |  |
| 70 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 218,4 |  |
| 71 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | тн | 0,39312 |  |
| 72 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 21,84 |  |
| Крыльцо КР-1 |
| 73 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | м3 | 44,15 |  |
| 74 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 37,95 |  |
| 75 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 37,95 |  |
| 76 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,2 |  |
| 77 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 300 мм (стены пандуса) | м3 | 6,2 |  |
| 78 | Устройство фундаментных плит железобетонных: с ребрами вверх | м3 | 3,6 |  |
| 79 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,03 |  |
| 80 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | т | 0,013 |  |
| 81 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | т | 0,58985 |  |
| 82 | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката | т | 0,482085 |  |
| 83 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 14,92 |  |
| 84 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 | м2 | 14,92 |  |
| 85 | Устройство поясов: в опалубке | м3 | 0,6 |  |
| 86 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 50,3 |  |
| 87 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | м2 | 7,6 |  |
| 88 | Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм | шт. | 28 |  |
| 89 | Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм | м | 9,0 |  |
| Крыльцо КР-2 |
| 90 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | м3 | 4,331 |  |
| 91 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 2,131 |  |
| 92 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 2,131 |  |
| 93 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,5 |  |
| 94 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 300 мм | м3 | 2,2 |  |
| 95 | Устройство фундаментных плит железобетонных: с ребрами вверх | м3 | 1,4 |  |
| 96 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | т | 0,03 |  |
| 97 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | т | 0,58985 |  |
| 98 | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката | т | 0,482085 |  |
| 99 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 14,92 |  |
| 100 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 | м2 | 14,92 |  |
| 101 | Устройство поясов: в опалубке | м3 | 0,6 |  |
| 102 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | м2 | 7,6 |  |
| 103 | Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм | шт. | 28 |  |
| 104 | Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм | м | 9,0 |  |
| 105 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м | м3 | 1,5 |  |
| Фундамент под колонны - 6 шт. |
| 106 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | м3 | 39,9 |  |
| 107 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 32,1 |  |
| 108 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 32,1 |  |
| 109 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм | шт. | 96 |  |
| 110 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 7,8 |  |
| 111 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм | м3 | 10,8 |  |
| 112 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | шт. | 132 |  |
| 113 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,535 |  |
| Обшивка вентканала |
| 114 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | шт. | 52 |  |
| 115 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | шт. | 52 |  |
| 116 | Монтаж защитных ограждений оборудования | т | 0,645 |  |
| Монтаж решеток |
| 117 | Установка металлических решеток | т | 0,46 |  |
| 118 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | м2 | 13,57 |  |
| Обшивка ЦСП |
| 119 | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм в два слоя | м2 | 90,0 |  |
| Козырьки с восточной и южной сторон |
| 120 | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката | т | 0,026 |  |
| Раздел 8. Электроснабжение |
| Силовое оборудование |
| 121 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. | 1 |  |
| 122 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 |  |
| 123 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 1 |  |
| 124 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 4 |  |
| 125 | Зажим наборный без кожуха | шт. | 2 |  |
| 126 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. | 2 |  |
| 127 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 1 |  |
| 128 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 7 |  |
| 129 | Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А | шт. | 4 |  |
| 130 | Зажим наборный без кожуха | шт. | 2 |  |
| 131 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт. | 1 |  |
| 132 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 5 |  |
| 133 | Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А | шт. | 3 |  |
| 134 | Зажим наборный без кожуха | шт. | 2 |  |
| Электрообогрев |
| 135 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м | 255,0 |  |
| 136 | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию | м2 | 23,82 |  |
| Светильники и электромонтажные изделия |
| 137 | Светильник: местного освещения | шт. | 7 |  |
| 138 | Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам | шт. | 29 |  |
| Кабельная продукция |
| 139 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 45,0 |  |
| 140 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 35,0 |  |
| 141 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 357,0 |  |
| 142 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 60,0 |  |

13. Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики строительных материалов, используемых при производстве работ:

В процессе выполнения работ Подрядчик в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком цвет и дизайн всех, используемых при производстве работ, отделочных материалов и изделий.

1) Пароизоляционная пленка торговой марки Tyvek Airguard SD 5 или эквивалент для стен мансарды и чердачного перекрытия крыши:

- должна быть экологически безопасная;

- плотность должна быть не менее 108 г/м2;

- толщина должна быть не менее 0,25 мм;

- температурный диапазон применения должен быть в интервале – нижний предел не выше - 30°С, верхний - не ниже + 35°С;

- должна исключать образование «парникового эффекта».

2) Подкровельная гидроизоляционная пленка торговой марки ЮТАКОН или эквивалент:

- толщина должна быть не менее 0,25 мм;

- плотность должна быть не менее 130 г/м2;

- температурный диапазон применения должен быть в интервале нижний предел не выше - 30°С, верхний - не ниже + 35°С;

- УФ-стабильность должна быть – не менее 4 месяцев.

3) Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана торговой марки Tyvek Housewrap или эквивалент для гидроизоляции стен мансарды и чердачного перекрытия крыши:

- должна состоять из однослойного нетканого материала, из 100% полиэтилена высокой плотности;

- плотность должна быть не менее 60 г/м2;

- толщина должна быть не  менее  0,19 мм;

- температурный диапазон применения должен быть в интервале нижний предел - не выше  -30°С, верхний - не ниже + 35°С;

- УФ-стабильность должна быть не менее 4 месяцев.

4) Минеральная вата торговой марки «ISOVER» или эквивалент для утепления стен мансарды:

- плотность должна быть не менее 50 кг/м3;

- степень горючести – НГ;

- должна обладать стабильностью объема и формы;

- должна быть экологически безопасная.

5) Минераловатные плиты торговой марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ или эквивалент для утепления стен фасада (под навесную систему):

- должны быть на синтетическом связующем;

- температурный диапазон применения должен быть в интервале - нижний предел - не выше - 30°С, верхний - не ниже + 35°С;

- степень горючести – НГ;

- должны обладать стабильностью объема и формы;

Первый (внутренний) слой минераловатных плит должен быть толщиной  не менее 100 мм и плотностью не менее 50 кг/м3;

Второй (наружный) слой минераловатных плит должен быть толщиной  не  менее  50 мм и плотностью не менее 80 кг/м3.

6) Сталь оцинкованная рулонная  для устройства фальцевой кровли:

- должна быть толщиной 0,7 мм с полимерным покрытием из пластизола слоем не менее 200 микрон;

- должна обеспечивать высокую механическую и антикоррозийную стойкость;

- цвет полимерного покрытия должен соответствовать цветовой гамме, указанной в ПСД.

7) Дополнительные элементы кровельного покрытия (коньковый элемент, карнизные и

ветровые планки, ендовы, фартуки, профили и прочее):

- должны быть из оцинкованной кровельной стали толщиной не менее 0,7 мм с защитным полимерным покрытием из пластизола;

- цвет должен быть одинаковым с цветом кровельного покрытия.

8) Огнебиозащитный пропиточный состав:

- должен обеспечивать 1 группу огнезащитной эффективности по «НПБ 251-98 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;

- показатели пожарной опасности должны быть не более КМ1;

- должен обеспечивать антисептирование конструкций – защиту от насекомых, грибка и ветшания;

- срок действия на обработанных конструкциях не менее 3 лет.

9) Блоки оконные из ПВХ профилей:

- должны быть двухстворчатые с глухой и поворотно-откидной створкой и трехстворчатые с двумя глухими и поворотно-откидной створкой из многокамерного профиля ПВХ.

- в комплекте должна быть высококачественная противовзломная фурнитура, москитная сетка и микропроветриватель.

- отделка лицевой поверхности должна быть из высококачественного ПВХ белого цвета, окрашенным в массе, устойчивым к перепадам температур, к воздействию УФ излучения;

- армирующий профиль должен быть оцинкован;

- толщина рамы должна быть не менее 70 мм;

- толщина стенок профиля не менее 3 мм;

- количество камер в профиле рамы не менее 4 шт.;

- стеклопакет должен быть двухкамерный с энергосберегающими внутренними и внешними стеклами;

- толщина стеклопакета не менее 32 мм;

- герметичность стеклопакета должна быть обеспечена высококачественным двухкомпонентным герметиком;

- стекло полированное, толщиной не менее 4 мм;

- количество контуров уплотнения не менее 2 шт.;

- взломобезопасность конструкций должна быть не менее класса 3;

- размеры оконных блоков уточняются по месту установки.

10) Подоконные доски:

- должны быть из высококачественного ПВХ белого цвета, окрашенный в массе, устойчивым к воздействию УФ излучения, с матовой лицевой поверхностью;

- должны комплектоваться торцевыми заглушками белого цвета;

- ширину и длину подоконников необходимо уточнить по месту установки.

11) Противопожарные оконные блоки:

- должны быть из теплого металлического профиля со специальным армированием и термостойким заполнением;

- предел огнестойкости должен быть не менее EI 60;

- профиль должен быть с терморазрывом;

- стеклопакет должен быть двухкамерный с заполнением аргоном;

- размеры каждого оконного блока необходимо уточнить по месту установки.

12) Дверные блоки из алюминиевых профилей теплые:

- должны соответствовать «ГОСТ 23747-2015 Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Технические условия»;

- должны быть двупольные с неравнопольными полотнами, распашные, с притвором, с порогом высотой не более 14 мм;

- должны быть из алюминиевого многокамерного профиля шириной не менее 62 мм, окрашенного порошковыми эмалями;

- заполнение дверного полотна должно быть комбинированным (стеклопакет и сэндвич-панель в нижней части полотна), со средним импостом на высоте не более 0,5 м от уровня пола;

- должны быть с комплектом накладных дверных петель повышенной надежности для двупольных блоков дверей, с врезным замком и комплектом ключей, дверными ручками-скобами из нержавеющей стали с двух сторон, с доводчиком;

- стеклопакеты должны быть двухкамерные, толщиной не менее 32 мм, стекло должно быть полированным, толщиной не менее 4 мм;

- герметичность стеклопакетов должна быть обеспечена высококачественным двухкомпонентным герметиком;

- непрозрачное заполнение (сэндвич-панели) должно быть из трехслойных панелей толщиной не менее 24 мм, должно состоять из пластиковых облицовочных листов и заполнения из утеплителя;

- размер дверных блоков необходимо уточнить по месту установки.

13) Дверные блоки металлические наружные:

Однопольные:

- должны быть заводского изготовления, стальные, глухие, с порогом, с утеплителем;

- должны быть с комплектом установочных изделий и уплотнителем, с врезным замком и комплектом ключей, ручками с двух сторон и дверным доводчиком.

Двупольные:

- должны быть заводского изготовления, стальные, глухие, распашные, с неравнопольными полотнами, с притвором, с порогом, с утеплителем;

- должны быть с комплектом установочных изделий и уплотнителем, с врезным замком и комплектом ключей, ручками с двух сторон и дверным доводчиком.

14) Фиброцементные облицовочные панели торговой марки TORAY или эквивалент:

- должны быть размером не менее 455х16х3030 мм;

- предел прочности при изгибе, не менее 22 Мпа;

- степень горючести – НГ;

- панели должны быть изготовлены из экологически чистого облицовочного материала, состоящего из легкого бетона с органическим наполнителем без вредных химических компонентов, включая асбест;

- должны быть устойчивы к загрязнениям,  лицевая поверхность должна иметь самоочищающее покрытие из слоя супер-гидрофильного финишного покрытия, состоящего из частей кремнезема, финишное покрытие должно предотвращать образование белых меловых пятен. Эффект устойчивости к загрязнениям должен гарантироваться на протяжении всего срока эксплуатации;

- должны быть устойчивы к механическим воздействиям, финишное покрытие панелей должно предотвращать абразивный износ, растрескивание;

- должны быть устойчивы к УФ излучению, финишное покрытие должно длительно сохранять первоначальный цвет панелей;

- морозостойкость должна быть не менее 150 циклов (замерзание-оттаивание без потерь прочности);

- стыки панелей должны заделываться водонепроницаемым герметиком, рекомендованным производителем панелей;

- цвет панелей должен соответствовать цветовой гамме, указанной в ПСД.

15) Оконный отлив должен быть из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, с полимерным покрытием.

16) Краска минеральная торговой марки CERESIT CT 44 или эквивалент:

- должна быть экологически безопасна, не должна содержать растворители;

- температурный диапазон применения должен быть в интервале нижний не выше - 30°С, верхний не ниже + 35°С;

- должна быть стойкая к щелочам, должна защищать бетон от карбонизации;

- должна быть устойчива к истиранию;

- должна быть паропроницаемая, должна обладать низким водопоглащением, должна быть устойчивой к атмосферным воздействиям.

17) Грунтующая краска торговой марки CERESIT CT 16 или эквивалент:

- должна быть экологически безопасна, не должна содержать растворители;

- температурный диапазон применения должен быть в интервале нижний не выше - 30°С, верхний не ниже + 35°С;

- должна повышать адгезию (сцепление поверхностей) покрытий к основанию;

- должна быть паропроницаемая, должна придавать обрабатываемой поверхности водоотталкивающие свойства;

- должна предотвращать просвечивание цвета основания;

- время высыхания должно быть не более 6 часов.

18) Раствор VWS торговой марки CERESIT CT 85 или эквивалент:

- должен иметь в составе армирующие волокна;

- должен быть устойчив к механическим воздействиям;

- должен обладать высокой способностью к адгезии;

- должен быть паропроницаемым, должен обладать низким водопоглащением, должен быть устойчив к атмосферным воздействиям;

- должен быть экологически безопасен.

19) Сетка из стекловолокна:

- должна быть устойчива к деформирующим нагрузкам;

- должна быть нейтральна к агрессивным химическим средам;

- должна быть устойчива к перепаду температур;

- степень горючести – НГ.

20) Плиты торговой марки Базалит ПТ-175 или эквивалент:

- должны быть из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы;

- плотность должна быть не менее 150 кг/м3;

- должны обладать высокой устойчивостью к деформациям и механическим нагрузкам;

- должны обладать низким водопоглащением;

- должны обладать стабильностью объема и формы;

- степень горючести – НГ.

21) Гранитные плиты для облицовки цоколя:

- должны быть размером не менее 600х600 мм, толщиной не менее 18 мм;

- должны быть с неполированной  шероховатой поверхностью;

- цвет плит должен соответствовать цветовой гамме, указанной в ПСД.

22) Гранитные плиты для покрытия крыльца и пандуса:

- должны быть с шероховатой поверхностью, предотвращающей скольжение, толщиной не менее 30 мм;

- стенки крыльца и пандуса – гранитные плиты должны быть толщиной не менее 15 мм;

- цвет плит должен соответствовать цветовой гамме, указанной в ПСД.

23) Ограждения для крылец и пандуса:

- комплект металлоконструкций барьерного ограждения должен быть из нержавеющей стали, хромированный;

- температурный диапазон применения должен быть в интервале - нижний предел не выше - 30°С, верхний - не ниже + 35°С;

- поручни и стойки должны быть из трубы диаметром не менее 40 мм и не более 50 мм;

- соединение поручня и стойки должно быть сварным.

24) Кабели силовые марки ВВГнг(А)-LS должны быть:

- с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой;

- не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением.

25) Светильник светодиодный торговой марки LEDEL Sveteco 8 или эквивалент:

- должен быть с настенно – потолочным креплением винтами;

- должен иметь литой корпус из сплава алюминия со светорассеивающим акриловым стеклом;

- потребляемая мощность не более 10 Вт;

- световой поток светильника не менее 1112 лм;

- световая температура 3000 К;

- диапазон рабочих температур должен быть в интервале - нижний предел - не выше - 30°С, верхний - не ниже + 35°С;

- степень защиты корпуса светильника должен быть  не менее IP66.

26) Светильник для архитектурной подсветки торговой марки Фасад-Оптима или эквивалент:

- должен быть предназначен для создания непрерывных линий света;

- должен иметь корпус из экструдированного поликарбоната;

- количество светодиодов должно быть не менее 24 шт. на 1 метр;

- световой поток должен быть не менее 1200 лм;

- потребляемая мощность должна быть не более 12 Вт/метр;

- диапазон рабочих температур должен быть в интервале - нижний предел - не выше - 30°С, верхний - не ниже + 35°С;

- степень защиты не менее IP66;

- цветовая температура 3000 К;

- угол раскрытия светового пучка не менее 120°.

27) Светодиодный светильник торговой марки FACADE TWIN или эквивалент:

- световой поток должен быть не менее 1506 лм;

- потребляемая мощность должна быть не более 36 Вт;

- степень защиты не менее IP66;

- диапазон рабочих температур должен быть в интервале - нижний предел - не выше - 30°С, верхний - не ниже + 35°С;

28) Светильник торговой марки Stratos W16 или эквивалент:

- световой поток должен быть не менее 3260 лм;

- потребляемая мощность должна быть не более 36 Вт;

- степень защиты не менее IP66;

- диапазон рабочих температур должен быть в интервале - нижний предел - не выше - 30°С, верхний - не ниже + 35°С.

Расчет стоимости работ

по капитальному ремонту фасада и крыши административного здания

по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 69а.

1. Сводный сметный расчет по объекту: «Капитальный ремонт фасада и крыши административного здания по адресу: Сахалинская область,  г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 69а».

Составлен в ценах по состоянию на 3 квартал 2017 г.

| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства |
| 1 | ЛС 02-02-01 | Демонтажные работы | 1382,59 |  |  |  | 1382,59 |
| 2 | ЛС 02-02-02 | Общестроительные работы | 31892,87 |  |  |  | 31892,87 |
| 3 | ЛС 02-02-03 | Электроснабжение | 559 | 744,05 | 57,09 |  | 1360,14 |
|  | Итого по Главе 2. «Основные объекты строительства» | 33834,46 | 744,05 | 57,09 |  | 34635,6 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |
|  | Итого по Главам 1-7 | 33834,46 | 744,05 | 57,09 |  | 34635,6 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |
|  | Итого по Главам 1-8 | 33834,46 | 744,05 | 57,09 |  | 34635,6 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |
|  | Итого по Главам 1-9 | 33834,46 | 744,05 | 57,09 |  | 34635,6 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |
| 4 | Постановление Правительства от 21.06.2010 № 468 | Строительный контроль – 2,14% |  |  |  | 741,2 2,14% от 34635600 | 741,2 |
|  | Итого по Главе 10. «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» |  |  |  | 741,2 | 741,2 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы |
| 5 |  | Авторский надзор = 0,2% (от глав 1-9) |  |  |  | 69,27 0,2% от 34635600 | 69,27 |
|  | Итого по Главе 12. «Проектные и изыскательские работы» |  |  |  | 69,27 | 69,27 |
|  | Итого по Главам 1-12 | 33834,46 | 744,05 | 57,09 | 810,47 | 35446,07 |
| Непредвиденные затраты |
| 6 | МДС 81-35.2004 п. 4.96 | Непредвиденные затраты – 2% | 676,69 2% от 33834460 | 14,88 2% от 744050 | 1,14 2% от 57090 | 16,21 2% от 810470 | 708,92 |
|  | Итого «Непредвиденные затраты» | 676,69 | 14,88 | 1,14 | 16,29 | 708,92 |
| Налоги и обязательные платежи |
| 7 | МДС 81-35.2004 п. 4.100 | НДС – 18% | 6212,01 18% от 34511150 | 136,61 18% от 758930 | 10,48 18% от 58230 | 148,8 18% от 826680 | 6507,9 |
|  | Итого «Налоги и обязательные платежи» | 6212,01 | 136,61 | 10,48 | 148,8 | 6507,9 |
|  | Итого по сводному расчету | 40723,16 | 895,54 | 68,71 | 975,48 | 42662,89 |

2. Расходы на выполнение работ с учетом распределения долей собственников в содержании и ремонте общего имущества.

Стоимость работ в соответствии со сводным сметным расчетом составляет:

Всего – 42 662 883,70 руб.

в том числе:

- стоимость строительно-монтажных работ – 41 687 398,54 руб.;

- стоимость строительного контроля – 892 110,34 руб.;

- стоимость авторского надзора – 83 374,82 руб.

| № п/п | Собственники | Доли в содержании и ремонте | Строительно-монтажные работы | Строительный контроль | Авторский надзор | Итого (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПФР по Сахалинской области | 41,7% | 17 383 645,19 | 372 010,01 | 34 767,30 | 17 790 422,50 |
| 2 | Сахалинское региональное отделение ФСС | 43,8% | 18 259 080,56 | 390 744,33 | 36 518,17 | 18 686 343,06 |
| 3 | ООО «Солярис» | 6,9% | 2 876 430,50 | 61 555,61 | 5 752,86 | 2 943 738,97 |
| 4 | ИП Шелест В.И. | 7,6% | 3 168 242,29 | 67 800,39 | 6 336,49 | 3 242 379,17 |
| Итого: | 100 % | 41 687 398,54 | 892 110,34 | 83 374,82 | 42 662 883,70 |