ПРОЕКТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка  в 2018 году транспортных средств (автомобилей с адаптированными органами управления), предназначенных для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве

Основанием для оказания услуг является Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Требования к качеству Товара, к техническим характеристикам Товара, к безопасности Товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к количественным и качественным характеристикам Товара, к комплектности и упаковке Товара, к отгрузке (передаче) Товара, к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара определяются настоящим Техническим заданием.

- Заказчик:

Государственное учреждение – Новгородское  региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

- Источник финансирования:

Средства бюджета  Фонда социального страхования Российской Федерации.

- Предмет размещения заказа:

Поставка транспортных средств (автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве (далее - автомобили, Товар).

- Требования к условиям поставки:

- Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

- Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции

на рынке.

- Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных

нужд».

4.4.     Автомобили должны быть легковыми.

- Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

- Автомобили должны быть  2017-2018  года изготовления.

- Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

- Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

- Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

- Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

5.	Требования к документам, подтверждающим соответствие
автомобилей установленным требованиям:

5.1.	Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с
требованиями ТР ТС 018/2011.

5.2.	Сертификат соответствия на устройство ручного управления
автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими
возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; обеих ног).

- Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

•	паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

- Требования к количеству Товара:

Количество поставляемых автомобилей в соответствии с нуждаемостью и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до регионального отделения Фонда – 2 штуки, в том числе:

- для управления водителем с нарушением функций (отсутствием)  обеих  ног  - 1  шт.,

- для управления водителем с нарушением функций (отсутствием)  правой  ноги – 1 шт.

8. Требования к техническим характеристикам товара:

| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | хэтчбек / не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 6 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 7 | Трансмиссия (тип) | автоматическая |
| 8 | Тип коробки передач | с автоматическим управлением |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 10 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| 11 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |

9. Условия передачи и приемки автомобиля:

Передача автомобилей должна осуществляться со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 настоящего Технического задания, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

- Место поставки автомобиля:

Доставка в Великий Новгород, предпродажная подготовка, хранение на складе Поставщика до выдачи застрахованным лицам. Передача автомобилей Получателям осуществляется на складе Поставщика (представителя поставщика) в   Великом  Новгороде.

- Порядок формирования цены:

Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (без учета НДС), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Условия оплаты:

Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара на основании   счетов   Поставщика,   Актов   поставки   Товара (подписанного

Заказчиком) с приложенными копиями Актов сдачи-приемки Товара и счетов фактур, Реестра выдачи Товара, а также по одному экземпляру на каждого Получателя: Акта сдачи - приемки Товара Получателем, Договора, отрывного талона к Направлению, копии паспорта транспортного средства и накладных. После выполнения контрактных обязательств Стороны подписывают Акт выверки расчетов.

Документы, необходимые для оплаты, представляются Заказчику не
позднее 17 августа 2018 года.

13.	Обязательные условия:

13.1. Заказчик передает Реестр получателей Товара Поставщику необходимый для обеспечения застрахованных лиц автомобилями.

- При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

- Акт сдачи-приемки Товара Получателем;

- Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).

- Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 14 дней до даты поставки Заказчику.

- Поставка осуществляется на основании направления страховщика. При повторном обеспечении автомобилем срок наступает не чаще 7 (семи) лет с даты обеспечения предыдущим автомобилем.

- Срок поставки товара:

С момента подписания контракта и по 31 июля 2018 г .включительно – 2 автомобиля, из них

-без правой ноги – 1

-без обеих ног - 1

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

- Гарантия на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

- В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

15.3.	Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое
Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна
составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или
изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику
документах на такое оборудование.

- Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

- Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

15.6.	Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий
эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при
несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

15.7.	Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению
Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего
письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному
официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный
срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой
необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных
комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на
срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих
Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился
Получатель для выполнения работ.

16.	Требования к качеству товара:

16.1.	Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную
его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

16.2.	Качество   и   маркировка   Товара   должны соответствовать

требованиям ТР ТС 018/2011.

16.3.	При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить
его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта
сдачи-передачи Товара.

- Размер обеспечения заявки 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения государственного контракта 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

- Начальная (максимальная) цена: 1 025 125  руб. 36 копеек.