Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению в 2018 году протезов верхних конечностей (протезов предплечья)

для обеспечения пострадавших от несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний

| № п/п | Наименование | Описание в соответствии с функциональной классификацией (смысловое) | Требование о соответствии действующему ГОСТу | Гарантийный срок, месяцев | Коли-чество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протез предплечья рабочий | Конструктивные особенности изделия: Постоянная приемная гильза изготавливается по гипсовому позитиву (слепку); или с изготовлением примерочной гильзы по гипсовому позитиву (слепку). Материал постоянной приемной гильзы: кожа; слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Материал примерочной гильзы: гипсовые бинты; слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Постоянная приемная гильза изделия может включать дополнительные смягчающие элементы: вкладная гильза из вспененных материалов (педилин, нора и т.д.). Крепление на культе пациента: за счет формы приемной гильзы с дополнительными крепежными элементами (велкро застежки; кожаные пряжки (капки, штрипки); шнуровка). Дополнительное крепление: бандаж эластичный; манжетка на плечо, связанная с гильзой кожаными ремнями; манжетка на плечо, связанная с гильзой шинами; уздечка с использованием кожаных полуфабрикатов. Облицовка косметическая отсутствует. Регулировочно - соединительные устройства и комплектующие: Шины: из конструкционных марок стали; отсутствуют. Адаптер (приемник) насадок: из конструкционных марок стали. Комплект насадок: по выбору пациента из ряда сменных насадок для выполнения повседневных работ. Чехол на культю: хлопчатобумажный в количестве 4 шт. (по выбору пациента). Тип изделия по уровню ампутации: протез предплечья. Тип изделия по назначению: рабочий, постоянный. | "ГОСТ Р 51632-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний" ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Протезы конечностей и ортезы наружные. ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия ГОСТ ISO 10993-11-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний ГОСТ Р 52114-2009 Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний | не менее 7 месяцев | 9 |
| 2. | Протез предплечья активный | Конструктивные особенности изделия: Постоянная приемная гильза изготавливается по гипсовому позитиву (слепку); или с изготовлением примерочной гильзы по гипсовому позитиву (слепку); или по абформеру (копии приемной гильзы прежнего изделия). Постоянная гильза: составная (приемная и несущая гильзы, соединенные винтами). Материал приемной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Материал несущей гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы: гипсовые бинты; полиэтилен высокого давления; слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Постоянная приемная гильза изделия может включать дополнительные смягчающие элементы: вкладная гильза из вспененных материалов (педилин, нора и т.д.). Крепление на культе пациента: за счет формы приемной гильзы (неспадающая); или за счет формы приемной гильзы с дополнительными крепежными элементами; манжетка на плечо, связанная с гильзой кожаными ремнями; манжетка на плечо, связанная с гильзой шинами; уздечка с использованием кожаных полуфабрикатов. Крепление тяговое (управление изделием): специальное, подгоночное. Облицовка косметическая отсутствует. Регулировочно - соединительные устройства и комплектующие: Шины: из конструкционных марок стали; отсутствуют. Кисть: каркасная, функционально-косметическая с пружинным схватом, бесступенчатой регулиуремой тугоподвижностью и активным раскрытием пальцев. Функция ротации реализована в составе модуля кисти. Оболочка кисти: косметическая поливинилхлоридная или пластизолевая (изделие комплектуется четырьмя оболочками (из них три сменные)). Чехол на культю: хлопчатобумажный в количестве 4 шт. (по выбору пациента). Тип изделия по уровню ампутации: протез предплечья. Тип изделия по назначению: активный (тяговый), постоянный. | "ГОСТ Р 51632-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний" ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Протезы конечностей и ортезы наружные. ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия ГОСТ ISO 10993-11-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия ГОСТ Р 52114-2009 Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний | не менее 7 месяцев | 10 |
| 3. | Протез предплечья косметический | Конструктивные особенности изделия: Постоянная приемная гильза изготавливается по гипсовому позитиву (слепку); или с изготовлением примерочной гильзы по гипсовому позитиву (слепку); или по абформеру (копии приемной гильзы прежнего изделия). Материал постоянной приемной гильзы: кожа; слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Материал примерочной гильзы: гипсовые бинты; полиэтилен высокого давления; слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Постоянная приемная гильза изделия может включать дополнительные смягчающие элементы: вкладная гильза из вспененных материалов (педилин, нора и т.д.). Крепление на культе пациента: за счет формы приемной гильзы (неспадающая); или за счет формы приемной гильзы с дополнительными крепежными элементами (для изделий с приемной гильзой, изготовленной по типу плеча) (велкро застежки; кожаные пряжки (капки, штрипки); шнуровка). Дополнительное крепление: бандаж эластичный; уздечка с использованием кожаных полуфабрикатов. Облицовка косметическая: листовой пенополиуретан (поролон) (для изделий с приемной гильзой, изготовленной по типу плеча), одна пара перлоновых чулок (из них один сменный); отсутствует. Регулировочно - соединительные устройства и комплектующие: Шины: из конструкционных марок стали (для изделий с приемной гильзой, изготовленной по типу плеча); отсутствуют. Адаптер кисти: с резьбовой шпилькой для установки кисти. Кисть: силиконовая оболочка с ярко выраженной косметичностью (детализированные паппилярные линии, вены и суставы, возможность подбора по тону). Чехол на культю: хлопчатобумажный в количестве 4 шт. (по выбору пациента). Тип изделия по уровню ампутации: протез предплечья. Тип изделия по назначению: косметический, постоянный. | "ГОСТ Р 51632-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний" ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Протезы конечностей и ортезы наружные. ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия ГОСТ ISO 10993-11-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний | не менее 7 месяцев | 13 |
| 4. | Протез предплечья косметический | Конструктивные особенности изделия: Постоянная приемная гильза изготавливается по гипсовому позитиву (слепку); или с изготовлением примерочной гильзы по гипсовому позитиву (слепку); или по абформеру (копии приемной гильзы прежнего изделия). Материал постоянной приемной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Материал примерочной гильзы: гипсовые бинты; полиэтилен высокого давления; слоистый пластик на основе акриловых смол; термопласт. Крепление на культе пациента: за счет формы приемной гильзы; силиконовый чехол и замковое устройство. Дополнительное крепление: бандаж эластичный. Облицовка косметическая отсутствует. Регулировочно - соединительные устройства и комплектующие: Адаптер кисти: с резьбовой шпилькой для установки кисти. Кисть: силиконовая оболочка с ярко выраженной косметичностью (детализированные паппилярные линии, вены и суставы, возможность подбора по тону); силиконовая оболочка с ярко выраженной косметичностью (детализированные паппилярные линии, вены и суставы, возможность подбора по тону) с дополнительными улучшениями (акриловые ногти, гладкое покрытие, усиление пальцев). Чехол на культю компенсирующий: махровый (не более двух); нейлоновый (не более двух). Чехол на культю: хлопчатобумажный в количестве 4 шт. (по выбору пациента). Тип изделия по уровню ампутации: протез предплечья. Тип изделия по назначению: косметический, постоянный. | "ГОСТ Р 51632-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний" ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Протезы конечностей и ортезы наружные. ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия ГОСТ ISO 10993-11-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний | не менее 12 месяцев (не менее 6 месяцев на силиконовый (полимерный) чехол) | 2 |
| Итого: | 34 |

Место выполнения работ по изготовлению изделий: Российская Федерация.

Протезы верхних конечностей должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и ТУ.

РСТ 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Изготовленные протезы верхних конечностей должны быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Упаковка протеза должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов должна производиться в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Потребительскую тару с упакованными протезами должны перевязывать шпагатом по ГОСТ 17308—88 «Шпагаты. Технические условия» или оклеивать бумажной лентой в соответствии с требованиями, предъявляемыми  ГОСТ 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия», ГОСТ 23436  или ГОСТ 2228-81 «Бумага мешочная. Технические условия», клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251-87 «Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия» или полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477-86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия» так чтобы тара не могла быть вскрыта без нарушения целостности  упаковки.